Inwestor : G M I N A STRZELCE 99-307 STRZELCE UL. LEŚNA 1

Przedsięwzięcie : ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE STRZELCE

Zadanie : BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nazwa i adres właściciela nieruchomości : xxxxxxxxxxxxxxxx Sójki Gm. Strzelce

Adres nieruchomości : Sójki gm. Strzelce dz. nr 93/2

Projektant : JAN PRAJS KROŚNIEWICE 99-340 ul. Toruńska 24/1

Kwiecień 2015 rok

SPIS   ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

I.   Część   ogólna

II.   Podstawa  prawna

III.  Opis stanu istniejącego

IV.  Wpływ na środowisko

V.    Warunku gruntowo – wodne

VI.    Warunki ogólne lokalizacji poś

VII.  Dane do rozwiązań projektowych

VIII.  Opis  technologii

IX.   Wymagania dot. ścieków oczyszczonych

X.   Zalecenia ogólne

XI.  Schemat  ogólny oczyszczalni

XII.   Mapa do celów opiniodawczych ( oryginał w egz. archiwalnym )

XIII.  Plan zagospodarowania działki i lokalizacja poś

I  .   Część  ogólna  :

Gmina Strzelce znajduje się w centrum Równiny Kutnowskiej, na nizinie środkowo-mazowieckiej. Panują tutaj warunki klimatyczne typowe dla całej krainy Wielkich Dolin, charakteryzujące się przede wszystkim małą ilością opadów. Obszar gminy to 9011 ha. Teren gminy zamieszkują 4188 osoby w 20 sołectwach. Gmina Strzelce graniczy z: od południa z gminą Kutno, od zachodu z gminą Łanięta, od północy z gminą Gostynin, od północnego wschodu z gminą Szczawin Kościelny i od wschodu z gminą Oporów. Główne atuty gminy to centralne położenie przy głównym szlaku komunikacyjnym, z południa na północ przebiega droga krajowa nr 60, i szlaku kolejowym relacji Kutno-Płock. Przez teren gminy przebiega lokalizacja autostrady A-1, która będzie krzyżować się z drogą krajową w miejscowości Sójki. Podstawowym zajęciem mieszkańców gminy Strzelce jest praca w rolnictwie. Znajdują się tutaj 773 indywidualne gospodarstwa rolne.

Gmina Strzelce charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią wodociągową . Obecnie posiada około 140 km sieci wodociągowej . Przy tak dobrze rozwiniętej gospodarce wodnej ,gospodarką  ściekową objęte jest   tylko ok.  3 % terenu gminy .Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków. Jest to  oczyszczalnia ścieków  należąca do Hodowli Rośli Strzelce i obsługuje tylko  teren wsi Strzelce.

Na pozostałym terenie ścieki są odprowadzane do starych  zbiorników  lub w sposób niekontrolowany do cieków   wodnych i rowów.  Budowa POŚ jest jedną z możliwości poprawy tego  stanu .

Przedmiotem inwestycji  jest  lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków .

Budowa POŚ  na przedmiotowej nieruchomości  wchodzi w zakres gospodarki  ściekowej  prowadzonej na terenie gminy Strzelce.

Koncepcja  ta  z uwagi na zbyt małą ilość nieruchomości i brakiem zwartej zabudowy ( względy ekonomiczne i techniczne )  wykluczyła możliwość budowy sieci kanalizacyjnej  dla  tego obszaru . Pozostałym rozwiązaniem  gospodarki ściekowej  dla tego terenu jest budowa zbiorników bezodpływowych  lub przydomowych oczyszczalni ścieków . Przyjęty wariant  budowy POŚ pozwoli na  rozwiązanie sprawy gospodarki ściekowej  na nieruchomości oraz  doprowadzenie jakości oczyszczonych ścieków  do wyników zgodnych z   Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  24  lipca 2006 roku

II.  Podstawa prawna

Podstawę  prawną do opracowania  dokumentacji zgłoszenia  stanowi :

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku . Prawo Wodne ( dz. U. z 2012 roku,

poz.145 – tekst jednolity) z późniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia  07.07.1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z

2010 roku , Nr 243,poz.1623) z późniejszymi zmianami Nr

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w

sprawie warunków technicznych ,   jakim   powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U . Nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami

-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 14 stycznia 2002 roku w  sprawie  określenia  przeciętnych norm  zużycia wody  ( Dz. U. Nr 8, poz.70 )

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  24.07.2006 r. w sprawie

warunków ,   jakie należy   spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub

ziemi  oraz w   sprawie substancji   szkodliwych dla środowiska

wodnego  ( Dz.U. Nr 137, poz.  984),

-  umowa zawarta z Gminą  Strzelce

- uzgodnienia  z  Inwestorem i Użytkownikiem,

- uzgodnienia lokalizacji   z właścicielem posesji ,

-  mapy  do celów opiniodawczych

III.  Opis  stanu istniejącego :

Nieruchomość zasilana  jest w wodę z  gminnej  sieci  wodociągowej    .

Po zrealizowaniu  doprowadzenia  wody  pitnej do budynku  z  sieci wodociągowej  istniejąca studnia przeznaczona   została  do  likwidacji .

Obecnie ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są  do istniejącego zbiornika, skąd zgodnie z oświadczeniem  właściciela okresowo  są wywożone  wozem asenizacyjnym .

Stan techniczny istniejącego zbiornika jak i jego lokalizacja nie pozwala na   dalsze jego  użytkowanie .

Budowa  POŚ spowoduje rozwiązanie  problemu ścieków.

IV. Wpływ na środowisko :

Inwestycja budowy przydomowej  oczyszczalni ścieków  nie posiada ujemnego wpływu na środowisko .

Oczyszczone  ścieki  dzięki zastosowanej technologii  w znacznej większości  zostaną  odprowadzone do gruntu  ,odparowane  lub wchłonięte przez rośliny  a pozostałe ilości mogą być wykorzystane do nawadniania terenu przyległego do oczyszczalni ( bardzo korzystne zjawisko lokalnej  retencji  wód ) lub po pewnym okresie użytkowania i określeniu  ilości możliwej do odzyskania  wody do  zasilania oczka wodnego .

Jakość ścieków oczyszczonych będzie zgodna z  wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 rok

V. Warunki  gruntowo-wodne

Zgodnie z rozpoznaniem  geologicznym , grunt, jaki zalega w miejscu proponowanej lokalizacji  oczyszczalni  należy zaliczyć do gruntów średnio chłonnych ( gliny piaszczyste wbudowane w przewarstwienia  gliniaste, zwietrzeliny gliniaste .

Gleba uprawna  to 20-30 cm , glina średnia do głębokości 3,0 m . Głębokość ustabilizowanego poziomu wód gruntowych  waha się  od 2,5 do 3,0 m

VI. Lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków :

Warunki techniczne , jakim powinny odpowiadać  budynki ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 roku ( Dz. u.  Nr 75, poz.690 z późn. zmianami )  określają  następujące  wartości minimalnych  odległości  osadników  gnilnych  i systemów   rozsączających   od innych obiektów :

- 2 m od granicy działki  sąsiedniej , drogi ( ulicy)  lub ciągu pieszego (do

pokrywy zbiornika gnilnego) na terenach zabudowy  jednorodzinnej  i

zagrodowej ,

-30 m od najbliższej studni  stanowiącej  ujecie wody pitnej  ( po złożu

biologicznym ) ,

- 5 m od ścian budynków mieszkalnych  wyposażonych w drzwi i okna . Jeżeli

ściana takowych nie posiada  , zbiornik można lokalizować  tuż przy ścianie ,

zwracając uwagę na stan fundamentów budynku i jego podłoże ,

- 1,5 m od rurociągów  wodociągowych i gazowych ,

- 0,8 m od kabli elektrycznych,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych .

VII.  Dane do rozwiązań projektowych

Przyjmuje się , iż projektowana oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwała do     8  rodzin  tj.  do 40 osób .

Ścieki odprowadzane do przydomowej oczyszczalni będą typowymi ściekami bytowymi z  gospodarstwa domowego  w ilości Q śrd= 4,0 m³/d.

Przyjęto średnie  wartości wskaźników  zanieczyszczeń charakterystyczne dla ścieków socjalno-bytowych:

BZT5 –  do  500mg 02/l

ChZT-   do  900mg 02/l

Zaw.Ogólna – do  360 mg/l

Azot ogólny –  ok. 80 mg/dm³

Fosfor ogólny  -ok.  12 mg/dm³

Przyjęto oczyszczalnie  mechaniczno-biologiczną  o przepustowości:

Qśred.  =4,5 m³/d

Qmax   = 6,0m³/d

VIII. Opis technologii

Zaprojektowano oczyszczalnie  z trzech podstawowych elementów :

- osadnik wstępny  dwuzbiornikowy

- reaktor  biologiczny

-studnia chłonna  ( + ewentualny filtr chłonno –odparowujący )

Wszystkie elementy wykonane są  jako  betonowe w klasie  C35/45.o wodoszczelności W12

Osadnik wstępny dwuzbiornikowy :

W osadniku wstępnym następuje tzw. mechaniczne oczyszczenie ścieków surowych dopływających kanalizacją sanitarną. W wyniku procesów fizycznych takich jak sedymentacja i flotacja oraz biologicznych związanych z fermentacją, następuje obniżenie ładunku zanieczyszczeń o ok. 30%.

Osadnik wstępny pełni również rolę reaktora fermentacyjnego dla osadów wstępnych i nadmiernych a projektowany czas fermentacji wynosi ok. 12 miesięcy i taki jest również okres pomiędzy kolejnym usuwaniem osadów z osadnika przy pełnym obciążeniu oczyszczalni.

Zastosowany system oddzielnego jedno zbiornikowego osadnika wstępnego zaprojektowano jako 60x30x10, co oznacza 60% objętości dla osadów, 30% objętości przepływowej i 10% objętości dla tzw. kożucha będącego efektem procesu fermentacji i stabilizacji beztlenowej osadów. Ścieki surowe po mechanicznym podczyszczeniu przepływają grawitacyjnie do reaktora biologicznego zintegrowanego z osadnikiem wtórnym .

Wymagane parametry osadnika  wstępnego jednokomorowego :

- wysokość całkowita – H =  ok. 2,5m

- wysokość czynna – H = ok. 2,0m

- objętość czynna – Vc= 2 x 3,14m3 =  6,28m3

- objętość części osadowej – Vos = 6,28 x 0,6 = 3,77m3

- objętość części przepływowej – Vp = 6,28 x 0,3 =  1,88m3

- objętość warstwy kożucha – Vk = 6,28 x 0,1 =ok.  0,63m3

- liczba osadników – 2

Reaktor biologiczny :

Reaktor biologiczny zbudowany jest na złożu biologicznym zanurzonym napowietrzanym.

Cechą charakterystyczną reaktora  jest złoże biologiczne które porastają mikroorganizmy w postaci błony biologicznej. Kontakt ścieków z błoną biologiczną powoduje ich oczyszczenie. Wypełnienie złoża stanowią  pakiety o  powierzchni właściwej ok. 150m2/m3 wykonane z  PVC. Dla realizacji procesów tlenowych usuwania zanieczyszczeń ze ścieków zastosowano drobnopęcherzykowy system napowietrzania oparty na ruszcie napowietrzającym wykonanym ze stali kwasoodpornej OH18N9 z filtrosami talerzowymi  w liczbie 4szt. Ruszt napowietrzający zasilany jest sprężonym powietrzem z jednej dmuchawy membranowej o następujących parametrach :

- wydajność ~ 200l/min

- moc silnika – P ~ 0,15 kW

- spręż ~ 300 mbar

Integralną częścią reaktora jest centralnie umieszczony osadnik wtórny ok. ( 500 mm wykonany z PVC. W osadniku wtórnym następuje oddzielenie oczyszczonych ścieków od osadu i ich odprowadzenie  do odbiornika.

W osadniku wtórnym zamontowano pompę recyrkulacji zewnętrznej osadów nadmiernych     z wirnikiem otwartym bez stopy sprzęgającej  o następujących parametrach:

- wydajność – Q ~ 8m3/h

- wysokość podnoszenia – H ~ 8,0m

- moc silnika – P ~ 0,4kW

- średnica króćca tłocznego – ( = 32mm

Pompa powinna zapewnić wydajność recyrkulacji zewnętrznej na poziomie do 200%.

Parametry reaktora

- średnica wewnętrzna reaktora (  ~ 2,0m

- średnica wewnętrzna osadnika wtórnego ok ~0,5m

- wysokość całkowita Hc ~ 2,5m

- wysokość czynna Hcz  ~ 2,0m

- wysokość złoża biologicznego – ~ 1,6m

- objętość czynna reaktora –   ~ 6,28m3

- objętość czynna osadnika wtórnego – ~ 0,39m3

- liczba reaktorów -1

Odbiornik ścieków  oczyszczonych :

Ścieki po oczyszczeniu kierowane są do ziemi poprzez studnię chłonną, której wypełnienie stanowi żwir otoczak o uziarnieniu 16-32mm  a w przypadku gruntów o wysokim poziomie wód gruntowych, słabo przepuszczalnych –  studnia chłonna wspomagana jest rowem chłonno odparowującym  o pow. dostosowanej do potrzeb lub  kaskada z roślinnością wodną .

Sterowanie procesem  technologicznym

Oczyszczalnia powinna posiadać automatyczne sterowanie procesem technologicznym w oparciu   o sterownik mikroprocesorowy . Sterownik powinien posiadać następujące funkcje sterujące pracą urządzeń:

- czas pracy i postoju dmuchawy

- czas pracy i postoju pompy recyrkulacji

- sygnalizację stanów pracy

Sterownik powinien posiadać  klasę ochrony IP 55 i może być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu budynku lub w wolnostojącej rozdzielni zlokalizowanej przy oczyszczalni..

Zapotrzebowanie mocy oczyszczalni  nie powinno przekraczać  0,7 kW.

Zasilanie oczyszczalni realizowane jest zawsze z instalacji zalicznikowej budynku.

IX. Wymagania dot. ścieków oczyszczonych

Ścieki po oczyszczeniu powinny  spełniać  wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U 2006 Nr 137, poz. 984) tj.

BZT – 25,0 mg O2/dm3

ChZT – 125 mg O2/dm3

Zawiesina ogólna – 35,0 mg/dm3

Ponadto oczyszczalnia powinna  gwarantować redukcję związków biogennych do poziomu:

Azot amonowy < 6,0 mg/dm3

Azot ogólny < 15,0 mg/dm3

Fosfor ogólny < 6,0 mg/dm3

VII. Deklaracja zgodności

Oczyszczalnia  winna posiadać  deklarację zgodności producenta opartą o PN-EN 12566.

X. Zalecenia ogólne

Osadniki wstępne  jak i  jednostkę centralną należy posadowić na podsypce piaskowej grubości ok. 10 cm .

Przewody  grawitacyjne i tłoczne należy ułożyć w wykopie  na podsypce z piasku grubości 10 cm . . Przewody obsypać warstwą piasku.

Realizację  budowy oczyszczalni ścieków prowadzić w oparciu o wytyczne producenta oczyszczalni  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  i normami .

UWAGA !

Podane elementy i wyposażenie przydomowej oczyszczalni ścieków , mogą różnic się  zależnie od  zastosowanych urządzeń, natomiast zawsze powinny zachować projektowane parametry techniczno-technologiczne  w odniesieniu  do wydajności , trwałości  i energochłonności

JAN  PRAJS

..................................................................

opracował

MAPA  SYTUACYJNA

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA  :

BUDOWA PRZYDOMOWEJ

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Właściciel nieruchomości              -          xxxxxxxxxxxxxxxx

Adres                                               -               Sójki 3/1

Gm. Strzelce

Lokalizacja  działki                        -        Sójki

gm. Strzelce

Nr działki                                        -           93/2

Legenda :

- - budynek mieszkalny

- – projektowana oczyszczalnia

- – granica działki

........................................................................

(OPRACOWAŁ)