Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   CZAJKA   ANNA

Lokalizacja :     SIEMIANÓW

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 35,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 20 | m³ | 12,0 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 9,90 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 20 | m³ | 3,6 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 17,12 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 20 | m³ | 14,12 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 20 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT .................% |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   JAWORSKI  WŁODZIMIERZ

Lokalizacja :     SIEMIANÓW

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 34,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 18 | m³ | 10,8 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 9,54 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 18 | m³ | 3,24 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 10,56 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 18 | m³ | 7,56 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ........... % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   KŁOPOTOWSKI  FRANCISZEK

Lokalizacja :     SIEMIANÓW

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 31,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 13 | m³ | 7,8 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,64 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 13 | m³ | 2,34 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 9,03 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 13 | m³ | 5,46 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ..................... % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   KUBRYN  KRZYSZTOF

Lokalizacja :     SIEMIANÓW

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 30,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 11 | m³ | 6,60 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,28 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 11 | m³ | 1,98 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 9,03 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 11 | m³ | 4,62 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT .............. % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   LENARTOWSKI  JERZY

Lokalizacja :     SIEMIANÓW

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 31,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 13 | m³ | 7,8 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,64 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 13 | m³ | 2,34 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 8,46 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 13 | m³ | 5,46 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT .......................... % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   JÓZEF   LENARTOWSKI

Lokalizacja :     SIEMIANÓW

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 53,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 50,0 | m³ | 30,0 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 15,30 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 50,0 | m³ | 9,0 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 24,0 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 50,0 | m³ | 21,0 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 26,7 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ................... % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   MIERZWIŃSKI  WIKTOR

Lokalizacja :     SIEMIANÓW

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 30,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 11 | m³ | 6,60 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,28 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 11 | m³ | 1,98 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 7,62 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 11 | m³ | 4,62 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT .................... % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   ANDZREJ   RZETELSKI

Lokalizacja :     SIEMIANÓW

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 31,72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 14 | m³ | 8,40 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,82 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 14 | m³ | 2,52 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 9,03 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 14 | m³ | 5,88 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ..................... % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   TRAJKOWSKI  SYLWESTER

Lokalizacja :     SIEMIANÓW

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 34,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 18 | m³ | 10,8 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 9,54 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 18 | m³ | 3,24 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 9,03 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 18 | m³ | 7,56 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ................. % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |