Urząd Gminy Strzelce                                                                                              Strzelce, dnia 20.08.2010 r.

99-307 Strzelce, ul. Leśna 1

OPIS  TECHNICZNY

Przedmiotem zamówienia jest  naprawa nawierzchni drogi powiatowej( nakładki asfaltowe )  nr 2185 (Niedrzaków )

I .  Stan obecny:

Odcinek drogi powiatowej asfaltowej z uszkodzoną nawierzchnią.

Szerokość pasa jezdni od 3,00 – 3,50  m

II.  Stan docelowy :

Naprawa odcinków dróg będzie polegała na wykonaniu nakładek asfaltowych na uszkodzone odcinki dróg.

W zakres robót będzie wchodziło skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni oraz położenie 4 cm warstwy ścieralnej na wybrane odcinki dróg.

Odcinki dróg zostaną wytypowane po ustaleniu wartości 1m² nakładki.

III.  Zasady tyczenia

W miejscu wykonania nakładek utrzymać w istniejący ślad jezdni na całej długości.

IV.  Odwodnienie

Jako sposób odwodnienia przyjmuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadku poprzecznego nawierzchni drogowej i wykorzystanie istniejących częściowo rowów.

V. Uwagi końcowe

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.poż. pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami .

KIEROWNIK REFERATU

/-/  LESZEK ŚNIECIKOWSKI