Urząd Gminy Strzelce                                                                                                      Strzelce  , dnia 18.08.2010 r.

99-307 Strzelce , ul. Leśna 1

OPIS  TECHNICZNY

Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni   drogi  powiatowej  nr 2132 w m. Marianów Dolny , gm.Strzelce  ;

I .  Stan obecny :

Odcinek drogi powiatowej  częściowo utwardzonej żwirem , kamieniem polnym ,gruzem, tłuczniem.

Szerokość pasa drogowego od 5,00  do 7,00  m

Szerokość pasa jezdni 4,00 m

II.  Stan docelowy :

Naprawa  odcinka drogi (od drogi gminnej do granicy gminy)  będzie polegała na   wykonaniu  podbudowy z tłuczonego gruzu betonowego  fr.31,5-63mm grubości 0,15m oraz ustabilizowania nawierzchni pospółką  grubości 3 cm .

Szerokość podbudowy na całej długości 4,00m

Zakres robót obejmuje również dostawę przez  Wykonawcę  kruszywa   fr. 31,5-63mm na podbudowę grubości 0,15m  oraz  pospółki .

III.  Zasady tyczenia

Oś  jezdni utrzymać w istniejącym śladzie na całej długości

IV.  Odwodnienie

Jako sposób odwodnienia  przyjmuje się odwodnienie  powierzchniowe  poprzez nadanie spadku poprzecznego  2 %  nawierzchni drogowej  i wykorzystanie istniejących częściowo rowów

V. Uwagi końcowe

Prace należy prowadzić  z zachowaniem  przepisów BHP i P.poż.  pod kierunkiem  osoby z odpowiednimi uprawnieniami .

KIEROWNIK REFERATU

/-/  LESZEK ŚNIECIKOWSKI