Zamawiający i Inwestor: Gmina Strzelce

99-307 Strzelce

ul. Leśna 1

Wykonawca:	................................................................................................................................................................

## KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie:

Sieci wodociągowej D110PVC o długości 1541m wraz z przyłączami wodociągowymi we wsi Długołęka gmina Strzelce.

### Cena  ..............................................

słownie: ..............................................................................................................................................................................

Kosztorys został opracowany przez .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Sporządził 						Sprawdził

.................................................................			........................................................................

(imię i nazwisko)						(imię i nazwisko)

.................................................................	                	........................................................................	        (data i podpis)						(data i podpis)

#### Podpisy upełnomocnionych przedstawicieli

.................................................................			........................................................................

(imię i nazwisko)						(imię i nazwisko)

................................................	           		.......................................................	                                           (data i podpis)						(data i podpis)

Kutno 20.06.2008

Wykonawca:

Inwestor:	Gmina Strzelce

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

Nr Umowy:

Nr Kosztorysu: 01/UGST/2008

# Kosztorys ofertowy

Budowa:

# Długołęka gmina Strzelce

Obiekt:

# Sieć wodociągowa

Instalacja:

# Sieć wodociągowa

Sporządził:			Zatwierdził:

A)  	SICEĆ WODOCIĄGOWA

001)       KNR 201-0102-01000-

ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm.

Ilość:		3,0000 szt

002)       KNR 201-0125-02000-

ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.grubość warstwy do 15 cm.

Ilość:		950,0800 m2

003)       KNR 201-0217-06000-

wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. grunt kategorii iii

Ilość:		1516,5300 m3

004)       KNR 201-0317-05000-

wykopy liniowe o ścianach pion.pod rurociągi w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Ilość:		80,0000 m3

005)       KNR 201-0322-02000-

pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.grunt kat.iii-iv

Ilość:		2577,9800 m2

006)       KNR 218W-0511-03000-

podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm,pod rurociagi z wymianą we wjazdach

Ilość:		440,1600 m3

007)       KNR 201-0320-05000-

ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt kategorii iii-iv.

Ilość:		80,0000 m3

008)       KNR 201-0230-01000-

zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii i-iii (koparką-pozycja analogiczna)

Ilość:		1076,3800 m3

009)       KNR 201-0415-01000-

rozplantowanie ręczne ziemi humusu wzdłuż wykopu.grunt kategorii i-ii.(pozycja analogiczna)

Ilość:		178,1400 m3

010)       KNR 401-0108-06000-

wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu iii

Ilość:		240,1600 m3

011)       KNR 401-0108-06000-

wywóz rur azbesto-cementowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (pozycja analogiczna)

Ilość:		1,4100 m3

012)       KNR 405-0122-02000-

demontaż rurociągu azbestowo-cementowego o złączach typu "simplex". rurociągi o średnicach nominalnych 100 mm

Ilość:		84,0000 M

013)       KNR 218W-0306-02000-

przewierty o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm maszyną do wierceń poziomych wp 15/25 w gruntach kategorii iii-iv

Ilość:		56,5000 m

014)       KNR 218W-0108-03000-

rurociągi ciśnieniowe z rur typu pvc o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk

Ilość:		1541,0000 m

015)       KNR 218W-0122-03000-

kształtki pvc ciśnieniowe,jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm

Ilość:		15,0000 szt

016)       KNR 218W-0114-03000-

kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 100 mm

Ilość:		26,0000 szt

017)       KNR 218W-0219-03000-

hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm

Ilość:		6,0000 kpl

018)       KNR 218W-0205-03000-

zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową,o średnicy 100 mm

Ilość:		4,0000 kpl

019)       KNR 219-0219-01000-

oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (pozycja analogiczna)

Ilość:		1541,0000 m

020)       KNR 219-0134-03000-

oznakowanie armatury (Z,H) na słupku betonowym (pozycja analogiczna)

Ilość:		10,0000 kpl

021)       KNR 218W-0530-01000-

wykonanie różnych budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 (bloki oporowe, podbudowy armatury, obudowy skrzynek ulicznych)

Ilość:		6,5300 m3

022)       KNR 218W-0122-03000-

kształtki pvc ciśnieniowe,jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm (zaslepki do prób szczelności i zapewnienie ciągłości dostaw wody)

Ilość:		2,0000 szt

023)       KNR 218W-0113-02000-

kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100 mm uszczelniane folią aluminiową (zaślepki do rur azbesto-cementowych w celu zapewnienia ciągłosci dostaw wody)

Ilość:		2,0000 szt

024)       KNR 218W-0704-01000-

próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur pvc o średnicy nominalnej 110 mm

Ilość:		2,0000 próba

025)       KNR 218W-0707-01000-

dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm

Ilość:		7,7050 200 m

026)       KNR 218W-0708-01000-

jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm

Ilość:		7,7050 200 m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	   Nakł.	Ilość

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A)  	SICEĆ WODOCIĄGOWA

1	KNR 201 ręczne karczowanie drzew o średnicy       		3,0000 szt

0102	10-15 cm.

01000-

Robocizna:                              	R-G	1,7095	5,1285

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KNR 201 ręczne usunięcie z przerzutem warstwy     		950,0800 m2

0125	ziemi urodzajnej - humusu z darnią.

02000-	grubość warstwy do 15 cm.

Robocizna:                              	R-G	0,2512	238,6601

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KNR 201 wykopy oraz przekopy wykonywane       		1516,5300 m3

0217	koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na

06000-	odkład. grunt kategorii iii

Robocizna:                              	R-G	0,1182	179,2538

koparka jednonacz.koł.0,40 m3           	M-G	0,0480	72,7934

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KNR 201 wykopy liniowe o ścianach pion.pod        		80,0000 m3

0317	rurociągi w gruntach such.z wydobyciem

05000-	urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,

0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Robocizna:                              	R-G	3,2948	263,5840

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KNR 201 pełne umocnienie pionowych ścian      		2577,9800 m2

0322	wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do

02000-	3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w

gruntach such.wraz z rozbiórką.grunt kat.

iii-iv

Robocizna:                              	R-G	0,6494	1674,1402

pale szalunkowe stalowe (wypraski)      	t	0,0003	0,6961

bale iglaste obrzynane gr.50-63 mm,kl.ii	m3	0,0011	2,7069

drewno iglaste okrągłe nasycone na stemp	m3	0,0009	2,3202

klamry ciesielskie                      	kg	0,1190	306,7796

gwoździe budowlane okragłe,gołe         	kg	0,0096	24,7486

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 218W podłoża z materiałów sypkich o grubości   		440,1600 m3

0511	20 cm,pod rurociagi z wymianą we

03000-	wjazdach

Robocizna:                              	R-G	1,8600	818,6976

pospółka - kruszywo nienormowane        	m3	1,2200	536,9952

zagęszczarka wibracyjna 50m3/h          	M-G	0,6800	299,3088

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	KNR 201 ręczne zasypywanie wykopów liniowych o    		80,0000 m3

0320	ścianach pionowych,głębokość wykopu do

05000-	3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt

kategorii iii-iv.

Robocizna:                              	R-G	1,3561	108,4880

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	KNR 201 zasypywanie wykopów spycharkami       		1076,3800 m3

0230	gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km.

01000-	przemieszczenie gruntu na odległość do

10 m. grunt kategorii i-iii (koparką-pozycja

analogiczna)

koparka jednonacz.koł.0,40 m3           	M-G	0,0135	14,5311

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KNR 201 rozplantowanie ręczne ziemi humusu        		178,1400 m3

0415	wzdłuż wykopu.grunt kategorii i-ii.(pozycja

01000-	analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	0,2731	48,6500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KNR 401 wywóz ziemi samochodami               		240,1600 m3

0108	samowyładowczymi na odległość do 1 km.

06000-	kategoria gruntu iii

Robocizna:                              	R-G	1,0200	244,9632

samochód samowyładowczy do 5 t          	M-G	0,6300	151,3008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KNR 401 wywóz rur azbesto-cementowych         		1,4100 m3

0108	samochodami samowyładowczymi na

06000-	odległość do 1 km (pozycja analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	1,0200	1,4382

samochód samowyładowczy do 5 t          	M-G	0,6300	0,8883

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	KNR 405 demontaż rurociągu                    		84,0000 M

0122	azbestowo-cementowego o złączach typu

02000-	"simplex". rurociągi o średnicach

nominalnych 100 mm

Robocizna:                              	R-G	0,1780	14,9520

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	0,0050	0,4200

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KNR 218W przewierty o długości do 20 m rurami o    		56,5000 m

0306	średnicy nominalnej 150-250 mm maszyną

02000-	do wierceń poziomych wp 15/25 w

gruntach kategorii iii-iv

Robocizna:                              	R-G	6,2000	350,3000

rury stalowe bez szwu śr.219,1x7,2      	m	1,0200	57,6300

elektrody st.do st.węgl.niskostop.rutylo	szt	14,0000	791,0000

manszety EPDM śr.200/110mm term.kurcz.  	szt	0,1770	10,0000

płozy do rury osłonowej DN200/110       	szt	2,5487	144,0000

samochód skrzyn.5-10t (1)               	M-G	0,0700	3,9550

przyczepa dłuż.do sam.10,0 t            	M-G	0,0700	3,9550

spawarka                                	M-G	1,6300	92,0950

maszyna do wierceń poziomych            	M-G	1,6300	92,0950

wyciąg d/urob.ziemi,elek.0,18t          	M-G	1,6300	92,0950

Materiały inne:                         	%	3,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	KNR 218W rurociągi ciśnieniowe z rur typu pvc o    		1541,0000 m

0108	średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na

03000-	wcisk

Robocizna:                              	R-G	0,3550	547,0550

rury pvc ciśn.kiel. w  1,0 mpa  110 mm  	m	1,0200	1571,8200

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	0,0063	9,7083

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15	KNR 218W kształtki pvc ciśnieniowe,jednokielichowe 		15,0000 szt

0122	łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej

03000-	110 mm

Robocizna:                              	R-G	2,6100	39,1500

łuki pvc ciśn.kielichowe 11st. 110mm    	szt	0,4667	7,0000

łuki pvc ciśn.kielichowe 22st. 110mm    	szt	0,1333	2,0000

łuki pvc ciśn.kielichowe 45st.  110mm   	szt	0,0667	1,0000

łuki ciśn.kielichowe 68-95st. 110mm     	szt	0,2000	3,0000

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	0,0780	1,1700

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	KNR 218W kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 		26,0000 szt

0114	o średnicy 100 mm

03000-

Robocizna:                              	R-G	0,7080	18,4080

kołnierze avk combi śr.110pvc           	szt	0,8462	22,0000

zwężki żel.ciśn.2-kołn.  100/ 50 mm     	szt	0,0769	2,0000

trójniki żel.ciśn.kołn. 100x100 mm      	szt	0,0769	2,0000

uszczelki gumowe płaskie do połączeń koł	szt	1,1000	28,6000

uszczelki gumowe płask.o średnicy 100 mm	szt	1,1000	28,6000

śruby stal.ko.śrd m-16 z podkł.i nakrętk	kg	1,3570	35,2820

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	0,0700	1,8200

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 218W hydranty pożarowe nadziemne o średnicy    		6,0000 kpl

0219	80 mm

03000-

Robocizna:                              	R-G	4,6800	28,0800

hydranty nadziemne rd1500mm, śr. 80 mm  	szt	0,3333	2,0000

hydranty nadziemne rd1800mm,śr. 80 mm   	szt	0,6667	4,0000

króćce żel.ciśn.2-kołn.  80x 500 mm     	szt	1,0000	6,0000

zasuwy żl.kołnierzowe śr.80mm PN10      	szt	1,0000	6,0000

obudowy teleskop.1,05-1,75 śr.40-100mm  	szt	0,5000	3,0000

obudowy teleskop.1,70-2,90 śr.40-100mm  	szt	0,5000	3,0000

skrzynki żeliwne do zasuw (uliczne)     	szt	1,0000	6,0000

kolana stopowe kołn.do hydr. 80 mm      	szt	1,0000	6,0000

trójniki żel.ciśn.kołn.  100x 80 mm     	szt	1,0000	6,0000

uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  80 	szt	4,0000	24,0000

uszczelki gumowe płask.o średnicy 100 mm	szt	2,0000	12,0000

śruby stal.ko.śrd m-16 z podkł.i nakrętk	kg	2,0400	12,2400

żwir sortowany                          	m3	0,3800	2,2800

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 33	m2	0,8000	4,8000

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	1,0500	6,3000

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KNR 218W zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową,o    		4,0000 kpl

0205	średnicy 100 mm

03000-

Robocizna:                              	R-G	4,6700	18,6800

zasuwy żl.kołnierzowe śr.100mm PN10     	szt	1,0000	4,0000

uszczelki gumowe płask.o średnicy 100 mm	szt	2,0000	8,0000

śruby stal.ko.śrd m-14 z podk.i nakrętk.	kg	1,5700	6,2800

obudowy teleskop.1,05-1,75 śr.40-100mm  	szt	0,5000	2,0000

obudowy teleskop.1,70-2,90 śr.40-100mm  	szt	0,5000	2,0000

skrzynki żeliwne do zasuw (uliczne)     	szt	1,0000	4,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,2500	1,0000

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	KNR 219 oznakowanie trasy wodociągu ułożonego     		1541,0000 m

0219	w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

01000-	(pozycja analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	0,0075	11,5575

taśma znacznikowa niebieska z met.śtaśma	m	1,0000	1541,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,0011	1,6951

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20	KNR 219 oznakowanie armatury (Z,H) na słupku      		10,0000 kpl

0134	betonowym (pozycja analogiczna)

03000-

Robocizna:                              	R-G	1,8050	18,0500

farba ftalowa nawierzchniowa,kremowa    	dm3	0,1000	1,0000

słupki betonowe znacznikowe             	szt	1,0000	10,0000

beton zwykły z kruszywa naturalnego b 10	m3	0,1000	1,0000

tabliczki do znakowania armatury        	szt	1,0000	10,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,1900	1,9000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21	KNR 218W wykonanie różnych budowli i elementów     		6,5300 m3

0530	betonowych drobnowymiarowych o

01000-	objętości do 1,5 m3 (bloki oporowe,

podbudowy armatury, obudowy skrzynek

ulicznych)

Robocizna:                              	R-G	7,7800	50,8034

beton zwykły b-15                       	m3	1,0500	6,8565

drewno na stemple okrągłe iglaste korowa	m3	0,0090	0,0588

deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.i	m3	0,0950	0,6204

folia polietylenowa gr.2mm              	m2	0,1600	1,0448

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	0,3100	2,0243

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22	KNR 218W kształtki pvc ciśnieniowe,jednokielichowe 		2,0000 szt

0122	łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej

03000-	110 mm (zaslepki do prób szczelności i

zapewnienie ciągłości dostaw wody)

Robocizna:                              	R-G	2,6100	5,2200

zaślepki ciśn.śr.110mm pvc z uszczelką  	szt	1,0000	2,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,0780	0,1560

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	KNR 218W kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o 		2,0000 szt

0113	średnicy 100 mm uszczelniane folią

02000-	aluminiową (zaślepki do rur

azbesto-cementowych w celu zapewnienia

ciągłosci dostaw wody)

Robocizna:                              	R-G	1,5000	3,0000

zaślepki żel.ciśn.do rur azb.-cem.śr.100	szt	1,0000	2,0000

sznur konopny surowy                    	kg	0,1200	0,2400

sznur konopny smołowany                 	kg	0,1600	0,3200

folia aluminiowa szczeliwo              	kg	0,4100	0,8200

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,1140	0,2280

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24	KNR 218W próba wodna szczelności sieci         		2,0000 próba

0704	wodociągowych z rur pvc o średnicy

01000-	nominalnej 110 mm

Robocizna:                              	R-G	8,7400	17,4800

krawędziaki iglaste nasycone kl.ii      	m3	0,0300	0,0600

bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.ii	m3	0,0200	0,0400

drewno na stemple bud.okrągłe kor.12-14c	m3	0,0200	0,0400

klamry ciesielskie z prętów stal.u 10x25	kg	6,2000	12,4000

rury stalowe z/s gwintowane oc śred.50 m	m	1,5000	3,0000

tuleje z pvc dla luźnych kołnierzy stal.	szt	0,2000	0,4000

uszczelki gumowe płaskie do połączeń koł	szt	1,0000	2,0000

śruby stal.ko.śrd m-16 z podkł.i nakrętk	kg	2,7000	5,4000

kołnierze ślepe                         	szt	0,2000	0,4000

zawory wodne przelot.z kur.spust.żel.50 	szt	0,1000	0,2000

zawory kołn.zwrotny grzyb.żel.1,6mpa 50m	szt	0,0500	0,1000

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	3,1600	6,3200

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25	KNR 218W dezynfekcja rurociągów sieci          		7,7050 200 m

0707	wodociągowej o średnicy nominalnej do

01000-	150 mm

Robocizna:                              	R-G	4,0900	31,5134

podchloryn sodowy                       	kg	0,5000	3,8525

rury stalowe z/s gwintowane oc śred.50 m	m	1,5000	11,5575

zawory wodne przelot.z kur.spust.żel.50 	szt	0,1000	0,7705

zawory kołn.zwrotny grzyb.żel.1,6mpa 50m	szt	0,0500	0,3852

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	1,5800	12,1739

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26	KNR 218W jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,  		7,7050 200 m

0708	rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm

01000-

Robocizna:                              	R-G	0,4900	3,7754

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie robocizny:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kod	składnik	ilość	jedn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

391-149	robotnik budowlany i                         	1802,7200	R-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42-149	cieśla ii                                    	961,5865	R-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

772-149	monter ii                                    	29,6075	R-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

999-149	r o b o c i z n a                            	1947,1150	R-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie materiałów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kod	składnik	ilość	jedn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1121199-34	pale szalunkowe stalowe (wypraski)           	0,6961	t

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1330199-20	elektrody st.do st.węgl.niskostop.rutylowe   	791,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1330400-33	gwoździe budowlane okragłe,gołe              	24,7486	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1341202-33	klamry ciesielskie z prętów stal.u 10x25cm   	12,4000	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1341299-33	klamry ciesielskie                           	306,7796	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1410800-33	podchloryn sodowy                            	3,8525	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1511401-66	farba ftalowa nawierzchniowa,kremowa         	1,0000	dm3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1560300-50	folia polietylenowa gr.2mm                   	1,0448	m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1562999-40	taśma znacznikowa niebieska z met.śtaśma z po	1541,0000	m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1602199-60	pospółka - kruszywo nienormowane             	536,9952	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1602699-60	żwir sortowany                               	2,2800	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2030899-20	słupki betonowe znacznikowe                  	10,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2301010-50	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 333    	4,8000	m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2370601-60	beton zwykły z kruszywa naturalnego b 10     	1,0000	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2370604-60	beton zwykły b-15                            	6,8565	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2600621-60	deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.iii   	0,6204	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2640003-60	bale iglaste obrzynane gr.50-63 mm,kl.iii    	2,7069	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2640020-60	bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.iii    	0,0400	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2640900-60	drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple   	2,3202	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2641610-60	krawędziaki iglaste nasycone kl.ii           	0,0600	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3950010-60	drewno na stemple okrągłe iglaste korowane   	0,0588	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3950011-60	drewno na stemple bud.okrągłe kor.12-14cm    	0,0400	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5020499-40	rury stalowe bez szwu śr.219,1x7,2           	57,6300	m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5031060-40	rury stalowe z/s gwintowane oc śred.50 mm    	14,5575	m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5148999-20	kołnierze ślepe                              	0,4000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5239999-20	zaślepki żel.ciśn.do rur azb.-cem.śr.100mm   	2,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5241005-20	króćce żel.ciśn.2-kołn.  80x 500 mm          	6,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5242301-20	zwężki żel.ciśn.2-kołn.  100/ 50 mm          	2,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5242401-20	trójniki żel.ciśn.kołn.  100x 80 mm          	6,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5242403-20	trójniki żel.ciśn.kołn. 100x100 mm           	2,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5600145-40	rury pvc ciśn.kiel. w  1,0 mpa  110 mm       	1571,8200	m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5610065-20	łuki pvc ciśn.kielichowe 45st.  110mm        	1,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5610065-21	łuki pvc ciśn.kielichowe 11st. 110mm         	7,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5610065-22	łuki pvc ciśn.kielichowe 22st. 110mm         	2,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5610065-23	łuki ciśn.kielichowe 68-95st. 110mm          	3,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5610999-20	zaślepki ciśn.śr.110mm pvc z uszczelką       	2,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5619999-20	tuleje z pvc dla luźnych kołnierzy stal.     	0,4000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5701126-20	zawory wodne przelot.z kur.spust.żel.50 mm   	0,9705	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5802007-20	zasuwy żl.kołnierzowe śr.100mm PN10          	4,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5802399-20	zasuwy żl.kołnierzowe śr.80mm PN10           	6,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5822220-20	zawory kołn.zwrotny grzyb.żel.1,6mpa 50mm    	0,4852	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5880000-20	hydranty nadziemne rd1500mm, śr. 80 mm       	2,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5880100-20	hydranty nadziemne rd1800mm,śr. 80 mm        	4,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5889999-20	kołnierze avk combi śr.110pvc                	22,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5891099-20	obudowy teleskop.1,05-1,75 śr.40-100mm       	5,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5891099-21	obudowy teleskop.1,70-2,90 śr.40-100mm       	5,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5891199-20	skrzynki żeliwne do zasuw (uliczne)          	10,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5891201-20	kolana stopowe kołn.do hydr. 80 mm           	6,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6321900-20	tabliczki do znakowania armatury             	10,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6801206-33	śruby stal.ko.śrd m-14 z podk.i nakrętk.     	6,2800	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6801207-33	śruby stal.ko.śrd m-16 z podkł.i nakrętk.    	52,9220	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6815080-20	uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  80 mm   	24,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6815090-20	uszczelki gumowe płask.o średnicy 100 mm     	48,6000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6815999-20	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołn.   	30,6000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6830199-33	folia aluminiowa szczeliwo                   	0,8200	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6831800-33	sznur konopny surowy                         	0,2400	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6831830-33	sznur konopny smołowany                      	0,3200	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M200	manszety EPDM śr.200/110mm term.kurcz.       	10,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P200	płozy do rury osłonowej DN200/110            	144,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały inne:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie sprzętu:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kod	składnik	ilość	jedn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11132-148	koparka jednonacz.koł.0,40 m3                	87,3246	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12511-148	zagęszczarka wibracyjna 50m3/h               	299,3088	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15299-148	maszyna do wierceń poziomych                 	92,0950	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34512-148	wyciąg d/urob.ziemi,elek.0,18t               	92,0950	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39511-148	samochód dostaw.do 0.9t (1)                  	17,1530	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39521-148	samochód skrzyn.do 5.0t (1)                  	27,7626	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39531-148	samochód skrzyn.5-10t (1)                    	3,9550	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39653-148	przyczepa dłuż.do sam.10,0 t                 	3,9550	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39811-148	samochód samowyładowczy do 5 t               	152,1891	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72199-148	spawarka                                     	92,0950	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutno 20.06.2008

Wykonawca:

Inwestor:	Gmina Strzelce

ul. Lesna 1

99-307 Strzelce

Nr Umowy:

Nr Kosztorysu: 02/UGST/2008

Kosztorys ofertowy

Budowa:

Długołęka gmina Strzelce

Obiekt:

Sieć wodociągowa

Instalacja:

Przyłącza wodociągowe

Sporządził:			Zatwierdził:

A)  	PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWE (18SZT.)

001)       KNR 201-0125-02000-

ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. grubość warstwy do 15 cm.

Ilość:		160,0000 m2

002)       KNR 201-0217-06000-

wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. grunt kategorii iii

Ilość:		261,9700 m3

003)       KNR 201-0317-05000-

wykopy liniowe o ścianach pion. pod rurociągi w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Ilość:		40,0000 m3

004)       KNR 201-0322-02000-

pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.grunt kat.iii-iv

Ilość:		740,2600 m2

005)       KNR 218W-0511-02000-

podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty

Ilość:		25,4400 m3

006)       KNR 218W-0511-03000-

podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm, pod rurociągi z wymianą we wjazdach

Ilość:		40,1700 m3

007)       KNR 201-0320-05000-

ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt kategorii iii-iv.

Ilość:		40,0000 m3

008)       KNR 201-0230-01000-

zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii i-iii (koparką-pozycja analogiczna)

Ilość:		196,3600 m3

009)       KNR 201-0415-01000-

rozplantowanie ręczne ziemi humusu wzdłuż wykopu. grunt kategorii i-ii.(pozycja analogiczna)

Ilość:		33,9200 m3

010)       KNR 401-0108-06000-

wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu iii

Ilość:		59,1000 m3

011)       KNR 405-0122-02000-

demontaż rurociągu azbestowo-cementowego o złączach typu "simplex". rurociągi o średnicach nominalnych 100 mm

Ilość:		96,0000 M

012)       KNR 405-0121-01000-

demontaż rurociągu stalowego - rury o średnicach 32-50mm (pozycja analogiczna)

Ilość:		165,0000 M

013)       KNR 218W-0306-02000-

przewierty o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm maszyną do wierceń poziomych wp 15/25 w gruntach kategorii iii-iv

Komentarz : wsp.doRiS=80/150=0,53

Ilość:		113,5000 m

014)       KNR 218W-0808-01000-

przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych pe o średnicy 40 mm łączone metodą zgrzewania czołowego (pozycja analogiczna)

Ilość:		561,0000 m

015)       KNR 218W-0111-01000-

połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych pehd o średnicy zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (pozycja analogiczna przyłącze P4)

Ilość:		1,0000 złącz

016)       KNR 218W-0114-01000-

kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 50 mm

Ilość:		2,0000 szt

017)       KNR 218W-0205-01000-

zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową,o średnicy 50 mm (przyłącze P5 i P6)

Ilość:		2,0000 kpl

018)       KNR 218W-0802-02000-

nawiertki NWZ/PVC montowane na rurociągach o średnicy 110 mm (pozycja analogiczna)

Ilość:		16,0000 szt

019)       KNR 219-0219-01000-

oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (pozycja analogiczna)

Ilość:		447,5000 m

020)       KNR 219-0134-03000-

oznakowanie armatury (Z) na słupku betonowym (pozycja analogiczna)

Ilość:		18,0000 kpl

021)       KNR 218W-0530-01000-

wykonanie różnych budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 (podbudowy armatury, obudowy skrzynek ulicznych)

Ilość:		2,3000 m3

022)       KNR 218W-0704-01000-

próba wodna szczelności przyłączy wodociągowych z rur pe o średnicy nominalnej 40 mm (pozycja analogiczna)

Komentarz : Wsp.do R i S=40/90=0,44

Ilość:		18,0000 próba

023)       KNR 218W-0707-01000-

dezynfekcja rurociągów przyłączy wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm (pozycja analogiczna)

Ilość:		2,8050 200 m

024)       KNR 218W-0708-01000-

jednokrotne płukanie przyłączy wodociągowych, rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm (pozycja analogiczna)

Ilość:		2,8050 200 m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	   Nakł.	Ilość

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A)  	PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWE (18SZT.)

1	KNR 201 ręczne usunięcie z przerzutem warstwy     		160,0000 m2

0125	ziemi urodzajnej - humusu z darnią.

02000-	grubość warstwy do 15 cm.

Robocizna:                              	R-G	0,2512	40,1920

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KNR 201 wykopy oraz przekopy wykonywane       		261,9700 m3

0217	koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na

06000-	odkład. grunt kategorii iii

Robocizna:                              	R-G	0,1182	30,9649

koparka jednonacz.koł.0,40 m3           	M-G	0,0480	12,5746

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KNR 201 wykopy liniowe o ścianach pion.pod        		40,0000 m3

0317	rurociągi w gruntach such.z wydobyciem

05000-	urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,

0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Robocizna:                              	R-G	3,2948	131,7920

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KNR 201 pełne umocnienie pionowych ścian      		740,2600 m2

0322	wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do

02000-	3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w

gruntach such.wraz z rozbiórką.grunt kat.

iii-iv

Robocizna:                              	R-G	0,6494	480,7249

pale szalunkowe stalowe (wypraski)      	t	0,0003	0,1999

bale iglaste obrzynane gr.50-63 mm,kl.ii	m3	0,0011	0,7773

drewno iglaste okrągłe nasycone na stemp	m3	0,0009	0,6662

klamry ciesielskie                      	kg	0,1190	88,0909

gwoździe budowlane okragłe,gołe         	kg	0,0096	7,1065

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KNR 218W podłoża z materiałów sypkich o grubości   		25,4400 m3

0511	15 cm,pod kanały i obiekty

02000-

Robocizna:                              	R-G	1,9300	49,0992

pospółka - kruszywo nienormowane        	m3	1,2200	31,0368

zagęszczarka wibracyjna 50m3/h          	M-G	0,7100	18,0624

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 218W podłoża z materiałów sypkich o grubości   		40,1700 m3

0511	20 cm,pod rurociagi z wymianą we

03000-	wjazdach

Robocizna:                              	R-G	1,8600	74,7162

pospółka - kruszywo nienormowane        	m3	1,2200	49,0074

zagęszczarka wibracyjna 50m3/h          	M-G	0,6800	27,3156

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	KNR 201 ręczne zasypywanie wykopów liniowych o    		40,0000 m3

0320	ścianach pionowych,głębokość wykopu do

05000-	3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt

kategorii iii-iv.

Robocizna:                              	R-G	1,3561	54,2440

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	KNR 201 zasypywanie wykopów spycharkami       		196,3600 m3

0230	gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km.

01000-	przemieszczenie gruntu na odległość do

10 m. grunt kategorii i-iii (koparką-pozycja

analogiczna)

koparka jednonacz.koł.0,40 m3           	M-G	0,0135	2,6509

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KNR 201 rozplantowanie ręczne ziemi humusu        		33,9200 m3

0415	wzdłuż wykopu.grunt kategorii i-ii.(pozycja

01000-	analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	0,2731	9,2636

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KNR 401 wywóz ziemi samochodami               		59,1000 m3

0108	samowyładowczymi na odległość do 1 km.

06000-	kategoria gruntu iii

Robocizna:                              	R-G	1,0200	60,2820

samochód samowyładowczy do 5 t          	M-G	0,6300	37,2330

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KNR 405 demontaż rurociągu                    		96,0000 M

0122	azbestowo-cementowego o złączach typu

02000-	"simplex". rurociągi o średnicach

nominalnych 100 mm

Robocizna:                              	R-G	0,1780	17,0880

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	0,0050	0,4800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	KNR 405 demontaż rurociągu stalowego - rury o     		165,0000 M

0121	średnicach 32-50mm (pozycja

01000-	analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	0,1100	18,1500

zestaw spawal.tlenowo-acetylen          	M-G	0,0220	3,6300

samochód skrzyn.5-10t (1)               	M-G	0,0170	2,8050

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KNR 218W przewierty o długości do 20 m rurami o    		113,5000 m

0306	średnicy nominalnej 150-250 mm maszyną

02000-	do wierceń poziomych wp 15/25 w

gruntach kategorii iii-iv

Komentarz : wsp.doRiS=80/150=0,53

Robocizna (dla wsp. 0,5300)

Sprzęt (dla wsp. 0,5300)

Robocizna:                              	R-G	3,2860	372,9610

rury stalowe bez szwu śr.88,9/4,0 mm    	m	1,0200	115,7700

elektrody st.do st.węgl.niskostop.rutylo	szt	14,0000	1589,0000

manszety EPDM śr.80/40mm term.kurcz.    	szt	0,1410	16,0000

płozy do rury osłonowej DN80/40         	szt	1,7269	196,0000

samochód skrzyn.5-10t (1)               	M-G	0,0371	4,2109

przyczepa dłuż.do sam.10,0 t            	M-G	0,0371	4,2109

spawarka                                	M-G	0,8639	98,0526

maszyna do wierceń poziomych            	M-G	0,8639	98,0526

wyciąg d/urob.ziemi,elek.0,18t          	M-G	0,8639	98,0526

Materiały inne:                         	%	3,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	KNR 218W przyłącze wodociągowe z rur           		561,0000 m

0808	ciśnieniowych pe o średnicy 40 mm

01000-	łączone metodą zgrzewania czołowego

(pozycja analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	0,1700	95,3700

rury pe-sdr 11 (gaz 0,4 woda 1,0mpa) 40 	m	1,0300	577,8300

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,1000	56,1000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15	KNR 218W połączenie rur polietylenowych,       		1,0000 złącz

0111	ciśnieniowych pehd o średnicy

01000-	zewnętrznej 40 mm za pomocą kształtek

elektrooporowych (pozycja analogiczna

przyłącze P4)

Robocizna:                              	R-G	0,4800	0,4800

mufa elektrooporowa pe100 śr.40         	szt	1,0000	1,0000

zgrzew.elektroop.kszt.pe,pehd           	M-G	0,2400	0,2400

agregat prądotwórczy                    	M-G	0,2400	0,2400

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	KNR 218W kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 		2,0000 szt

0114	o średnicy 50 mm

01000-

Robocizna:                              	R-G	0,6660	1,3320

kołnierze avk combi śr.50/40pe          	szt	1,0000	2,0000

uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  50 	szt	1,1000	2,2000

śruby stal.ko.śrd m-12 z podkład.i nakrę	kg	0,7750	1,5500

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,0300	0,0600

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 218W zasuwy żeliwne klinowe owalne         		2,0000 kpl

0205	kołnierzowe z obudową,o średnicy 50 mm

01000-	(przyłącze P5 i P6)

Robocizna:                              	R-G	3,0900	6,1800

zasuwy żl.kołnierzowe śr.50mm PN10      	szt	0,0000	0,0000

uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  50 	szt	2,0000	4,0000

śruby stal.ko.śrd m-12 z podkład.i nakrę	kg	1,1800	2,3600

obudowy teleskop.1,70-2,90 śr.40-100mm  	szt	1,0000	2,0000

skrzynki żeliwne do zasuw (uliczne)     	szt	1,0000	2,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,2000	0,4000

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KNR 218W nawiertki NWZ/PVC montowane na        		16,0000 szt

0802	rurociągach o średnicy 110 mm (pozycja

02000-	analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	3,1400	50,2400

nawiertka NWZ/PVC śr.110/11/2" PN10     	szt	1,0000	16,0000

obudowy teleskop.1,05-1,75 śr.40-100mm  	szt	0,6250	10,0000

obudowy teleskop.1,70-2,90 śr.40-100mm  	szt	0,3750	6,0000

skrzynki żeliwne do zasuw (uliczne)     	szt	1,0000	16,0000

złączka ISO prosta śr.40/pe/11/2"       	szt	1,0000	16,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,5000	8,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	KNR 219 oznakowanie trasy wodociągu ułożonego     		447,5000 m

0219	w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

01000-	(pozycja analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	0,0075	3,3563

taśma znacznikowa niebieska z met.śtaśma	m	1,0000	447,5000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,0011	0,4923

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20	KNR 219 oznakowanie armatury (Z) na słupku        		18,0000 kpl

0134	betonowym (pozycja analogiczna)

03000-

Robocizna:                              	R-G	1,8050	32,4900

farba ftalowa nawierzchniowa,kremowa    	dm3	0,1000	1,8000

słupki betonowe znacznikowe             	szt	1,0000	18,0000

beton zwykły z kruszywa naturalnego b 10	m3	0,1000	1,8000

tabliczki do znakowania armatury        	szt	1,0000	18,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,1900	3,4200

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21	KNR 218W wykonanie różnych budowli i elementów     		2,3000 m3

0530	betonowych drobnowymiarowych o

01000-	objętości do 1,5 m3 (podbudowy armatury,

obudowy skrzynek ulicznych)

Robocizna:                              	R-G	7,7800	17,8940

beton zwykły b-15                       	m3	1,0500	2,4150

drewno na stemple okrągłe iglaste korowa	m3	0,0090	0,0207

deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.i	m3	0,0950	0,2185

folia polietylenowa gr.2mm              	m2	0,1600	0,3680

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	0,3100	0,7130

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22	KNR 218W próba wodna szczelności przyłaczy     		18,0000 próba

0704	wodociągowych z rur pe o średnicy

01000-	nominalnej 40 mm (pozycja analogiczna)

Komentarz : Wsp.do R i S=40/90=0,44

Robocizna (dla wsp. 0,4400)

Sprzęt (dla wsp. 0,4400)

Robocizna:                              	R-G	3,8456	69,2208

rury stalowe z/s gwintowane oc śred.20 m	m	1,5000	27,0000

zawory wod.przelot.z kur.sp.żel.oc.m125 	szt	0,1000	1,8000

zawory kołn.zwr.grzyb.1,6 mpa k.287  20 	szt	0,0500	0,9000

samochód skrzyn.do 5.0t (1)             	M-G	1,3904	25,0272

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	KNR 218W dezynfekcja rurociągów przyłaczy      		2,8050 200 m

0707	wodociągowych o średnicy nominalnej do

01000-	150 mm (pozycja analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	4,0900	11,4725

podchloryn sodowy                       	kg	0,5000	1,4025

rury stalowe z/s gwintowane oc śred.20 m	m	1,5000	4,2075

zawory wod.przelot.z kur.sp.żel.oc.m125 	szt	0,1000	0,2805

zawory kołn.zwr.grzyb.1,6 mpa k.287  20 	szt	0,0500	0,1403

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	1,5800	4,4319

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24	KNR 218W jednokrotne płukanie przyłaczy        		2,8050 200 m

0708	wodociągowych,rurociągi o średnicy

01000-	nominalnej do 150 mm (pozycja

analogiczna)

Robocizna:                              	R-G	0,4900	1,3745

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie robocizny:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kod	składnik	ilość	jedn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

391-149	robotnik budowlany i                         	531,3463	R-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42-149	cieśla ii                                    	276,1170	R-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

772-149	monter ii                                    	35,8462	R-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

999-149	r o b o c i z n a                            	785,5781	R-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie materiałów:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kod	składnik	ilość	jedn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1121199-34	pale szalunkowe stalowe (wypraski)           	0,1999	t

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1330199-20	elektrody st.do st.węgl.niskostop.rutylowe   	1589,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1330400-33	gwoździe budowlane okragłe,gołe              	7,1065	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1341299-33	klamry ciesielskie                           	88,0909	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1410800-33	podchloryn sodowy                            	1,4025	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1511401-66	farba ftalowa nawierzchniowa,kremowa         	1,8000	dm3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1560300-50	folia polietylenowa gr.2mm                   	0,3680	m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1562999-40	taśma znacznikowa niebieska z met.śtaśma z po	447,5000	m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1602199-60	pospółka - kruszywo nienormowane             	80,0442	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2030899-20	słupki betonowe znacznikowe                  	18,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2370601-60	beton zwykły z kruszywa naturalnego b 10     	1,8000	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2370604-60	beton zwykły b-15                            	2,4150	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2600621-60	deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.iii   	0,2185	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2640003-60	bale iglaste obrzynane gr.50-63 mm,kl.iii    	0,7773	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2640900-60	drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple   	0,6662	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3950010-60	drewno na stemple okrągłe iglaste korowane   	0,0207	m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5020111-40	rury stalowe bez szwu śr.88,9/4,0 mm         	115,7700	m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5031020-40	rury stalowe z/s gwintowane oc śred.20 mm    	31,2075	m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5603043-40	rury pe-sdr 11 (gaz 0,4 woda 1,0mpa) 40 mm   	577,8300	m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5627999-20	mufa elektrooporowa pe100 śr.40              	1,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5701122-20	zawory wod.przelot.z kur.sp.żel.oc.m125 20   	2,0805	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5802300-20	zasuwy żl.kołnierzowe śr.50mm PN10           	0,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5822222-20	zawory kołn.zwr.grzyb.1,6 mpa k.287  20 mm   	1,0403	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5847006-20	złączka ISO prosta śr.40/pe/11/2"            	16,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5889999-21	kołnierze avk combi śr.50/40pe               	2,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5891099-20	obudowy teleskop.1,05-1,75 śr.40-100mm       	10,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5891099-21	obudowy teleskop.1,70-2,90 śr.40-100mm       	8,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5891199-20	skrzynki żeliwne do zasuw (uliczne)          	18,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5891799-20	nawiertka NWZ/PVC śr.110/11/2" PN10          	16,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6321900-20	tabliczki do znakowania armatury             	18,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6801205-33	śruby stal.ko.śrd m-12 z podkład.i nakrętk.  	3,9100	kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6815060-20	uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  50 mm   	6,2000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M80	manszety EPDM śr.80/40mm term.kurcz.         	16,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P80	płozy do rury osłonowej DN80/40              	196,0000	szt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały inne:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie sprzętu:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kod	składnik	ilość	jedn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11132-148	koparka jednonacz.koł.0,40 m3                	15,2254	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12511-148	zagęszczarka wibracyjna 50m3/h               	45,3780	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15299-148	maszyna do wierceń poziomych                 	98,0527	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34512-148	wyciąg d/urob.ziemi,elek.0,18t               	98,0527	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39511-148	samochód dostaw.do 0.9t (1)                  	72,9042	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39521-148	samochód skrzyn.do 5.0t (1)                  	26,2202	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39531-148	samochód skrzyn.5-10t (1)                    	7,0159	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39653-148	przyczepa dłuż.do sam.10,0 t                 	4,2109	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39811-148	samochód samowyładowczy do 5 t               	37,2330	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72199-148	spawarka                                     	98,0527	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72311-148	zestaw spawal.tlenowo-acetylen               	3,6300	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72542-148	zgrzew.elektroop.kszt.pe,pehd                	0,2400	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81199-148	agregat prądotwórczy                         	0,2400	M-G

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Zestawienie kosztów budowy zadania inwestycyjnego. |
| --- |
| Inwestor: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina Strzelce |  |  |  |
| 99-307 Strzelce ul. Leśna 1 |  |  |  |
| Zadanie inwestycyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci wodociągowej D110PVC o długości 1541m wraz z przyłączami |
| wodociągowymi we wsi Długołęka gmina Strzelce |
| Lp. | Zakres prac zadania inwestycyjnego | Wartość zadania w zł. | Uwagi |
|  |  | Netto | Vat22% | Brutto |  |
| 1. | Sieć wodociągowa_1/UGST/2008 |  |  |  |  |
| 2. | Przyłącza wodociągowe_2/UGST/2008 |  |  |  |  |
| 3. | Obsługa geodezyjna |  |  |  |  |
| 4. | Zajęcie pasa drogowego |  |  |  |  |
| 5. | Badania sanitarne wody |  |  |  |  |
| 6. | Utylizacja rur azbesto-cementowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Opracował: |  |  |
| Załączniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Kosztorys nr 1/UGST/2008 z 20.06.2008r - sieć wodociągowa D110PVC |
| 2.Kosztorys nr 2/UGST/2008 z 20.06.2008r - przyłącza wodociągowe (18szt.) |

# Text boxes

Zakład Usług Ciepłowniczych

99-300 Kutno, ul. Sempołowskiej 3 m 9

NIP: 775-100-74-14

e-mail:marek.ganczyk@neostrada.pl

Tel. (24) 253-57-99