Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   BARANOWSKA   MARIA

Lokalizacja :     KLONOWIEC

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 33,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 16 | m³ | 9,6 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 9,18 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 16 | m³ | 2,88 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 9,72 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 16 | m³ | 6,72 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT 7 % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :    BOGACZ   ALICJA

Lokalizacja :     KLONOWIEC STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 30,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 11 | m³ | 6,60 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,28 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 11 | m³ | 1,98 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 7,62 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 11 | m³ | 4,62 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ................ 7 % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   DUTKOWSKI  JÓZEF

Lokalizacja :     KLONOWIEC  STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 43,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 32 | m³ | 19,20 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 12.06 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 32 | m³ | 5,76 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 16,44 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 32 | m³ | 13,44 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ............% |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   KOPERSKI  JANUSZ

Lokalizacja :      KLONOWIEC   STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 31,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 13 | m³ | 7,8 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,64 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 13 | m³ | 2,34 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 8,46 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 13 | m³ | 5,46 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ............. % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   MARCINIAK   HENRYK

Lokalizacja :     KLONOWIEC  STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 30,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 11 | m³ | 6,60 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,28 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 11 | m³ | 1,98 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 7,62 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 11 | m³ | 4,62 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ............. % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   MIKOŁAJCZYK  RENATA

Lokalizacja :     KLONOWIEC  STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 38,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 24 | m³ | 14,4 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 10,62 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 24 | m³ | 4,32 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 16,44 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 24 | m³ | 10,08 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ....... % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   MIKOŁAJCZYK   SYLWESTER

Lokalizacja :     KLONOWIEC STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 35,42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 12 | m³ | 7,2 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,46 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 12 | m³ | 2,16 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 8,04 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 12 | m³ | 5,04 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ............. % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   SOBCZYK   TADEUSZ

Lokalizacja :     KLONOWIEC  STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 33,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 16 | m³ | 9,6 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 9,18 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 16 | m³ | 2,88 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 9,72 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 16 | m³ | 6,72 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ...............% |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   MARIUSZ  STOKFISZ

Lokalizacja :     KLONOWIEC  STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 33,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 16 | m³ | 9,6 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 9,18 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 16 | m³ | 2,88 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 9,72 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 16 | m³ | 6,72 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ................... % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   JACEK I  AGNIESZKA  WYGANOWSCY

Lokalizacja :     KLONOWIEC STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 30,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 11 | m³ | 6,60 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,28 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 11 | m³ | 1,98 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  |  |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 7,62 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 11 | m³ | 4,62 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ........ % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |

Arkusz  kalkulacyjny   budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor  :   DOMINIK  ŻYCZKOWSKI

Lokalizacja :     KLONOWIEC  STARY

| LP | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Roboty  ziemne

| 1. | KNNR 00010307- 0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 -2,5m głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III , IV | m³ | 31,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | wykop pod rurociąg i przewód elektryczny 0,6 x 1,0 x 13 | m³ | 7,8 |  |  |
| 1.2. |  | wykop pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 12,6 |  |  |
| 1.3. |  | wykop pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 1,6 | m³ | 11,3 |  |  |
| 2. | KNNR 00041411-0300 | Podsypka 10 cm + obsypka rurociągu 20 cm | m³ | 8,64 |  |  |
| 2.1. |  | Podsypka i obsypka rurociągu 0,6 x 0,3 x 13 | m³ | 2,34 |  |  |
| 2.2. |  | podsypka pod osadnik 3,0 x 2,0 x 2,1 | m³ | 0,6 |  | 65,17 |
| 2.3. |  | podsypka pod oczyszczalnie 3,14 x 2,25 x 0,10 | m³ | 0,70 |  |  |
| 2.4. |  | obsypka oczyszczalni z keramzytu 3.14 x 2,25 x 1,6 – 3,14 x 1 x 1,6 | m³ | 5,0 |  |  |
| 3. | KNNR 00010318-0300 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8- 2,5m głębokości do 6 m o ścianach pionowych | m³ | 8,46 |  |  |
| 3.1. |  | Zasypanie wykopów pod rurociąg i inst. elektryczne 0,6 x 0,7 x 13 | m³ | 5,46 |  |  |
| 3.2. |  | Zasypanie wykopów pod osadnik (3,0 x 2,0 x 2,1) –(2,6 x 1,6 x 2,0) | m³ | 3,0 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |

Roboty  montażowe

| 1. | KNNR 0005-0204-0205 | Ułożenie przewodu YDYt 3x1,5 mm² | m | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 00041009-01000 | Montaż rurociągów z rur PE w gotowym wykopie na gł.do 4 m o średnicy 63 mm | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Montaż gotowego osadnika | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Montaż oczyszczalni ścieków z przepompownia | szt. | 1. |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE |  |
|  | KOSZTY NETTO OGÓŁEM |  |
|  | PODATEK VAT ............... % |  |
|  | KOSZTY BRUTTO OGÓŁEM |  |