Plan Gospodarki Odpadami

dla

Gminy Strzelce

Łódź, grudzień 2005 r.

SPIS TREŚCI:

1.	Wprowadzenie	1

1.1	Obszar objęty planem	1

1.2	Charakterystyka demograficzna Gminy Strzelce	2

1.3	Charakterystyka gospodarcza	3

1.4	Możliwości lokalizacji instalacji gospodarki odpadami	4

2.	Aktualny stan gospodarki odpadami.	4

2.1	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów.	4

2.1.1	Odpady komunalne.	4

2.1.2	Odpady opakowaniowe	8

2.1.3	Zadania gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości.	8

2.1.4	Obowiązki posiadaczy odpadów.	12

2.1.5	Odpady powstające w sektorze gospodarczym.	14

2.1.6	Charakterystyka niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych.	15

2.2	Istniejący system gospodarki odpadami.	19

2.2.1	Systemy zbierania odpadów.	19

2.2.1.1	Odpady komunalne.	19

2.2.1.2	Odpady z sektora gospodarczego.	21

2.2.2	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku. Instalacje do odzysku odpadów.	23

2.2.3	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów.	24

2.3	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych	25

2.4	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych	25

2.5	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych	25

2.6	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych	25

2.7	Import i eksport odpadów	25

2.8	Koszty i opłaty	25

2.9	Stan istniejący w zakresie świadczenia usług	26

2.9.1	Główne problemy gospodarki odpadami w Gminie Strzelce	28

2.10	Wykaz zadań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami	28

2.11	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	29

3.	Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami	32

3.1	Zmiany demograficzne	32

3.2	Zmiany społeczno-gospodarcze	32

3.3	Prognoza zmian ilości i rodzajów odpadów	32

3.3.1	Prognoza zmian odpadów komunalnych	32

3.3.2	Prognoza ilości i jakości odpadów opakowaniowych	34

3.3.3	Prognoza zmian ilości i rodzajów odpadów przemysłowych	36

3.3.4	Prognoza zmian odpadów z sektora remontowo-budowlanego	36

3.3.5	Prognoza odpadów zawierających PCB	36

3.3.6	Prognoza zmian w zakresie wytwarzania komunalnych osadów ściekowych	36

3.3.7	Prognoza zmian odpadów medycznych i weterynaryjnych	37

4.	Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami	37

4.1	Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami	37

4.2	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	38

4.3	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych	45

4.4	Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.	46

4.5	Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.	47

5.	Projektowany system gospodarki odpadami	48

5.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	49

5.2	System gospodarki odpadami przeznaczonymi do dalszego wykorzystania oraz innych odpadów	49

5.3	System gospodarki odpadami wielkogabarytowymi i urządzeniami elektrycznymi lub elektronicznymi	51

5.4	System gospodarki odpadami budowlanymi	51

5.5	System gospodarki odpadami niebezpiecznymi	52

5.6	System gospodarki zużytymi oponami	53

5.7	Edukacja ekologiczna	53

6.	Koszty realizacji planu	55

6.1	Proponowane metody organizacji zbiórki odpadów za pośrednictwem firm posiadających stosowne uzgodnienia	56

7.	Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami	57

7.1	Informacje ogólne	57

7.2	Krótka charakterystyka dostępnych źródeł finansowania	58

8.	Ocena zgodności z powiatowym planem gospodarki odpadami	66

9.	Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu	67

10.	Analiza oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami na środowisko	72

11.	Materiały źródłowe	74

12.	Streszczenie	75

SPIS TABEL:

Tabela 1 Mieszkańcy terenu Gminy Strzelce	2

Tabela 2Główne rodzaje działalności w układzie EKD	3

Tabela 3 Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich.	6

Tabela 4 Bilans odpadów komunalnych	7

Tabela 5 Struktura i masa odpadów opakowaniowych wytworzonych.	8

Tabela 6 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy Strzelce	15

Tabela 7 Charakterystyka świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Strzelce	27

Tabela 8 Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 w podziale na wieś	33

Tabela 10 Prognozowany bilans odpadów komunalnych dla Gminy Strzelce	34

Tabela 11 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w Gminie Strzelce	35

Tabela 12 Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	40

Tabela 13Główne cele i zadania   w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi	42

Tabela 14 Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi	43

Tabela 15 Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi w tym odpadów niebezpiecznych	43

Tabela 16Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi	44

Tabela 17 Główne cele i zadania w zakresie gospodarki wycofanymi z eksploatacji pojazdami i oponami	44

Tabela 18 Harmonogram rzeczowo-finansowy działań na terenie gminy	48

Tabela 19 Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych	55

Tabela 20 Koszt transportu odpadów	55

Tabela 21 Koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych	55

Tabela 22 Koszt odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych	56

Tabela 23 Koszty odzysku i unieszkodliwienia odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych.	56

Tabela 24 Formy finansowania przedsięwzięć	58

Tabela 25 Wykaz proponowanych wskaźników efektywności realizacji planu.	71

# Wprowadzenie

Podstawą formalno-prawną opracowania „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Strzelce” jest umowa zawarta pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego i Biurem Projektów Ochrony Środowiska  Atmo –ex Sp z o.o.

## Obszar objęty planem

Gmina Strzelce znajduje się w północnej części województwa łódzkiego, w powiecie kutnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Gostynin (województwo Mazowieckie), od wschodu z gminą Oporów i Szczawin Kościelny, od południa z gminą Kutno, od zachodu z gminą Łanięta. Przez teren gminy, na kierunku północ – południe przebiega droga krajowa Nr 60 relacji Płock – Kutno. Równolegle do drogi przebiega linia kolejowa relacji Płock – Kutno. Po przekątnej, z kierunku północno – zachodniego na południowy wschód przebiega lokalizacja autostrady A-1 ze skrzyżowaniem z drogą krajową w rejonie Sójki.

Gmina Strzelce składa się z 34 miejscowości a mianowicie: Aleksandrów, Bielawy, Bociany, Dąbkowice, Dębina, Długołęka, Glinice, Holendry Strzeleckie, Janiszew, Karolew, Klonowiec Stary, Kozia Góra, Marianka, Marianów, Muchnice, Muchnice Nowe, Muchnów, Niedrzaków, Niedrzakówek, Niedrzew Drugi, Niedrzew Pierwszy, Przyzórz, Rejmontów, Siemienów, Sójki, Sójki-Parcel, Strzelce, Strzelce Kolonia, Strzelce Kujawskie, Strzelce Leśniczówka, Wieszczyce, Wola Raciborowska, Zaranna, Zgórze.

Zamieszkuje w gminie 4 287 mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi około 9 011 ha. Ogólna powierzchnia lasów i zadrzewień wynosi 824 ha, co stanowi 9,1% ogólnej powierzchni gminy.

Użytki rolne na terenie gminy występują na obszarze 7 601 ha. Na terenach rolniczych główną uprawę stanowią jęczmień jary i pszenica jara. Gleby dość dobre klasy głównie IIIa i IVa. Wśród 848 gospodarstw rolnych przeważają gospodarstwa małe (1÷5ha – 300 sztuk, 5÷9 ha - 336)

Gmina jest jednostką administracyjną o charakterze rolniczym. Zakłady zlokalizowane na terenie gminy są w większości związane z produkcją rolną (np. fermy zwierząt).

Istotny wpływ w planowaniu gospodarki odpadami odgrywa położenie geograficzne gminy i bliskość aglomeracji łódzkiej.

Rolniczy charakter gminy w dużym stopniu określa gospodarkę odpadami. Przeważająca ilość wytwarzanych odpadów to odpady komunalne oraz powstające w sektorze rolno-spożywczym, usługowym i budowlanym.

## Charakterystyka demograficzna Gminy Strzelce

Gęstość zaludnienia wynosi ok. 48 mieszkańców/km2. Ludność zamieszkuje głównie w zabudowie jednorodzinnej. Budynki mieszkalne opalane są z kotłowni indywidualnych, gdzie podstawowym paliwem grzewczym jest węgiel kamienny.

Mieszkańcy gminy to główni wytwórcy odpadów komunalnych. Ich ilość uzależniona jest od liczby mieszkańców oraz poziomu życia na danym terenie. Wzrost stopy życiowej mieszkańców powoduje zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów oraz wpływa na zmianę ich składu.

W tabeli 1 zestawiono podstawowe dane demograficzne dotyczące Gminy Strzelce.

Tabela 1 Mieszkańcy terenu Gminy Strzelce

| Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- |
| Aleksandrów | 83 |
| Bielawy | 21 |
| Bociany | 72 |
| Dąbkowice | 133 |
| Dębina | 71 |
| Długołęka | 344 |
| Glinice | 26 |
| Holendry Strzeleckie | 32 |
| Janiszew | 28 |
| Karolew | 68 |
| Klonowiec Stary | 300 |
| Kozia Góra | 156 |
| Marianka | 54 |
| Marianów | 56 |
| Muchnice | 63 |
| Muchnice Nowe | 210 |
| Muchnów | 223 |
| Niedrzaków | 89 |
| Niedrzakówek | 24 |
| Niedrzew Drugi | 192 |
| Niedrzew Pierwszy | 141 |
| Przyzórz | 197 |
| Rejmontów | 83 |
| Siemienów | 167 |
| Sójki | 279 |
| Sójki-Parcel | 53 |
| Strzelce | 685 |
| Strzelce Kolonia | 16 |
| Strzelce Kujawskie | 24 |
| Strzelce Leśniczówka | 9 |
| Wieszczyce | 115 |
| Wola Raciborowska | 154 |
| Zaranna | 46 |
| Zgórze | 73 |

Źródło: Urząd Gminy Strzelce (30.09.2005r.)

Szacuje się, że liczba ludności na przestrzeni lat będzie ulegała systematycznemu zmniejszaniu się.

## Charakterystyka gospodarcza

Podstawowy zajęciem mieszkańców gminy jest rolnictwo. Działa tu około 848 gospodarstw rolnych.

Do największych i najważniejszych zakładów działających na terenie gminy należą:

- Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o.;

- Zakłady Mięsne „Koniarek”;

- Mleczarnia w Niedrzewiu.

Główne rodzaje prowadzonej działalności w układzie EKD przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2Główne rodzaje działalności w układzie EKD

| Rodzaj działalności | Liczba podmiotów gospodarczych |
| --- | --- |
| Sklepy | 18 |
| Usługi transportowe | 14 |
| Usługi budowlane | 10 |
| Handel obwoźny | 13 |
| Zakłady ślusarskie | - |
| Zakłady stolarskie | 1 |
| Zakłady krawieckie | - |
| Inne | 101 |
| Razem | 157 |

Źródło : Urząd Gminy Strzelce

## Możliwości lokalizacji instalacji gospodarki odpadami

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelce zatwierdzonym Uchwałą nr 218/XXVIII/2001 Rady Gminy Strzelce z dnia 26.09.2001 r. nie przewiduje się terenów pod budowę instalacji z zakresu gospodarki odpadami. Ponadto w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2004-2006 zatwierdzonego uchwałą nr XXI/103/2004 Rady Gminy Strzelce z dnia 27 października 2004 r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2004-2006 nie przewiduje się lokalizacji instalacji w zakresie gospodarki odpadami.

Istotny wpływ w planowaniu gospodarki odpadami odgrywa położenie geograficzne gminy, członkostwo w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

# Aktualny stan gospodarki odpadami.

## Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów.

### Odpady komunalne.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach przez odpady komunalne należy rozumieć– „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, takie jak handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, targowiska.

Pośród wytwarzanych odpadów w w/w źródłach można wyróżnić grupy odpadów:

- z gospodarstw domowych związane z bytowaniem ludzi w miejscu zamieszkania,

- z obiektów infrastruktury, w tym z obiektów użyteczności publicznej jak obiekty oświatowe czy obiekty kulturalne,

- wielkogabarytowe (np. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki), sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery osobiste), meble, pojazdy mechaniczne (wraki samochodowe, motocykle, rowery itp.), skrzynie i inne opakowania oraz wiele innych materiałów i wyrobów, których zastosowanie w domach staje się zbyteczne.),

- z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (np. cegły lub gruz ceramiczny, elementy betonowe, elementy ceramiki, płytki, umywalki, zlewozmywaki, wanny, armatura, przewody wodociągowe i kanalizacyjne, drewno);

- z pielęgnacji terenów zieleni zorganizowanej (np. zaschłe kwiaty, trawa, liście z drzew oraz gałęzie i inne części roślin, które wymagają okresowo wycięcia i usunięcia z trawników, ogrodów, parków),

- z czyszczenia ulic i placów (odpady pochodzące z mechanicznego oraz ręcznego podczyszczania ulic, placów i chodników, oraz zawartość koszy ulicznych, zmiotki uliczne są materiałem mineralnym zbierane z sieci koszy ulicznych oraz zmiotki z chodników i powierzchni ulic i placów, z targowisk- materiały opakowaniowe, w tym: tworzywa sztuczne, tektura i drewno; odpady nadające się do kompostowania),

- niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych ( np. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne

W grupie odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych poważną ilość stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wśród tych odpadów można wyróżnić:

- odpady o charakterze organicznym, ulegające biodegradacji takie jak odpady spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odpady papieru i tektury, odpady materiałów tekstylnych pochodzenia naturalnego, pozostałe odpady organiczne jak resztki roślin, trawa, drewno, liście,

- odpady o charakterze organicznym nieulegające procesom biodegradacji takie jak odpady tworzyw sztucznych, niektóre materiały tekstylne (z włókien syntetycznych), część pozostałych odpadów organicznych,

- odpady o charakterze nieorganicznym takie jak odpady szklane, odpady metali i inne.

Bilans odpadów komunalnych.

Wobec braku szczegółowych danych dotyczących rzeczywistych ilości i składu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Strzelce wielkości te oszacowano na podstawie wskaźników generowania strumieni odpadów wykorzystanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO).

Na terenie gminy nie występuje przemysł generujący znaczące ilości odpadów a więc oszacowane w ten sposób ilości odpadów można uznać za w miarę pełny ich bilans. Odpady produkcyjne powstające w zakładach funkcjonujących na terenie gminy omówiono w dalszej części planu.

Tabela 3 Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Wieś |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kg/M/r] |
|  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 22,11 |
|  | Odpady zielone | 4,16 |
|  | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 10,64 |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 15,43 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 1,73 |
|  | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 21,03 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,77 |
|  | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,00 |
|  | Opakowania ze szkła | 18,89 |
|  | Metale | 4,55 |
|  | Opakowania z blachy stalowej | 1,63 |
|  | Opakowania z aluminium | 0,47 |
|  | Odpady tekstylne | 4,65 |
|  | Odpady mineralne | 13,25 |
|  | Drobna frakcja popiołowa | 40,28 |
|  | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 |
|  | Odpady budowlane | 40,00 |
|  | Odpady niebezpieczne | 2,00 |
| Razem | 223,59 |

*kg/M/r – kilogram/ Mieszkańca/ rok

Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU

Z uwagi na sposób zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji połączono trzy pierwsze grupy odpadów w jedną – odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Wskaźniki generowania odpadów, które posłużyły do sporządzenia bilansu odpadów komunalnych oraz składu morfologicznego odpadów domowych i z obiektów infrastruktury w gminie, przyjęto na podstawie KPGO.

Tabela 4 Bilans odpadów komunalnych

| Miejscowości | Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Strzelce wg. miejscowości [kg/a] |
| --- | --- |
|  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | Odpady zielone | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | Opakowania z papieru i tektury | Opakowania wielomateriałowe | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | Opakowania z tworzyw sztucznych | Szkło (nieopakowaniowe) | Opakowania ze szkła | Metale | Opakowania z blachy stalowej | Opakowania z aluminium | Odpady tekstylne | Odpady mineralne | Drobna frakcja popiołowa | Odpady wielkogabarytowe | Odpady budowlane | Odpady niebezpieczne | OGÓŁEM |
| Aleksandrów | 1835,13 | 345,28 | 883,12 | 1280,69 | 143,59 | 1745,49 | 561,91 | 83,00 | 1567,87 | 377,65 | 135,29 | 39,01 | 385,95 | 1099,75 | 3343,24 | 1245,00 | 3320,00 | 166,00 | 18557,97 |
| Bielawy | 464,31 | 87,36 | 223,44 | 324,03 | 36,33 | 441,63 | 142,17 | 21,00 | 396,69 | 95,55 | 34,23 | 9,87 | 97,65 | 278,25 | 845,88 | 315,00 | 840,00 | 42,00 | 4695,39 |
| Bociany | 1591,92 | 299,52 | 766,08 | 1110,96 | 124,56 | 1514,16 | 487,44 | 72,00 | 1360,08 | 327,60 | 117,36 | 33,84 | 334,80 | 954,00 | 2900,16 | 1080,00 | 2880,00 | 144,00 | 16098,48 |
| Dąbkowice | 2940,63 | 553,28 | 1415,12 | 2052,19 | 230,09 | 2796,99 | 900,41 | 133,00 | 2512,37 | 605,15 | 216,79 | 62,51 | 618,45 | 1762,25 | 5357,24 | 1995,00 | 5320,00 | 266,00 | 29737,47 |
| Dębina | 1569,81 | 295,36 | 755,44 | 1095,53 | 122,83 | 1493,13 | 480,67 | 71,00 | 1341,19 | 323,05 | 115,73 | 33,37 | 330,15 | 940,75 | 2859,88 | 1065,00 | 2840,00 | 142,00 | 15874,89 |
| Długołęka | 7605,84 | 1431,04 | 3660,16 | 5307,92 | 595,12 | 7234,32 | 2328,88 | 344,00 | 6498,16 | 1565,20 | 560,72 | 161,68 | 1599,60 | 4558,00 | 13856,32 | 5160,00 | 13760,00 | 688,00 | 76914,96 |
| Glinice | 574,86 | 108,16 | 276,64 | 401,18 | 44,98 | 546,78 | 176,02 | 26,00 | 491,14 | 118,30 | 42,38 | 12,22 | 120,90 | 344,50 | 1047,28 | 390,00 | 1040,00 | 52,00 | 5813,34 |
| Holendry Strzeleckie | 707,52 | 133,12 | 340,48 | 493,76 | 55,36 | 672,96 | 216,64 | 32,00 | 604,48 | 145,60 | 52,16 | 15,04 | 148,80 | 424,00 | 1288,96 | 480,00 | 1280,00 | 64,00 | 7154,88 |
| Janiszew | 619,08 | 116,48 | 297,92 | 432,04 | 48,44 | 588,84 | 189,56 | 28,00 | 528,92 | 127,40 | 45,64 | 13,16 | 130,20 | 371,00 | 1127,84 | 420,00 | 1120,00 | 56,00 | 6260,52 |
| Karolew | 1503,48 | 282,88 | 723,52 | 1049,24 | 117,64 | 1430,04 | 460,36 | 68,00 | 1284,52 | 309,40 | 110,84 | 31,96 | 316,20 | 901,00 | 2739,04 | 1020,00 | 2720,00 | 136,00 | 15204,12 |
| Klonowiec Stary | 6633,00 | 1248,00 | 3192,00 | 4629,00 | 519,00 | 6309,00 | 2031,00 | 300,00 | 5667,00 | 1365,00 | 489,00 | 141,00 | 1395,00 | 3975,00 | 12084,00 | 4500,00 | 12000,00 | 600,00 | 67077,00 |
| Kozia Góra | 3449,16 | 648,96 | 1659,84 | 2407,08 | 269,88 | 3280,68 | 1056,12 | 156,00 | 2946,84 | 709,80 | 254,28 | 73,32 | 725,40 | 2067,00 | 6283,68 | 2340,00 | 6240,00 | 312,00 | 34880,04 |
| Marianka | 1193,94 | 224,64 | 574,56 | 833,22 | 93,42 | 1135,62 | 365,58 | 54,00 | 1020,06 | 245,70 | 88,02 | 25,38 | 251,10 | 715,50 | 2175,12 | 810,00 | 2160,00 | 108,00 | 12073,86 |
| Marianów | 1238,16 | 232,96 | 595,84 | 864,08 | 96,88 | 1177,68 | 379,12 | 56,00 | 1057,84 | 254,80 | 91,28 | 26,32 | 260,40 | 742,00 | 2255,68 | 840,00 | 2240,00 | 112,00 | 12521,04 |
| Muchnice | 1392,93 | 262,08 | 670,32 | 972,09 | 108,99 | 1324,89 | 426,51 | 63,00 | 1190,07 | 286,65 | 102,69 | 29,61 | 292,95 | 834,75 | 2537,64 | 945,00 | 2520,00 | 126,00 | 14086,17 |
| Muchnice Nowe | 4643,10 | 873,60 | 2234,40 | 3240,30 | 363,30 | 4416,30 | 1421,70 | 210,00 | 3966,90 | 955,50 | 342,30 | 98,70 | 976,50 | 2782,50 | 8458,80 | 3150,00 | 8400,00 | 420,00 | 46953,90 |
| Muchnów | 4930,53 | 927,68 | 2372,72 | 3440,89 | 385,79 | 4689,69 | 1509,71 | 223,00 | 4212,47 | 1014,65 | 363,49 | 104,81 | 1036,95 | 2954,75 | 8982,44 | 3345,00 | 8920,00 | 446,00 | 49860,57 |
| Niedrzaków | 1967,79 | 370,24 | 946,96 | 1373,27 | 153,97 | 1871,67 | 602,53 | 89,00 | 1681,21 | 404,95 | 145,07 | 41,83 | 413,85 | 1179,25 | 3584,92 | 1335,00 | 3560,00 | 178,00 | 19899,51 |
| Niedrzakówek | 530,64 | 99,84 | 255,36 | 370,32 | 41,52 | 504,72 | 162,48 | 24,00 | 453,36 | 109,20 | 39,12 | 11,28 | 111,60 | 318,00 | 966,72 | 360,00 | 960,00 | 48,00 | 5366,16 |
| Niedrzew Drugi | 4245,12 | 798,72 | 2042,88 | 2962,56 | 332,16 | 4037,76 | 1299,84 | 192,00 | 3626,88 | 873,60 | 312,96 | 90,24 | 892,80 | 2544,00 | 7733,76 | 2880,00 | 7680,00 | 384,00 | 42929,28 |
| Niedrzew Pierwszy | 3117,51 | 586,56 | 1500,24 | 2175,63 | 243,93 | 2965,23 | 954,57 | 141,00 | 2663,49 | 641,55 | 229,83 | 66,27 | 655,65 | 1868,25 | 5679,48 | 2115,00 | 5640,00 | 282,00 | 31526,19 |
| Przyzórz | 4355,67 | 819,52 | 2096,08 | 3039,71 | 340,81 | 4142,91 | 1333,69 | 197,00 | 3721,33 | 896,35 | 321,11 | 92,59 | 916,05 | 2610,25 | 7935,16 | 2955,00 | 7880,00 | 394,00 | 44047,23 |
| Rejmontów | 1835,13 | 345,28 | 883,12 | 1280,69 | 143,59 | 1745,49 | 561,91 | 83,00 | 1567,87 | 377,65 | 135,29 | 39,01 | 385,95 | 1099,75 | 3343,24 | 1245,00 | 3320,00 | 166,00 | 18557,97 |
| Siemienów | 3692,37 | 694,72 | 1776,88 | 2576,81 | 288,91 | 3512,01 | 1130,59 | 167,00 | 3154,63 | 759,85 | 272,21 | 78,49 | 776,55 | 2212,75 | 6726,76 | 2505,00 | 6680,00 | 334,00 | 37339,53 |
| Sójki | 6168,69 | 1160,64 | 2968,56 | 4304,97 | 482,67 | 5867,37 | 1888,83 | 279,00 | 5270,31 | 1269,45 | 454,77 | 131,13 | 1297,35 | 3696,75 | 11238,12 | 4185,00 | 11160,00 | 558,00 | 62381,61 |
| Sójki-Parcel | 1171,83 | 220,48 | 563,92 | 817,79 | 91,69 | 1114,59 | 358,81 | 53,00 | 1001,17 | 241,15 | 86,39 | 24,91 | 246,45 | 702,25 | 2134,84 | 795,00 | 2120,00 | 106,00 | 11850,27 |
| Strzelce | 15145,35 | 2849,60 | 7288,40 | 10569,55 | 1185,05 | 14405,55 | 4637,45 | 685,00 | 12939,65 | 3116,75 | 1116,55 | 321,95 | 3185,25 | 9076,25 | 27591,80 | 10275,00 | 27400,00 | 1370,00 | 153159,15 |
| Strzelce Kolonia | 353,76 | 66,56 | 170,24 | 246,88 | 27,68 | 336,48 | 108,32 | 16,00 | 302,24 | 72,80 | 26,08 | 7,52 | 74,40 | 212,00 | 644,48 | 240,00 | 640,00 | 32,00 | 3577,44 |
| Strzelce Kujawskie | 530,64 | 99,84 | 255,36 | 370,32 | 41,52 | 504,72 | 162,48 | 24,00 | 453,36 | 109,20 | 39,12 | 11,28 | 111,60 | 318,00 | 966,72 | 360,00 | 960,00 | 48,00 | 5366,16 |
| Strzelce Leśniczówka | 198,99 | 37,44 | 95,76 | 138,87 | 15,57 | 189,27 | 60,93 | 9,00 | 170,01 | 40,95 | 14,67 | 4,23 | 41,85 | 119,25 | 362,52 | 135,00 | 360,00 | 18,00 | 2012,31 |
| Wieszczyce | 2542,65 | 478,40 | 1223,60 | 1774,45 | 198,95 | 2418,45 | 778,55 | 115,00 | 2172,35 | 523,25 | 187,45 | 54,05 | 534,75 | 1523,75 | 4632,20 | 1725,00 | 4600,00 | 230,00 | 25712,85 |
| Wola Raciborowska | 3404,94 | 640,64 | 1638,56 | 2376,22 | 266,42 | 3238,62 | 1042,58 | 154,00 | 2909,06 | 700,70 | 251,02 | 72,38 | 716,10 | 2040,50 | 6203,12 | 2310,00 | 6160,00 | 308,00 | 34432,86 |
| Zaranna | 1017,06 | 191,36 | 489,44 | 709,78 | 79,58 | 967,38 | 311,42 | 46,00 | 868,94 | 209,30 | 74,98 | 21,62 | 213,90 | 609,50 | 1852,88 | 690,00 | 1840,00 | 92,00 | 10285,14 |
| Zgórze | 1614,03 | 303,68 | 776,72 | 1126,39 | 126,29 | 1535,19 | 494,21 | 73,00 | 1378,97 | 332,15 | 118,99 | 34,31 | 339,45 | 967,25 | 2940,44 | 1095,00 | 2920,00 | 146,00 | 16322,07 |
| RAZEM | 94785,57 | 17833,92 | 45613,68 | 66148,41 | 7416,51 | 90155,61 | 29022,99 | 4287,00 | 80981,43 | 19505,85 | 6987,81 | 2014,89 | 19934,55 | 56802,75 | 172680,36 | 64305,00 | 171480,00 | 8574,00 | 958530,33 |

Na terenie gminy Strzelce w 2004 r. zebrano:

- stłuczki szklanej 1,50 Mg

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 220,0 Mg.

### Odpady opakowaniowe

Z uwagi na brak systemu ewidencji odpadów opakowaniowych ilości odpadów opakowaniowych powstających na terenie Gminy Strzelce określono szacunkowo na podstawie wskaźników przyjętych przez KPGO.

Strukturę i masę odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Gminy Strzelce z podziałem na poszczególne rodzaje zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5 Struktura i masa odpadów opakowaniowych wytworzonych.

| Lp. | Odpady opakowaniowe | Ogółem [kg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 66148,41 |
|  | Opakowania wielomateriałowe | 7416,51 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 29022,99 |
|  | Opakowania ze szkła | 80981,43 |
|  | Opakowania z blachy stalowej | 6987,81 |
|  | Opakowania z aluminium | 2014,89 |
| RAZEM | 192572,04 |

Źródło: KPGO

### Zadania gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości.

Gmina Strzelce posiada uchwałę nr 184/XXIV/2001 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce”.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 19996 r. z późniejszymi zmianami) określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku. Dnia 13 października 2005 r weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), która wprowadziła również zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.

Zgodnie  z w/w zmianą gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

a) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

b) instalacji urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

c) szaletów publicznych,

3) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, bicia, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

4) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

5) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

6a) udostępniają mieszkańcom na stonie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U Nr 180. poz.1495 )zawierającą

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego (punkt 6a wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.)

7) zapewniają zbieranie, transport unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,

8) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.

Gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany „regulaminem”. Regulamin jest aktem prawa miejscowego i określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w szczególności:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu „innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej po urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludziom przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowe deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

3. Rada dostosuje regulamin do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od ty uchwalenia tego planu.

Omawiana ustawa określa równie obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

3b) pozbywanie się na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,

5) realizację obowiązków określonych w regulaminie.

Na terenie budowy zapewnienie utrzymania czystości i porządku należy do wykonawcy robót budowlanych. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu drogi.

Na pozostałych terenach obowiązek utrzymania czystości i porządku należy do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) na samorząd terytorialny nałożone zostały nowe dodatkowe obowiązki.

Do obowiązkowych zadań w gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3) zapewnianie budowy, utrzymania eksploatacji własnych lub wspólnych z Innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. -—do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadow komunalnych ulegających biodegradacji,

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. — do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995.

### Obowiązki posiadaczy odpadów.

Wytwórca odpadów (innych niż komunalne) jest obowiązany do:

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli  wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

W przypadku, gdy odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji, w ilości powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Organem właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest wojewoda. Natomiast zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne wydaje starosta.

Uzyskania zezwolenia wymaga również działalność polegająca na zbieraniu lub transporcie odpadów. W tych przypadkach organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencję prowadzi się z zastosowaniem karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpady. Posiadacz odpadów wykonujący działalność wyłącznie w  zakresie transportu odpadów prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadów. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na odpowiednim formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienie sporządza się raz w roku. Zestawienie to posiadacz odpadów ma obowiązek przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy. Informacje zawarte w zestawieniach są podstawą do sporządzania wojewódzkiej bazy danych o odpadach.

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ) wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych., jeżeli ten sprzęt powstał ze sprzętu wprowadzanego na terytorium kraju:

- po dniu 13 sierpnia 2005 r. – obowiązek dotyczy wprowadzającego sprzęt  w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony;

- do dnia 13 sierpnia 2005 r. – obowiązek dotyczy wprowadzającego sprzęt tej samej grupy  określonej w załączniku nr 1 do ustawy, proporcjonalnie do jego udziału w masie wprowadzonego sprzętu.

Ponadto zgodnie z w/w ustawą użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającego zużyty sprzęt.  Zbierający zużyty sprzęt  jest obowiązany między innymi do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Jednocześnie sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

### Odpady powstające w sektorze gospodarczym.

Odpady powstające w sektorze gospodarczym to te grupy i rodzaje odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prawne, działające na podstawie odpowiednich ustaw. W tym sektorze wyróżnia się przemysł, rolnictwo, niektóre rodzaje usług. Jak już wcześniej wspomniano na terenie gminy nie występuje przemysł generujący znaczące ilości odpadów i ich udział w odpadach ogółem jest znacznie mniejszy.

Rodzaje i ilości odpadów powstających w sektorze gospodarczym opracowane zostały na podstawie informacji przekazywanych  przez podmioty gospodarcze za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.

Wiodącym przedsiębiorstwem, które wytwarza znaczne ilości odpadów jest Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” Andrzej Koniarek Kozia Góra, gmina Strzelce. W niewielkiej ilości odpady mogą być również wytwarzane przez Oddział Produkcyjny w Niedrzewiu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Proszkowania Mleka w Krośniewicach 99 – 340 Krośniewice, ul. Łęczycka 38.

W wyniku prowadzonej działalności przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Głównej 20, 99 – 307 Strzelce wytwarzane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne o kodach: 020108*, 020180*, 130113*, 130208*, 150110*, 150202*, 160213*, 160506*, 160507*, 160508*, 160601*, 020182, 020780, 100101, 100102, 150102, 150203, 160103, 160801, 170107, 170407, 190801, 190805. Źródłem powstawania odpadów są urządzenia i linie technologiczne gorzelni, kotłownie zakładowe, zakładowa oczyszczalnia ścieków, obory, laboratoria, eksploatacja maszyn i urządzeń, warsztaty naprawcze i pomieszczenia socjalno – biurowe.

W Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” Andrzej Koniarek Kozia Góra wytwarzane odpady pochodzą przede wszystkim z instalacji ubojni i masarni oraz zakładowej oczyszczalni ścieków. W wyniku prowadzonej działalności wytwarzane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne o kodach: 020280*, 130205*, 150110*, 150202*, 160107*, 160213*, 020202, 020204, 020299, 100101, 150101, 150102, 150103, 150203, 150107, 160103, 160117, 160118,  160122, 160122, 160405,  160601, 190801.

W Oddziale Produkcyjnym w Niedrzewiu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Proszkowania Mleka w Krośniewicach 99 – 340 Krośniewice, ul. Łęczycka 38 wytwarzane są odpady o kodach: 139113*, 130208*, 150202*, 160213*, 160601*.

Roczna ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych przez wymienione podmioty to ponad 780 ton, zaś odpadów innych niż niebezpieczne  - około 32 175 ton.

### Charakterystyka niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych.

Charakterystyka odpadów została sporządzona na podstawie informacji uzyskanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Z terenu gminy Strzelce 4 podmioty posiadają  uregulowany stan formalno – prawny w zakresie wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.. W stosunku do ilości zarejestrowanych podmiotów na terenie gminy Strzelce, która wynosi 157, to stanowi 3 procent.

Dane dotyczące rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy Strzelce przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy Strzelce

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaje odpadów | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 020108* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,6 |
| 2. | 020180* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | 1,0 |
| 3. | 020202 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 1555,0 |
| 4 | 020182 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 8,0 |
| 5. | 020204 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 675,0 |
| 6. | 020280 | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne – odpady poubojowe SRM | 779,0 |
| 7. | 020299 | Inne niewymienione odpady:- odpady poubojowe: treść pokarmowa, krew wieprzowa i wołowa, kości, odchody zwierzęce | 4566,3 |
| 8. | 130113* | Inne oleje hydrauliczne | 1,1 |
| 9. | 130208* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1,6 |
| 10. | 150110* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) | 1,8 |
| 11. | 150202* | sorbenty, materiały filtracyjne /w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach/, tkaniny do wycierania /szmaty, ścierki/ i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi /np. PCB/ | 1,10 |
| 12. | 020780 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 25000,0 |
| 13. | 100101 | żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów /z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104/ | 48,0 |
| 14. | 100102 | Popioły lotne z węgla | 45,0 |
| 15. | 130205* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych – zużyte oleje smarowe | 6,0 |
| 16. | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 7,5 |
| 17. | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 7,5 |
| 18. | 150103 | Opakowania z drewna | 2,0 |
| 19. | 150107 | Opakowania ze szkła | 0,5 |
| 20. | 160103 | Zużyte opony | 0,5 |
| 21. | 160117 | Metale żelazne | 4,0 |
| 22. | 160118 | Metale nieżelazne | 1,0 |
| 23. | 160122 | Zużyte filtry powietrzne | 0,01 |
| 24. | 170407 | Mieszaniny metali | 20,0 |
| 25. | 130205* | Zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,04 |
| 26. | 160107* | Zużyte filtry olejowe | 0,01 |
| 27. | 160213* | zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 | 0,165 |
| 28. | 160601* | Zużyte akumulatory | 0,64 |
| 29. | 160506* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne np. odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 0,3 |
| 30. | 160507* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne np. przeterminowane odczynniki chemiczne | 0,3 |
| 31. | 160508* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne np. przeterminowane odczynniki chemiczne | 0,3 |
| 32. | 150203 | sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania /szmaty, ścierki/ i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 –materiały filtracyjne | 0,71 |
| 33. | 160103 | Zużyte opony | 1,5 |
| 34. | 160801 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd, lub platynę (z wyłączeniem 160807) | 0,001 |
| 35. | 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 – zmieszane odpady betonu i gruzu ceglanego | 150,0 |
| 36. | 170405 | Żelazo i stal | 2,0 |
| 37. | 180103* | inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski , podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – zainfekowane pieluchomajtki, opatrunki, gaziki, szpatułki, strzykawki itp. | 0,120 |
| 38. | 190801 | Skratki | 18,0 |
| 39. | 190805 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 30,0 |

Odpady zawierające PCB

Dla Gminy Strzelce brak jest informacji o czynnych urządzeniach mogących zawierać PCB.

Odpady zawierające azbest

Wójt Gminy Strzelce przedłożył informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439 z 2002r). Na terenie Gminy Strzelce występuje azbest w postaci eternitu, którym przykryte są budynki mieszkalne i gospodarcze w ilości 149985 [m2].

Ponadto mieszkańcy gminy zostali poinformowani o obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876 z 2003 r.). Zgodnie z w/w rozporządzeniem osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest  lub wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzeniu spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji według wzoru określonego w tym rozporządzeniu. Informacji winna być przedłożona do dnia 28 maja 2004 r. Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest umieszcza w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznego postępowania i oznakowanie, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Odpady medyczne i weterynaryjne – grupa 18.

Na terenie Gminy Strzelce znajduje się jeden ośrodek zdrowia i jeden punkt weterynaryjny. Tylko Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ORMED” zlokalizowany przy ul. Leśnej 1 w Strzelcach uzyskał decyzję Starosty Kutnowskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zakład przewiduje do wytworzenia odpad o kodzie 160213* – 0,005 Mg/rocznie i odpad o kodzie 180103* -  0,120 Mg/rocznie. Brak jest informacji w zakresie wytwarzanych odpadach weterynaryjnych.

Baterie i akumulatory – grupa 16.

Baterie i akumulatory są powszechnie stosowane jako przenośne źródła prądu. Występują one w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Akumulatory wielkogabarytowe dzieli się na kwasowo-ołowiowe i niklowo-kadmowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe można podzielić na baterie alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe,oraz akumulatory niklowo-kadmowe, wodorkowe, litowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i o opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zmianami) przedsiębiorcy (tj. importerzy oraz wytwórcy produktów wprowadzający na rynek krajowy akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe oraz ogniwa i baterie galwaniczne) mają obowiązek zapewnić odzysk, a w szczególności recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych na poziomie określonym w tejże ustawie.

Ponadto, sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora. Na terenie gminy Strzelce nie ma firmy, która posiada zezwolenie Starosty Kutnowskiego na prowadzenie działalności w zakresie zbierania zużytych baterii i akumulatorów.

Oleje przepracowane – grupa 13.

Oleje smarowe są to ciecze przeznaczone do smarowania urządzeń technicznych, głównie w celu zmniejszenia tarcia i chłodzenia współpracujących części oraz ochrony elementów metalowych przed korozją. W procesach ich użytkowania zużywa się około 45% ich masy a 55% pozostaje w formie oleju przepracowanego stanowiącego odpad.  Powstawanie odpadowych olejów charakteryzuje się dużym rozproszeniem źródeł i znacznym zróżnicowaniem ilości gromadzonych olejów w tych źródłach.

Oleje przepracowane zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Wynika to z obecności w nich ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych dla środowiska. Niewłaściwe postępowanie z olejami przepracowanymi może mieć szkodliwy wpływ na środowisko.

Minister Gospodarki i Pracy  rozporządzeniem z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968) określił sposób postępowania z olejami odpadowymi polegający na:

      - zbieraniu;

      - magazynowaniu;

      - klasyfikowaniu do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania.

Na terenie gminy Strzelce nie funkcjonują  firmy zajmujące się zbieraniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem olejów przepracowanych. Wytwórcy tych odpadów posiadają podpisane stosowne umowy z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się zbieraniem, odzyskiem bądź unieszkodliwianiem olejów przepracowanych. Oleje przepracowane wywożone są poza teren gminy.

Zużyte opony – grupa 16.

Zużyte opony pojazdów mechanicznych stanowią poważny problem ze względu na ich wzrastającą ilość oraz dużą trwałość w środowisku. W klasyfikacji odpadów zużyte opony zostały zaliczone do grupy o kodzie 16, podgrupa 16 01 tj. zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów.

Nowa opona powinna wytrzymać przebieg 80 tys. km, okres starzenia gumy do pełnej utraty własności nie powinien być mniejszy niż 7 lat. W praktyce czas pracy opon jest krótszy. Opony stopniowo tracą swoje właściwości użytkowe i stają się odpadem.

Podstawowymi składnikami opon są polimery (naturalne i syntetyczne), sadza techniczna i plastyfikatory. Można przyjąć, że opona średnio zawiera 75% kauczuku naturalnego i syntetycznego, do 20% stali szlachetnej, do 5% kordów z poliamidu i do 5% sadzy.

Brak jest danych o ilościach zużytych opon wytwarzanych na terenie gminy.

Ponadto zgodnie z ustawą o odpadach zakazuje się składowania opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm.

Pojazdy wycofane z eksploatacji – grupa 16

Na terenie gminy Strzelce nie ma zlokalizowanej firmy zajmującej się zbieraniem  pojazdów wycofanych z eksploatacji ani też stacji demontażu pojazdów.

## Istniejący system gospodarki odpadami.

### Systemy zbierania odpadów.

#### Odpady komunalne.

Odpady komunalne pochodzące z indywidualnych posesji, domów oraz osiedli mieszkaniowych a także z terenu zakładów produkcyjnych i usługowych są zbierane w typowych pojemnikach do gromadzenia odpadów (najczęściej są to pojemniki stalowe lub z tworzyw sztucznych, o pojemnościach 120 dm3, 240 dm3oraz 1100 dm3) a następnie są odbierane przez specjalistyczne firmy zajmujące się transportem odpadów. Odbiór odpadów odbywa się na koszt ich posiadaczy, na podstawie indywidualnych umów zawieranych przez wytwarzających odpady z firmami świadczącymi usługi, o których mowa. Ne terenie Gminy Strzelce 335 Osób posiada zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą POM EKO SERWIS Sp.z o.o.

Na terenie Gminy Strzelce obecnie firma Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Spółka z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Narutowicza 31 zbiera i transportuje odpady komunalne. Odbierane są głównie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne określone kodem 20 03 01. Spółka deponuje odpady na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Krzyżanówek gm. Krzyżanów.

W dniu 3 stycznia 2005 r. została zawarta umowa na czas określony tj. od 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 r. pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego a Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO-SERWIS” Sp. z o.o. na prowadzenie zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie tj. opakowań z tworzyw sztucznych oraz puszek aluminiowych i blaszanych gromadzonych w żółtych workach na terenie gminy Strzelce POM „EKO-SERWIS” Sp. z o.o. zobowiązało się dostarczyć mieszkańcom worki wg zasady „worek pusty za pełen” i ulotki z określonymi terminami odbioru. Odbiór odbywa się na poniższych zasadach:

- Mieszkańcy, którzy posiadają stałą umowę na wywóz odpadów z pojemników otrzymają nieodpłatnie worki koloru żółtego i ulotkę – kalendarz ich odbioru z informacją o:

  - W worku można gromadzić czyste opakowania z tworzyw typu butelki po napojach i chemii gospodarczej oraz puszki aluminiowe i blaszane.

  - Worki są odbierane nieodpłatnie jeden raz w miesiącu w okresie od marca do października  na terenach gmin a z miasta Kutna każdego miesiąca (od stycznia do grudnia).

  - W dniu odbioru worek należy wystawić przed posesję.

  - Uwagi  dodatkowe:

    - Worek z nieodpowiednią zawartością nie będzie zabrany;

    - Nie wolno wystawiać worka z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zgromadzone surowce wtórne POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. jest zobowiązany po przesortowaniu przekazać odbiorcom do gospodarczego wykorzystania. Odpady, które po przesortowaniu nie będą towarem handlowym (zanieczyszczone) na własny koszt POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. dostarczy na składowisko odpadów. Z końcem roku POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. jest zobowiązany do pisemnego sprawozdania z ilości wyselekcjonowanych i zgromadzonych, sprzedanych tworzyw sztucznych z podaniem danych odbiorcy bądź miejsca ich magazynowania. W chwili obecnej brak jest informacji o ilości zebranych selektywnie odpadów wynikających z tej umowy.

W dniu 3 stycznia 2005 r. została zawarta umowa na czas określony tj. od 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego a Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO-SERWIS” Sp. z o.o. na prowadzenie odbioru odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w ramach wydzielania ich przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych na terenie gminy Nowe Ostrowy. Przez odpady wielkogabarytowe umowa rozumie: lodówki, telewizory, pralki, kuchnie, meble w kodzie odpadów:

- 20 01 23*, lub 16 02 11*  urządzenia zawierające freony,

- 20 01 35* lub 16 02 13* urządzenia elektryczne typu telewizor, komputer z monitorem,

- 20 01 36 lub 16 02 14 urządzenia elektryczne typu pralka,

- 20 03 07 lub 16 01 99 inne tj. meble.

Zgodnie z w/w umową POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. trzykrotnie w prasie i telewizji lokalnej poinformuje mieszkańców o sposobie postępowania z odpadami wielkogabarytowymi ogłoszeniem o treści uzgodnionej ze Związkiem Gmin.  Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie na pisemne zgłoszenie – fax z Urzędu Gminy  w terminie 7 dni z terenu ZGRK poza Kutnem i w terminie 24 godzin  z miasta Kutna (terminy liczone są od momentu zgłoszenia). POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. zobowiązana jest do pisemnego sprawozdania z ilości odebranych od mieszkańców, magazynowanych lub przekazywanych do odzysku, recyklingu lub utylizacji odpadów wielkogabarytowych. W chwili obecnej brak jest wyników prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w tym odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W dniu 3 stycznia 2005 r. została zawarta umowa na czas określony tj. od 01.01.2005 do dnia 31.12.2005r. pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego a Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO-SERWIS” Sp. z o.o. na prowadzenie selektywnej zbiórki baterii przy użyciu specjalnych 35 litrowych pojemników. W umowie pod pojęciem baterii rozumie się baterie: cynkowo-węglowe, alkaliczne, niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, cynkowo-powietrzne, litowe, litowo-jonowe oraz srebrowe.  Opróżnianie pojemników odbywać się będzie na pisemne zgłoszenie – fax z Urzędu Gminy. Zebrane baterie POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. jest zobowiązany po przesortowaniu przekazać odbiorcom do recyklingu lub odzysku oraz będzie współpracował z organizacją odzysku. Z końcem roku POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. jest zobowiązany do pisemnego sprawozdania z ilości wyselekcjonowanych i zgromadzonych bądź sprzedanych baterii z podaniem danych odbiorcy bądź miejsca ich magazynowania. W chwili obecnej brak jest informacji o ilości zebranych selektywnie odpadów wynikających z tej umowy.

Gmina Strzelce posiada zawartą umowę na odbiór padłych zwierząt  nr U/RZK/2005 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Florianów nr 24 99-311 Bedlno na nieodpłatny odbiór padłych zwierząt stanowiących odpady kategorii 1 i 2 w rozumieniu Rozporządzenia WE nr 1774/2002  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. w terminie 48 godzin w okresie letnim oraz 72 godzin w okresie zimowym licząc od dnia telefonicznego zawiadomienia Zakładu Utylizacji w Olszówce gm. Golub-Dobrzyń.

#### Odpady z sektora gospodarczego.

Na podstawie informacji będącej w posiadaniu Starosty Kutnowskiego tylko niewielki odsetek podmiotów gospodarczych uregulował stan formalnoprawny w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością są  czasowo magazynowane w sposób selektywny a następnie przekazywane firmom prowadzącym działalność  w zakresie gospodarowania odpadami.

Na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639) obowiązek odbioru zużytych akumulatorów spoczywa na sprzedawcach detalicznych akumulatorów oraz producentach i importerach tych urządzeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575) od dnia 29.11.2002r. zbieranie zużytych akumulatorów nie wymaga już uzyskania zezwolenia wymaga natomiast zgłoszenia działalności do rejestru prowadzonego przez starostę. Aktualnie z terenu gminy Strzelce do rejestru prowadzonego przez starostę nie wpłynęło żadne zgłoszenie na zbieranie zużytych akumulatorów.

- Z terenu Gminy Strzelce zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych w postaci opakowań po środkach ochrony roślin zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone uzyskał Pan Krzysztof Sobczak  P.H.U. „SOBCZAK” Strzelce, ul. Główna 2B.

- Pani Małgorzata Murzyńska właścicielka firmy „PAMAX” Kozia Góra 15,

99 – 307 Strzelce posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpiecznych takich jak:

160214 – zużyte urządzenia elektroniczne inne niż wymienione w 160209 do 160213;

160216 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215;

160801 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rad, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 160807);

170401 – miedź, brąz, mosiądz;

170405 – żelazo i stal;

170407 – mieszaniny metali;

170411 – kable inne niż wymienione w 170410;

200136 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 200135;

Odpady  zbierane są przede wszystkim z terenu gminy Strzelce oraz gmin ościennych.

Poza tym z terenu gminy Strzelce  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i  innych niż niebezpieczne posiadają:

1. Pani Małgorzata Murzyńska właścicielka firmy „PAMAX” Kozia Góra 15,

99 – 307 Strzelce. Transport obejmuje następujące odpady inne niż

niebezpieczne:

160214 – zużyte urządzenia elektroniczne inne niż wymienione w 160209 do 160213;

160216 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215;

160801 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rad, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 160807);

170401 – miedź, brąz, mosiądz;

170405 – żelazo i stal;

170407 – mieszaniny metali;

170411 – kable inne niż wymienione w 170410;

200136 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 200135;

2. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce.

Transport obejmuje następujące odpady inne niż niebezpieczne:

020480 – wysłodki

020499 – inne niewymienione odpady – melas

100101 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

100102 – popioły lotne z węgla

170107 – zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego

3. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” Andrzej Koniarek Kozia Góra.

Firma transportować będzie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne następującego rodzaju:

160103 – opony

150203 – filtry powietrzne

150102 – opakowania z tworzyw sztucznych

150107 – szkło

160117 – metale żelazne

160118 – metale nieżelazne

150101 – papier i tektura

160213* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212

130205* - zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Na terenie gminy Strzelce  zlokalizowane są trzy oczyszczalnie ścieków w tym jedna oczyszczalnia ścieków przemysłowych zlokalizowana na terenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” Andrzej Koniarek w miejscowości Kozia Góra.  Ilość wytwarzanego osadu o kodzie 020204 to 500 Mg w okresie roku.

Oczyszczalnia Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o. o. ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce przyjmuje ścieki przemysłowe i bytowe.

Ilość wytwarzanych osadów o kodzie190805  to 15,40 Mg w okresie roku.

Trzecia oczyszczalnia zlokalizowana w miejscowości Muchnów pracuje na potrzeby mieszkańców budynku komunalnego. Ilość wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych w okresie roku wynosi około 0,4 ton.

Osady z wymienionych oczyszczalni po poddaniu zabiegom  higienizacji i badaniach przez uprawnione podmioty przekazywane są do rolniczego wykorzystania. Komunalne osady ściekowe wywożone są do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie.

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku. Instalacje do odzysku odpadów.

Na terenie gminy Strzelce zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne posiada Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Głównej 20, 99 – 307 Strzelce. Działalność w zakresie odzysku prowadzona jest na terenie zakładu.

Odpady poddawane odzyskowi i ich ilość

020480 – wysłodki						-	998,6 Mg/rok

020499 – inne niewymienione odpady – melas		-	4 500,0 Mg/rok

020780 – wytłoki, osady moszczowe i 			-	12 000,0 Mg/rok

pofermentacyjne, wywar

100101 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów	-	45,0 Mg/rok

100102 – popioły lotne z węgla				-	45,0 Mg/rok

170107 – zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego	150,0 Mg/rok

Wysłodki oraz wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywar stosowane będą jako pasza bądź komponent paszy do skarmiania zwierząt, melasa wykorzystywana jest do produkcji spirytusu na linii technologicznej gorzelni. Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, popioły lotne z węgla oraz odpady z betonu i gruzu ceglanego po skruszeniu będą wykorzystywane jako komponent podkładu jezdnego służącego do przebudowy i wzmocnienia nawierzchni dróg zakładowych i dojazdowych do pól gospodarstwa rolnego Hodowli Roślin Strzelce.

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie  Gminy Strzelce brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Łodzi przeprowadził na zlecenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego inwentaryzację złóż kopalin, punktów eksploatacji i składowisk odpadów z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska” (stan na dzień 31 grudnia 2000 roku). Zgodnie z w/w opracowaniem na terenie gminy nie zlokalizowano „dzikich” składowisk odpadów. Jednak nie można wykluczyć powstania takich składowisk, głównie w rejonie nieeksploatowanych złóż.

Za przyczynę powstawania dzikich składowisk odpadów uznaje się chęć uniknięcia przez mieszkańców opłat za ich odbiór i składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) oraz niewystarczającą edukację proekologiczną mieszkańców zwłaszcza prowadzoną w poprzednich latach. Wiele osób fizycznych i instytucji pozbywa się swoich odpadów pozostawiając je w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Są to miejsca położone na peryferiach miast i wsi zwykle oddalone od zabudowań mieszkalnych, najczęściej w starych wyrobiskach.

Wójt posiada uprawnienia na podstawie ustawy o odpadach do nakazania usunięcia odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Zatem zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji wydanej z urzędu nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Strzelce obecnie działa tylko firma Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Narutowicza 31, która posiada zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych z terenu całego kraju.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych

Teren Gminy Strzelce w zakresie transportu odpadów komunalnych obsługiwany  jest przez  Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKOSERWIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie, przy  ul. Narutowicza 31.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Strzelce żadna z firm nie prowadzi działalności w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Strzelce nie jest prowadzona działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Odpady komunalne transportowane są bezpośrednio na składowisko w Krzyżanówku, gmina Krzyżanów.

## Import i eksport odpadów

Na teren Gminy Strzelce są obecnie wwożone odpady o kodach 16 02 14, 16 02 16, 16 08 01, 17 04 01, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 20 01 36 z uwagi na fakt posiadania przez Panią Małgorzatę Murzyńska właścicielkę firmy „PAMAX” Kozia Góra 15, 99 – 307 Strzelce zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania w/w odpadów.

Pozostałe wytwarzane odpady są eksportowane poza teren gminy.

## Koszty i opłaty

Koszty systemu gospodarki odpadami składają się z następujących składników jednostkowych:

- kosztów administracji, planowania, szkoleń i kształcenia personelu,

- kosztów informowania i kształcenia społeczeństwa,

- kosztów zbierania i transportu odpadów,

- kosztów odzysku odpadów,

- kosztów unieszkodliwiania odpadów.

Na dochody składają się:

- wpływy z opłat za usługi,

- sprzedaż produktów z recyklingu (np. papier, kompost),

- przychody z funduszy kapitałowych oraz inne dochody (np. podatki i opłaty lokalne, dotacje, subwencje czy darowizny).

Zgodnie z informacjami uzyskanym z gminy  wysokość nakładów poniesiona w roku 2004 została przeznaczona na akcję sprzątanie świata, wywóz żwirków popłucznych z SUW Strzelce, zakup materiałów hydraulicznych w Gminie Strzelce w  wysokości 14602,09 zł

## Stan istniejący w zakresie świadczenia usług

W poniższej tabeli scharakteryzowano sposób świadczenia usług w zakresie odpadów.

Tabela 7 Charakterystyka świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Strzelce

| Rodzaj systemu | Obszar objęty systemem | Klienci | Prawo lokalne (uchwała) | Sprzęt do gromadzenia odpadów | Częstotliwość opróżniania pojemników | Podmiot świadczący usługi | Rodzaj zawartej umowy i czas jej obowiązywania | Sprzęt do transportu odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Strzelce |
| System mieszany | Mieszkańcy gminy-indywidualnie | Gospodarstwa domowe | Uchwała nr 184/XXIV/2001z dnia 21 marca 2001 r. | Pojemniki, Kosze | Zgodnie z umową | Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o. | Umowy cywilne z poszczególnymi osobami | Sprzęt specjalistyczny |

### Główne problemy gospodarki odpadami w Gminie Strzelce

Do problemów gospodarki odpadami w Gminie Strzelce należą:

- Brak objęcie zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy,

- Słabo rozwinięty system zbierania odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, w tym zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- Brak działań zmierzających do ograniczania odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,

- Brak systemu zbierania odpadów budowlanych i niebezpiecznych,

- Brak informacji o rzeczywiście wytwarzanych odpadach niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych,

- Brak informacji o ilości padłych zwierząt,

- Brak informacji o ilości wytwarzanych odpadach środków ochrony roślin i brak systemu zbierania tych odpadów.

Ponadto, na terenie gminy nie wszystkie podmioty gospodarcze posiadają stosowne uregulowania w zakresie gospodarki odpadami. Nieprzekazują również stosownych informacji o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów do Urzędu Marszałkowskiego ani też nie ponoszą ewentualnych opłat za korzystanie ze środowiska.

## Wykaz zadań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

1. Kontynuacja i rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych w szczególności: odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych.

2. Zorganizowanie akcji edukacyjnych w celu wspierania kompostowania odpadów we własnym zakresie w celu ograniczania odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

3. Zmianę regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zgodnie z obowiązującą ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1432, poz. 622 z późniejszymi zmianami).

4. Objęcie systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy.

5. Stworzenie programu usuwania azbestu na terenie gminy.

6. Korzystanie z uprawnień wynikających z przepisów prawa przez wójta gminy.

## Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

Gmina Strzelce wchodzi w skład związku gmin o nazwie Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Zadaniem związku  zgodnie ze statutem związku ogłoszonym w 1993 r w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego jest:

- restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego:

  - organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji dla potrzeb restrukturyzacji i współpracy gospodarczej.

- tworzenie kompleksowej infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej przez:

  - działania ekologiczne i ochronę środowiska:

    - budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków,

    - organizację międzygminnych przedsięwzięć utylizacji odpadów i ich wykorzystanie gospodarcze,

    - wprowadzanie do eksploatacji nowoczesnych technik ekologicznych (kanalizację, systemy ogrzewania, wodociągi, środki przenoszenia energii).

  - budowę infrastruktury technicznej i społecznej:

    - wprowadzanie do eksploatacji systemów łączności (telefonizacja i telekomunikacja),

    - budowa i modernizacja szlaków komunikacyjnych,

    - działania związane z pozyskiwaniem inwestycji korzystnych  dla miejscowego rynku zatrudnienia,

    - wspólne działania podnoszące jakość usług w zakresie infrastruktury zdrowotnej i oświatowej.

- wspólne występowanie wobec uprawnionych podmiotów z inicjatywami korzystnych  dla samorządów terytorialnych rozstrzygnięć legislacyjnych.

- reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku.

Obecnie statut Związku jest zmieniany. Do zadań Związku będzie należeć:

- Działania proekologiczne zapewniające zrównoważony rozwój regionu;

- Restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego;

- Organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji dla potrzeb restrukturyzacji współpracy gospodarczej;

- Tworzenie kompleksowej infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej poprzez:

  - Działania ekologiczne i ochronę środowiska:

    - Budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków,

    - Organizację międzygminnych przedsięwzięć utylizacji odpadów i ich wykorzystanie gospodarcze,

    - Wprowadzanie do eksploatacji nowoczesnych technik ekologicznych (kanalizację, systemy ogrzewania, wodociągi, środki przenoszenia energii),

  - Budowę infrastruktury technicznej i społecznej:

- Wprowadzanie do eksploatacji systemów łączności (telefonizacja, telekomunikacja),

- Budowa i modernizacja szlaków komunikacyjnych,

- Działania związane z pozyskiwaniem inwestycji korzystnych dla miejscowego rynku zatrudnienia,

- Wspólne działania podnoszące jakość usług w zakresie infrastruktury zdrowotnej i oświatowej.

- Organizowanie i wdrażanie systemu informacji o możliwości rozwoju regionu i współpracy ponadregionalnej z wykorzystaniem pomocowych funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych.

- Opracowanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych na rzecz i w imieniu gmin członkowskich, a także za zgodą i na warunkach określonych przez Zgromadzenie Związku innych gmin nie będących członkami Związku o ile wymaga tego dobro projektu mające na celu rozwój regionu.

- Wdrażanie i realizacja projektów, na które pozyskane zostało dofinansowanie, w tym także w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- Wspólne występowanie wobec uprawnionych podmiotów z inicjatywami korzystnych dla samorządów terytorialnych rozstrzygnięć legislacyjnych.

- Reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku.

- Kontynuacja i rozwój kontaktów partnerskich z samorządami zagranicznymi.

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego podjął dnia 19 października 1999 r uchwałę nr 99/99 o realizacji w latach 2000 i 2006 „Program uporządkowania ekologicznego obszaru Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”, który obejmuje następujące obszary działania:

- ochronę wód powierzchniowych,

- gospodarkę wodno-ściekową,

- gospodarkę odpadową,

- ochronę powietrza-poszanowanie energii,

- ochrona przyrody,

- monitoring ekologiczny,

- edukację ekologiczną.

W obszarze działania „gospodarka odpadowa” przewiduje się modernizację i rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Krzyżanówek. W ramach II etapu robót inwestycyjnych przewiduje się doprowadzenie do znacznego zmniejszania strumienia deponowanych odpadów poprzez wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Dalsze zmniejszenie strumienia odpadów deponowanych na składowisku odbywać się będzie poprzez wprowadzenie ich segregacji oraz podjęcie formy i sposobu wykorzystania wysegregowanych frakcji organicznej do produkcji zbrykietowanego paliwa komunalnego (PAKOM-u). Stanowić ono będzie uzupełnienie tradycyjnych paliw kopalnianych. W obszarze  „ochrona powietrza- poszanowanie energii” przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych w obszarze gospodarki komunalnej i energetycznej regionu obejmujących budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych z zastosowaniem kotłów pirolitycznego spalania i linii przeróbki odpadów na paliwa do tego typu kotłów oraz instalacje energetyki cieplnej w układzie rozproszonym, ciepłowni przy obiektach publicznych, na bazie kotłów pirolitycznego spalania paliwa z odpadów z możliwością spalania dodatkowego słomy i zrębków drewna.

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego prowadzi działalność  w zakresie edukacji ekologicznej. W latach 2003- 2004 program edukacji ekologicznej obejmował  wszystkie palcówki oświatowej znajdujące się w obszarze działania ZGRK. Zakres rzeczowy Programu obejmował przede wszystkim konkursy ekologiczne i akcje okolicznościowe do których można zaliczyć między innymi:

- Konkurs Zbiórki Surowców Wtórnych – Szukaj Rady na Odpady

- Konkurs Wielkiej Zbiórki Makulatury – Szukaj Zysku w Odzysku

- Konkurs plastyczny – „czyste Gminy→Czyste Miasta→Czysta Ziemia” – Gospodarka odpadami.

ZGRK ufundował wiele cennych nagród w konkursach okolicznościowych związanych z obchodami Święta Ziemi, Dniami Ochrony Środowiska, a także Akcję Sprzątania Świata. Wsparcia w postaci nagród rzeczowych udzielono szeregu placówkom dydaktycznym organizującym na swym terenie konkursy, happeningi i akcje okolicznościowe o tematyce ekologicznej. Nad wieloma z w/w przedsięwzięć Związek objął honorowy patronat.  W ramach programu Edukacji Ekologicznej miało miejsce doposażenie placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki specjalistyczno-wychowawcze) w materiały edukacji ekologicznej takie jak: zestawy sportowe, zestawy pomiarowe, książki przyrodnicze, kasety video, mapy poglądowe, zakładki, kalendarzyki, plakaty, a także ulotki tematyczne i kalendarze.

# Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

Określenie zmian w zakresie gospodarki odpadami jest trudne do przewidzenia z uwagi na fakt, iż zależeć one będą przede wszystkim od:

- rozwoju gospodarczego;

- zmiany poziomu życia mieszkańców gminy;

- oczekiwanej zmiany świadomości społecznej mieszkańców gminy

## Zmiany demograficzne

Prognozy przewidują, że liczba ludności Polski zmaleje, co spowodowane będzie ujemnym lub bliskiemu zera przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji zagranicznych. W Polsce do roku 2010 nie przewiduje się wystąpienia wyżu demograficznego, natomiast po roku 2010 liczba ludności powinna się ustabilizować lub nieznacznie wzrosnąć. Przewidywane tendencje można będzie również zaobserwować na terenie Gminy Strzelce. Zmiany wskaźnika ludności przyjęto zgodnie z KPGO. Przewiduje się, że w roku 2010 liczba ludności na terenie Gminy Strzelce może wynosić 4 283, a w roku 2014 – 4 279.

## Zmiany społeczno-gospodarcze

Wstąpienie do Unii Europejskiej może wywołać w pierwszym okresie zmiany w gospodarce Polski, które w chwili obecnej są trudne do przewidzenia. Zmieniać się będzie struktura przemysłu i szczególnie ważne z punktu widzenia charakteru gminy jak zmniejszać się będzie ilość gospodarstw rolnych. Struktura odpadów komunalnych oraz ich ilość zmieniać się będzie w zależności od zamożności społeczeństwa.

Struktura odpadów przemysłowych może nie ulegać zmianie, ale z całą pewnością zmniejszy się ich ilość. Zmiany te spowodowane będą wprowadzaniem zasad „Czystszej produkcji”, wprowadzaniem systemów zarządzania środowiskowego ISO czy EMAS.

## Prognoza zmian ilości i rodzajów odpadów

### Prognoza zmian odpadów komunalnych

Dla potrzeb niniejszego planu przyjęto prognozę demograficzną oraz prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych, na które składają się zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczo-społecznego, określonych w KPGO.

W prognozie ilości i jakości odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelce uwzględniono prognozowane zmiany liczby ludności oraz prognozę zmian wskaźników (patrz Tabela 8)

Tabela 8 Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 w podziale na wieś

| Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźników emisji odpadów dla obszarów wiejskich w latach |
| --- | --- |
|  | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 |
| Odpady organiczne roślinne | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| Odpady organiczne inne | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Odpady zielone | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania z papieru i tektury | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania wielomateriałowe | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,00 | 0,00 | -2,00 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,00 | 0,00 | -2,00 |
| Tekstylia | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Opakowania ze szkła | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Metale | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z blachy stalowej | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z aluminium | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady mineralne | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Drobna frakcja popiołowa | -2,00 | -3,00 | -3,00 |
| Odpady wielkogabarytowe | 5,92 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady budowlane | 8,45 | 5,92 | 6,58 |
| Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych | 8,45 | 0,00 | 0,00 |

W poniższych tabelach przedstawiono prognozę ilości odpadów komunalnych przewidywanych do wytworzenia  w Gminie Strzelce w latach, 2010 i 2014.

Tabela 9 Prognozowany bilans odpadów komunalnych dla Gminy Strzelce

| Lp. | Strumienie odpadów komunalnych | Prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2014 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 98,5 | 98,4 |
| 2 | Odpady zielone | 18,5 | 18,7 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 46,9 | 46,9 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 68,1 | 68,0 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 7,6 | 7,6 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 91,0 | 89,1 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 29,3 | 28,7 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 4,5 | 4,5 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 84,2 | 84,9 |
| 10 | Metale | 19,7 | 19,7 |
| 11 | Opakowania z blachy stalowej | 7,1 | 7,0 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 2,0 | 2,0 |
| 13 | Odpady tekstylne | 20,5 | 20,7 |
| 14 | Odpady mineralne | 57,3 | 57,8 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 164,0 | 158,9 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 68,0 | 68,0 |
| 17 | Odpady budowlane | 196,8 | 209,5 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 9,3 | 9,3 |
| RAZEM | 993,3 | 999,9 |

### Prognoza ilości i jakości odpadów opakowaniowych

Ilość odpadów opakowaniowych będzie zależeć od sytuacji gospodarczej, ogólnego wzrostu spożycia, zmian demograficznych, zmian stylu życia i poziomu życia ludności. Obecnie największy wzrost produkcji i zużycia opakowań z tworzyw sztucznych lub opakowań wielomateriałowych z udziałem tworzyw sztucznych. Do sporządzenia prognozy posłużono się wskaźnikami z KPGO

W Gminie Strzelce prognozuje się niewielki spadek ilości odpadów opakowaniowych zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 10 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w Gminie Strzelce

| Lp. | Odpady opakowaniowe | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2014 |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 68,1 | 68,0 |
| 2 | Opakowania wielomateriałowe | 7,6 | 7,6 |
| 3 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 29,3 | 28,7 |
| 4 | Opakowania ze szkła | 84,2 | 84,9 |
| 5 | Opakowania z blachy stalowej | 7,1 | 7,0 |
| 6 | Opakowania z aluminium | 2,0 | 2,0 |
| RAZEM | 198,3 | 198,2 |

Jednym z istotniejszych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi, a tym samym mającym wpływ na planowanie gospodarki odpadami, jest ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz 639 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

Ustawa określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz produktów:

- urządzeń klimatyzacyjnych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową (CFC i HCFC),

- urządzeń chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubażające warstwę ozonową (CFC i HCFC),

- akumulatorów ołowiowych (kwasowe),

- akumulatorów niklowo - kadmowych,

- ogniw i baterii galwanicznych,

- olei smarowych, z wyłączeniem olei bazowych, olei przepracowanych,

- lamp wyładowczych, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych,

- opon nowych, używanych regenerowanych (bieżnikowanych), używanych nieregenerowanych (bieżnikowanych).

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych i zobowiązany jest do dnia 31 grudnia 2007 roku osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4 do ustawy. Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia, poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Wdrożenie ustawy pozwoli na znaczną redukcję ilości odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów.

### Prognoza zmian ilości i rodzajów odpadów przemysłowych

Z uwagi na:

- zastosowanie nowoczesnych technologii,

- wdrażania programów zarządzania środowiskiem (np. ISO 14000, Czystej Produkcji),

- kryzys gospodarczy,

nie przewiduje się wzrostu ilości odpadów przemysłowych.

Przewiduje się przyrost ilości odpadów powstających z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Spowodowane to jest rozwojem technologicznym i podnoszącym się standardem życia mieszkańców. Prognozy wykazują , że roczny przyrost odpadów tego typu będzie na poziomie 3-5%.

### Prognoza zmian odpadów z sektora remontowo-budowlanego

Określenie prognozy ilości i rodzaju odpadów pochodzących z sektora remontowo-budowlanego jest trudna do przewidzenia. Zależeć ona będzie od wzrostu lub recesji w poszczególnych działach gospodarki w szczególności w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie. Zgodnie z prognozami określonymi w KPGO należy liczyć się ze wzrostem ilości odpadów z tego sektora lecz ustalenie konkretnych ilości jest w chwili obecnej niemożliwe.

### Prognoza odpadów zawierających PCB

Według polskiego prawodawstwa PCB zaliczane jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie do środowiska i zabronione jest ich wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. Należy wziąć również pod uwagę fakt, iż nie wszystkie zakłady z terenu Gminy Strzelce przeprowadziły inwentaryzację i w związku z powyższym należy założyć, że  mogą pojawić się również podmioty, u których wystąpią urządzenia i instalacje, w których były lub są  urządzenia zawierające PCB. Istniejące urządzenia oraz oleje zawierające PCB będą stopniowo demontowane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty gospodarcze na terenie kraju lub za granicą w terminie do dnia 30 czerwca 2010r.

### Prognoza zmian w zakresie wytwarzania komunalnych osadów ściekowych

W wyniku realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzelce oraz zwiększeniem produkcji (w przypadku ścieków przemysłowych) zakłada się zwiększenie ilości wpływających do oczyszczalni ścieków. Zwiększona ilość ścieków spowoduje zwiększenie ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych .

Wzrost ilości komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych przewiduje się następujący:

| Oczyszczalnia Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „KONIAREK” Andrzej Koniarek | - o 175 Mg na rok |
| --- | --- |
| Oczyszczalnia Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o. o. Strzelce, ul. Główna 20 | - o 16,6 Mg na rok |
| Oczyszczalnia Muchnów | - o 0,11 Mg na rok |

### Prognoza zmian odpadów medycznych i weterynaryjnych

Szacuje się, ze ilość wytwarzanych odpadów medycznych na terenie Gminy Strzelce pozostanie na obecnym poziomie lub w związku z przewidywanym zmniejszeniem się ludności ilość ta może nieznacznie się zmniejszyć. Ilość wydawanych zezwoleń w zakresie wytwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych zwiększy się. Oczekuje się, że wzrośnie liczba podmiotów składających sprawozdania o wytwarzanych odpadach medycznych i weterynaryjnych, co pozwoli bardziej precyzyjnie określić ten strumień odpadów.

# Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami

## Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami

Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami w gminie określono w oparciu  o wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego, Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kutnowskiego oraz aktualną sytuację w zakresie gospodarki odpadami w gminie i prognozę dotyczącą wytwarzania odpadów. Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Odpadami zostały określone cele i zadania dla następujących rodzajów odpadów:

- komunalnych,

- opakowaniowych,

- medycznych i weterynaryjnych,

- odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych),

- budowlanych,

- wraków samochodowych, opon,

- komunalnych osadów ściekowych.

Główne cele gospodarki odpadami są różne dla poszczególnych kategorii odpadów lecz nie naruszają ogólnych zasad przyjętych w tej dziedzinie, tj. zachowanie hierarchii działań w zakresie postępowania z odpadami polegającej na:

- zapobieganiu powstawania odpadów,

- odzysku, w tym recyklingu (materiałowego i organicznego),

- spalaniu połączonym z odzyskiem energii (termiczne przekształcanie odpadów),

- unieszkodliwianiu (np. przez składowanie).

Wspólnym celem stawianym przed gospodarką wszystkimi powstającymi odpadami jest stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i ich obrotu . Jest to ważny cel, gdyż tylko pełna informacja o ilości, składzie i obrocie wytwarzanymi odpadami może zapewnić właściwe planowanie na przestrzeni wielolecia.

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów jest podnoszenie świadomości obywateli poprzez różnego rodzaju szkolenia, ulotki czy informatory.

Edukacja ekologiczna winna zostać wprowadzana już od etapu wychowania przedszkolnego poprzez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, edukację dorosłych, edukacja ekologiczna w samorządach. Właściwie poprowadzona edukacja jest podstawowym działaniem zmierzającym do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko nie tylko odpadów komunalnych . Z uwagi na rolniczy charakter gminy edukacja ekologiczna powinna być skierowana w ceku przedstawienia możliwości wykorzystania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać je na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia czy zdrowia ludzi.

Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości będą polegać przede wszystkim na:

- przeprowadzaniu systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami;

- optymalizację parametrów technicznych i zużycia surowców;

- unowocześnienie urządzeń i maszyn;

- poprawę wydajności urządzeń i systematyczną ich kontrolę;

- przestrzeganie parametrów procesów technologicznych;

- analizowanie i weryfikacja stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczenia ilości odpadów;

- oszczędność zużycia materiałów i surowców;

- selektywna zbiórka odpadów;

- wyeliminowanie potencjalnych źródeł wycieków substancji mogących spowodować zanieczyszczenie edowiska;

- kontrolowanie ilości i rodzajów powstających odpadów;

- modernizacje urządzeń lub zmianę technologii w celu zmniejszenia ilości powstających odpadów;

- selektywne magazynowanie odpadów;

- zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi;

- wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO czy EMAS;

- wprowadzenie w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”, która kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń u źródła czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym.

Cele i działania wraz z harmonogramem zmierzające do poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami zostały przedstawione w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

Tabela 11 Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

| Lp. | Cel | Zadania | Jednostka | Termin realizacji | Źródła finanso-wania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | odpowiedzialna | nadzorująca/współpracująca |  |  |
|  | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem gospodarki odpadami | Zorganizowanie i rozwój przez gminę określonego systemu zbierania odpadów komunalnych obejmującego wszystkich jej mieszkańców. Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach indywidualnych, zakup i rozmieszczenie pojemników. Weryfikacja i dostosowanie uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Edukacja ekologiczna. | Gmina Strzelce | powiat | 2005-2006 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Zapewnienie zakładanych poziomów odzysku odpadów z selektywnej zbiórki w wysokości: wielkogabarytowych – 20% (tj. 12,8 Mg) budowlanych–15% (tj. 25,7Mg) wyselekcjonowanych z komunalnych odpadów | Stworzenie oraz udoskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych powstałych w sektorze odpadów komunalnych | Gmina Strzelce | powiat | 2005-2006 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Zapewnienie zakładanych poziomów odzysku odpadów z selektywnej zbiórki w wysokości: wielkogabarytowych – 50% (tj. 32,1 Mg) budowlanych–40% (tj. 68,6 Mg) wyselekcjonowanych z komunalnych odpadów | Dalszy rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych powstałych w sektorze odpadów komunalnych. | Gmina Strzelce | powiat | 2006-2010 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Zapewnienie zakładanych poziomów odzysku odpadów z selektywnej zbiórki w wysokości: wielkogabarytowych – 70% (tj. 45,0 Mg) budowlanych–60% (tj. 102,9 Mg) wyselekcjonowanych z komunalnych odpadów | Dalszy rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych powstałych w sektorze odpadów komunalnych. | Gmina Strzelce | powiat | 2010-2014 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Dalsze zwiększenie zakresu selektywnej zbiórki odpadów | Wyznaczenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów. Zakup bądź dzierżawa pojemników oraz ich rozmieszczenie. Edukacja ekologiczna i działalność propagandowa. | Gmina Strzelce | powiat | 2005-2010 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Zapewnienie uzyskania 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. mogących trafić na składowiska | Edukacja ekologiczna. Stworzenie lokalnego systemu kompostowania odpadów organicznych (kompostowanie we własnym zakresie). Wspieranie rozwoju lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie (odpady kuchenne, odpady zielone) przez odpowiednie akcje władz gmin i powiatu. | Gmina Strzelce | powiat | 2005-2010 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Dostosowanie postępowania z odpadami do wymogów prawa | Uzyskanie stosownych zezwoleń dla instalacji zobowiązanych do ich uzyskania. | Prowadzący instalację | Powiat/wojewoda/WIOŚ | Zgodnie z prawem 2005-2010 | środki własne inwestorów |
|  | Doskonalenie lokalnego systemu gospodarki odpadami | Analiza i weryfikacja działania istniejącego systemu gospodarowania odpadami. Działania edukacyjne. | Gmina Strzelce | powiat | 2005-2010 | środki własne |
|  | Pełne wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów | Zwiększenie ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Objęcie mieszkańców gminy zbiórką odpadów „u źródła” lub „w sąsiedztwie”. Edukacja ekologiczna. | Gmina Strzelce | firmy zajmujące się zbiórką odpadów e-gregowanych, | 2010-2014 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Zorganizowanie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych z sektora odpadów komunalnych i zapewnienie określonych przepisami poziomów zbierania | Udoskonalenie i zapewnienie osiągnięcia zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym na poziomie 15%-tj. 1,3 Mg . | Gmina Strzelce | powiaty | 2005-2006 | środki własne + środki ZGRK |
|  |  | Zapewnienie osiągnięcia zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym na poziomie 50% tj. 4,3 Mg | Gmina Strzelce | powiat | 2006-2010 | środki własne + środki ZGRK |
|  |  | Zapewnienie osiągnięcia zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym na poziomie 80% tj. 6,8 Mg | Gmina Strzelce | powiat | 2010-2014 | środki własne + środki ZGRK |

|  | Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie | Zidentyfikowanie obiektów zawierających azbest. | osoby fizyczne | gmina | 2005 | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ewidencja źródeł zawierających azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 z 2003 r.). | Gmina Strzelce | WIOŚ | 2005-2006 | środki własne + środki ZGRK |
|  |  | Stworzenie systemu zbiórki i transportu odpadów. Stworzenie programu usuwania azbestu | Gmina Strzelce | powiat | 2006-2010 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Eliminacja nieprawidłowej gospodarki odpadami zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych | Udoskonalenie systemu zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy. | Gmina Strzelce | powiat | 2005-2006 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Eliminacja nieprawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi | Inwentaryzacja miejsc nielegalnego składowania odpadów i ich likwidacja i wydanie stosownych decyzji administracyjnych. | Gmina Strzelce właściciel | powiat WIOŚ | 2005-2006 | środki własne + środki ZGRK |

Tabela 12Główne cele i zadania   w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

| Lp. | Cel | Zadanie | Jednostka | Termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | odpowiedzialna | Nadzorująca /współpracująca |  |  |
|  | Zapewnienie, właściwego systemu zbierania odpadów opakowaniowych | Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. | Gmina Strzelce | WIOŚ | 2005-2007 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla przedsiębiorców dla opakowań z: papieru i tektury – 45%, z aluminium 35%, ze szkła – 35%, z tworzyw sztucznych - 22%, wielkogabarytowych 20%, ze stali 18%, z drewna i materiałów naturalnych – 13% | Analiza i weryfikacja gospodarki odpadami opakowaniowymi. | przedsiębiorcy | WIOŚ | 2005-2006 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Eliminacja nieprawidłowej gospodarki odpadami opakowaniowymi | Kontrola prowadzonej gospodarki opakowaniami. | WIOŚ | powiat wojewoda | 2005-2010 | środki własne +ZGRK |
|  | Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach | Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc ich wytwarzania oraz właściwej segregacji odpadów. | podmioty posiada-jące zezwolenia na transport i zbiórkę odpadów | WIOŚ powiat | 2005-2010 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Rozwój działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych | Budowa zakładów odzysku i recyklingu odpadów. | przedsiębiorcy | powiat | 2005-2010 | środki własne + środki ZGRK |

Tabela 13 Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

| Lp. | Cel | Zadanie | Jednostka | Termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | odpowiedzia-lna | współpracująca |  |  |
|  | Eliminacja nieprawidłowych działań w gospodarce odpadami zwłokami zwierzęcymi | Zorganizowanie systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi. | Gmina Strzelce | Powiatowy Lekarz Weterynarii | 2005-2006 | środki własne + środki ZGRK |
|  |  | Organizacja akcji informacyjnej na terenie gminy. | Gmina Strzelce | ARiMR, WODR | 2005-2006 |  |

Tabela 14 Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi w tym odpadów niebezpiecznych

| Lp. | Cel | Zadanie | Jednostka | Termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | odpowiedzialna | Nadzorująca/ współpracująca, |  |  |
| 2. | Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie | Zidentyfikowanie obiektów zawierających azbest. | podmioty gospodarcze | wojewoda | 2005-2006 | środki własne + środki ZGRK |
|  |  | Ewidencja źródeł zawierających azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 z 2003 r.). | wojewoda | WIOŚ | 2005-2005 | środki własne + środki ZGRK |
|  |  | Stworzenie systemu zbiórki i transportu odpadów. | Gmina Strzelce | powiat | 2005-2010 | środki własne + środki ZGRK |
| 3. | Eliminacja nieprawidłowej gospodarki odpadami zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych | Rozwinięcie systemu zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. | Gmina Strzelce | powiat | 2005 | środki własne + środki ZGRK |

Tabela 15Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi

| Lp. | Cel | Zadanie | Jednostka | Termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | odpowiedzialna | współpracująca |  |  |
|  | Zapewnienie odzysku 90% gruzu budowlanego i zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów u źródła. | wytwórcy odpadów, Gmina Strzelce | WIOŚ powiat | 2005-2010 | środki własne + środki ZGRK |
|  |  | Odzysk odpadów. | zarządzający składowiskami, przedsiębiorcy | WIOŚ | 2005-2010 | środki własne + środki ZGRK |
|  | Osiągnięcie poziomu 70% odzysku odpadów budowlanych, w tym 90% gruzu budowlanego | Całkowite wdrożenie systemu gospodarowania odpadami budowlanymi. Kontrola gospodarki odpadami. | przedsiębiorca | WIOŚ | 2007 – 2010 | środki własne + środki ZGRK |

Tabela 16 Główne cele i zadania w zakresie gospodarki wycofanymi z eksploatacji pojazdami i oponami

| Lp. | Cel | Zadanie | Jednostka | Termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | odpowiedzialna | współpracująca nadzorująca, |  |  |
|  | Zapewnienie systemu zbierania opon | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon. | posiadacze odpadów | powiat | 2005 - 2006 | środki własne + środki ZGRK |

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych

Do działań wspomagających właściwe postępowanie z odpadami w tym również z odpadami komunalnymi należy postępowanie z nimi w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach.

Odpady powinny być poddane w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwić w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska.

Najlepiej by było aby powstające odpady poddawane były odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania. W przypadku, gdy jest to niemożliwe powinny być przekazywane do miejsc gdzie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Odpady winny być zbierane w sposób selektywny.

Transport odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania powinien odbywać specjalnie przystosowanymi pojazdami a w przypadku transportu odpadów niebezpiecznych odbywać się może tylko z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Aby zasady te mogły one być realizowane niezbędna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna skierowana zarówno do mieszkańców gminy jak i do przedsiębiorców.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r., poz. 622 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest uchwalić (po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego) regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Szczegółowy zakres regulaminu został określony w rozdziale 2.1.3.

Do obowiązkowych zadań w gmin wynikających z ustawy o odpadach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3) zapewnianie budowy, utrzymania eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. -—do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. — do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995.

Gmina organizuje a więc planuje, programuje, wdraża lub nadzoruje wdrożenie, zapewnia środki na finansowanie lub dofinansowanie tej działalności.

Działaniem wspomagającym prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w szczególności odpadów komunalnych będzie zmiana obowiązującej uchwały nr 184/XXIV/2001 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelce w celu dostosowania jej do obecnie obowiązujących przepisów. Ponadto ustawa zobowiązuje wójtów, burmistrzów lub prezydentów do prowadzenia  nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, kierowników budów i zarządu dróg oraz ustanawia formy egzekucji administracyjnej. Prawidłowe wykorzystanie wszystkich uprawnień przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów przyczyni się do utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zapewni prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w szczególności odpadów komunalnych.

## Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Strzelce jest gminą rolniczą, podstawowym działaniem zmniejszającym ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów będzie zastosowanie kompostowania we własnym zakresie przez mieszkańców gminy. Promowane winno być kompostowanie jednoetapowe jako sposób najprostszy, odbywający się w warunkach naturalnych i uzyskany kompost wykorzystywany byłby na własne potrzeby.

Odpady biologiczne, czyli resztki żywności, obierki po owocach i warzywach, skorupki od jajek, to 20 - 40% wszystkich wytwarzanych przez Nas odpadów. Wyrzucanie ich do kontenera to marnowanie cennego surowca, z którego możemy uzyskać bogaty w substancje odżywcze nawóz kompost. W zależności od proporcji przemieszania kompostu z ziemią znajduje on zastosowanie w uprawach ogrodowych (warzywniakach, kwietnikach) i doniczkowych. By uzyskać wartościowy nawóz konieczne jest zwrócenie uwagi, jakie odpady wrzucamy do pojemnika. Najlepszym surowcem są: odpady po owocach i warzywach skorupki od jajek, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, ścięta trawa, liście, gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce.

Odpady, które nie powinny trafić do kompostu: kości, mięso, zepsuta żywność, gotowane warzywa, płynne resztki jedzenia, bardzo tłuste i bardzo słone jedzenie, odchody zwierzęce, tkaniny, lakierowane drewno, duża ilość papieru, worki od odkurzacza, papierosy, inne materiały nie organiczne.

Wszelkie działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska, poprzedzone winny być akcją edukacyjną, przedstawiającą zalety tej metody odzysku odpadów komunalnych.

Wszelkie działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska, poprzedzone winny być akcją edukacyjną, przedstawiającą zalety tej metody odzysku odpadów komunalnych.

## Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska przedstawiono w poniższej tabeli. Gmina Strzelce należy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego który zgodnie ze statutem zapewnia wszystkim gminom prawidłowe działania ekologiczne i wspomaga realizowanie obowiązków wynikających z obowiązujących ustaw.

Tabela 17 Harmonogram rzeczowo-finansowy działań na terenie gminy

| Lp. | Niezbędne działania | Koszt |
| --- | --- | --- |
|  | Przeprowadzanie edukacji ekologicznej obejmującej dzieci, młodzież, mieszkańców gminy oraz podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie gminy | Bez kosztów. (w ramach działalności statutowej Związku Gmin Regionu Kutnowskiego) |
|  | Rozpowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych, opakowań aluminiowych i metalowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz | W zakresie zbierania opakowań z tworzyw sztucznych i puszek matalowych i aluminiowych ZGRK ponosi koszty ok. 19700 zł na rok W zakresie odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ZGRK ponosi koszty ok. 18 zł za sztukę odebranego sprzętu plus koszt utylizacji bądź recyklingu od firmy specjalistycznej W zakresie zbierania baterii koszty ponosi ZGRK w wysokości ok. 20 zł pojemnik. |
|  | Rozpowszechnianie zasad Czystszej Produkcji i wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO czy EMAS | Koszty ponoszone przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego przy współudziale przedsiębiorców |
|  | Modernizacja urządzeń i procesów technologicznych w celu ograniczenia ilości powstających odpadów. |  |
|  | Dostosowanie „regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelce” do obowiązujących przepisów | Bez kosztów w ramach obowiązków ustawowych wójta |
|  | Prawidłowe wykorzystanie uprawnień wynikających z przepisów prawa przez wójta | Bez kosztów w ramach obowiązków ustawowych wójta |
|  | Promowanie kompostowania odpadów we własnym zakresie | Bez kosztów. (w ramach działalności statutowej Związku Gmin Regionu Kutnowskiego) |
|  | Opracowanie programu usuwania azbestu | Bez kosztów. (w ramach działalności statutowej Związku Gmin Regionu Kutnowskiego) |

# Projektowany system gospodarki odpadami

Proponuje się stworzenie następujących systemów gospodarki odpadami:

- System gospodarki odpadami komunalnymi,

- System gospodarki odpadami przeznaczonymi do dalszego wykorzystania oraz innych odpadów,

- System gospodarki odpadami wielkogabarytowymi, i urządzeniami elektrycznymi lub elektronicznymi,

- System gospodarki odpadami budowlanymi,

- System gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- System gospodarki zużytymi oponami.

Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów przyniesie wiele korzyści dla samej gminy jak i dla jej mieszkańców . Do najistotniejszych zalet należy poprawa wizerunku i estetyki terenu gminy oraz pozwoli uzyskać oszczędności finansowe zbierającemu odpady i organizatorowi zbiórki a w szczególności:

- Ograniczy masę odpadów zanieczyszczających środowisko,

- Zwiększy świadomość ekologiczną,

- Wyrobi nawyk porządku, oszczędności i gospodarności,

- Zmniejszy zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka,

- Pozwoli pozyskać surowce wtórne,

- Zmniejszy zużycie surowców naturalnych,

- Uporządkuje gospodarkę odpadami.

## System gospodarki odpadami komunalnymi

Podstawowym warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest włączeniem się do jego realizacji mieszkańców gminy. Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia efektywności selektywnego zbierania odpadów.

Prawidłowa gospodarka odpadami opiera się na selektywnej zbiórce odpadów co warunkuje:

- Recykling surowców wtórnych,

- Oszczędności surowców naturalnych,

- Eliminację substancji toksycznych ze strumienia odpadów tj. metali ciężkich (z baterii, świetlówek i in.) przeterminowanych leków, lakierów, farb, rozpuszczalników,

- Minimalizację odpadów trafiających na składowisko.

Główne założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- selektywne zbieranie odpadów,

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

System gospodarki odpadami komunalnymi opierać się będzie na selektywnej zbiórce następujących rodzajów odpadów tj.

- odpadów przeznaczonych do dalszego wykorzystania tj. szkła, metale, papier oraz innych odpadów,

- odpadów wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- odpadów budowlanych,

- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- odpadów niebezpiecznych.

## System gospodarki odpadami przeznaczonymi do dalszego wykorzystania oraz innych odpadów

Dla selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak : szkło, metale, papier i tworzywa sztuczne oraz oddzielnie pozostałych odpadów wybiera się wariant w którym odpady zbierane będą selektywne u źródła (polegające na segregacji odpadów do worków usytuowanych w obrębie posesji), z uwagi na fakt, iż w dniu 3 stycznia 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego a Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO-SERWIS” Sp. z o.o. (POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. )na prowadzenie zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie tj. opakowań z tworzyw sztucznych oraz puszek aluminiowych i blaszanych gromadzonych w żółtych workach. Zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie Związku Gmin w gminach: Kutno, Strzelce, Witonia, Oporów, Żychlin, Góra Św. Małgorzaty, Nowe Ostrowy, Łanięta, Krzyżanów. Odbywa się również zbiórka odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach typu „Grzybek” zlokalizowanych w przedszkolach i klasach „0”.

Zgodnie z w/w umową POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. dostarcza mieszkańcom worki wg zasady „worek pusty za pełen” i ulotki z określonymi terminami odbioru. Odbiór odbywa się na poniższych zasadach:

- Mieszkańcy, którzy posiadają stałą umowę  na wywóz odpadów z pojemników otrzymają nieodpłatnie worki koloru żółtego i ulotkę – kalendarz ich odbioru z informacją o:

  - W worku można gromadzić czyste opakowania z tworzyw typu butelki po napojach i chemii gospodarczej oraz puszki aluminiowe i blaszane.

  - Worki odbierane są nieodpłatnie jeden raz w miesiącu w okresie od marca do października  na terenach gmin

  - W dniu odbioru worek wystawia się przed posesję.

  - Uwagi  dodatkowe:

    - Worek z nieodpowiednią zawartością nie jest zabrany;

    - Nie wolno wystawiać worka z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zgromadzone surowce wtórne POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. jest zobowiązany po przesortowaniu przekazać odbiorcom do gospodarczego wykorzystania. Odpady, które po przesortowaniu nie będą towarem handlowym (zanieczyszczone) na własny koszt POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. dostarczy na składowisko odpadów. Z końcem roku POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. jest zobowiązany do pisemnego sprawozdania z ilości wyselekcjonowanych i zgromadzonych, sprzedanych tworzyw sztucznych z podaniem danych odbiorcy bądź miejsca ich magazynowania. Umowa została zawarta na czas określony tj. od 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 r.

System ten zapewnia pozyskiwanie cennych i jednorodnych surowców. Zaleca się kontynuowanie tego systemu na dalsze lata celem wypełnienia obowiązków ustawowych.

Systemem takiej zbiórki odpadów objęte powinny zostać również działki rekreacyjne oraz gospodarstwa nie posiadające stałej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą POM EKO-SERWIS Sp. z o.o..

## System gospodarki odpadami wielkogabarytowymi i urządzeniami elektrycznymi lub elektronicznymi

Dla odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych takich jak np. stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego-lodówki, pralki, piece, które ze względu na duże rozmiary ( nie mieszczą się do standardowych pojemników na odpady).

W dniu 3 stycznia 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego a Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO-SERWIS” Sp. z o.o. na prowadzenie odbioru odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w ramach wydzielania ich przez mieszkańców ze strumienia  odpadów komunalnych. Przez odpady wielkogabarytowe  należ rozumieć: lodówki, telewizory, pralki, kuchnie, meble w kodzie odpadów:

- 20 01 23*, lub 16 02 11*  urządzenia zawierające freony,

- 20 01 35* lub 16 02 13* urządzenia elektryczne typu telewizor, komputer z monitorem,

- 20 01 36 lub 16 02 14 urządzenia elektryczne typu pralka,

- 20 03 07 lub 16 01 99 inne tj. meble.

Zgodnie z w/w umową POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. trzykrotnie w prasie i telewizji lokalnej poinformuje mieszkańców o sposobie postępowania z odpadami wielkogabarytowymi ogłoszeniem o treści uzgodnionej ze Związkiem Gmin.  Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się na pisemne zgłoszenie – fax z Urzędu Gminy  w terminie 7 dni z terenu ZGRK poza Kutnem (terminy liczone są od momentu zgłoszenia). POM EKO-SERWIS Sp. z o.o. zobowiązana jest do pisemnego sprawozdania z ilości odebranych od mieszkańców, magazynowanych lub przekazywanych do odzysku, recyklingu lub utylizacji odpadów wielkogabarytowych. Umowa została zawarta na czas określony tj. od 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 r.

Zaleca się kontynuowanie tego systemu na dalsze lata celem wypełnienia obowiązków ustawowych.

Systemem takiej zbiórki odpadów objęte powinny zostać również działki rekreacyjne oraz gospodarstwa nie posiadające stałej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą POM EKO-SERWIS Sp. z o.o.

## System gospodarki odpadami budowlanymi

Odpady należące do grupy odpady budowlanych, które wchodzą w strumień odpadów komunalnych należą najczęściej: odpady materiałów i elementów budowlanych oraz drogowych (gruz betonowy, ceglany, ceramiczny), odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, pokrycia dachowe, złomy metaliczne, odpady materiałów izolacyjnych. Dla tego rodzaju odpadów wybiera się wariant w którym  odpady budowlanych przyjmowane będą przez firmę posiadającą stosowne uzgodnienia, z którą gmina lub Związek Gmin podpisze umowę na odbiór tych odpadów.

Selektywnym zbieraniem odpadów budowlanych objęty będzie również sektor przedsiębiorstw.

## System gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Dla prawidłowego działania tego systemu niezbędne jest zorganizowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych z sektora komunalnego oraz przemysłowego i objęcie tym systemem wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Powiatowy Plan Gospodarki odpadami dla Powiatu Kutnowskiego przewiduje zastosowanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oparty na tworzeniu Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), które bezpłatnie odbierać będą odpady niebezpieczne od mieszkańców i szkół natomiast odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Punkty takie powinny powstać w ilości – 1 w każdej gminie. Finansowanie odbioru, magazynowania, transportu i unieszkodliwiania powinno pochodzić z funduszy gminy.

Z uwagi na fakt, iż:

- rolniczy teren gminy i charakteryzujących się zabudową rozproszoną;

- opracowywanie „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Strzelce” po uchwaleniu budżetu gminy na rok 2005;

- rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów typu: lodówki, telewizory, pralki, kuchnie, meble w kodzie odpadów o kodzie 20 01 23*, lub 16 02 11*  urządzenia zawierające freony, 20 01 35* lub 16 02 13* urządzenia elektryczne typu telewizor, komputer z monitorem,20 01 36 lub 16 02 14 urządzenia elektryczne typu pralka,

stworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych nie jest przedsięwzięciem, które mogłoby przynieść oczekiwane korzyści.

Dlatego niezbędnym warunkiem uzyskania efektów selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych jest gotowość i akceptacja mieszkańców gminy do selektywnej zbiórki odpadów. Uzyskanie przyzwolenia mieszkańców wymaga jednak przeprowadzenia w każdej gminie odpowiednich akcji kształtowania świadomości społecznej i ekologicznej i szeregu szkoleń w różnych środowiska reprezentowanych w gminie.

System gospodarki odpadami niebezpiecznymi będzie opierał się na kontynuowaniu umowy z POM EKO-SERWIS Sp.z o.o. Wyniki umowy zostaną przedstawione w roku 2006. Analiza wyników umowy (tj. ilości zebranych odpadów niebezpiecznych), z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy oraz zaangażowania mieszkańców gminy posłużą gminie do podjęcia decyzji co do budowy Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) czy kontynuowania współpracy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO-SERWIS Sp.z o.o.  W przypadku podjęcia decyzji o budowie GPZON plan gospodarki odpadami zostanie zaktualizowany.

## System gospodarki zużytymi oponami

Z uwagi na rolniczy charakter gminy, w którym wykorzystywane są ciągniki i maszyny robocze zorganizowany zostanie system zbierania zużytych opon poprzez powierzenie ich zbierania specjalistycznej firmie posiadające stosowne zezwolenia.

## Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna jest jednym ze strategicznych elementów ochrony środowiska, mającym na celu stymulowanie pożądanych działań społecznych oraz kształtowanie proekologicznych postaw i nawyków. Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej staje się w Polsce potrzebą chwili i równocześnie warunkiem zapewniającym naszemu krajowi właściwe miejsce w zjednoczonej Europie. Należy zadbać o to, by poprawa w tym względzie nastąpiła zarówno wśród młodego pokolenia, jak i u ludzi dorosłych, zwłaszcza pracujących i podejmujących istotne dla kraju i społeczeństwa decyzje.

Edukacja środowiskowa, kształtując całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą, musi szybko i kompleksowo wkroczyć w sfery kształcenia, doskonalenia i weryfikacji kadry zarządzającej środowiskiem. Ukazując zależność człowieka i  przyrody, uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Stąd należy ją traktować nie tylko jako nieodłączny element całego procesu edukacyjnego, jest ona również immanentnym składnikiem polityki informacyjnej, strategii gospodarczej oraz ochrony zdrowia ludności.

Edukacja środowiskowa wymaga nowoczesnego systemu oświaty, a więc reformy edukacji, która stopniowo winna doprowadzić do pozytywnych zmian w stylu życia społeczeństwa. Oprócz wiedzy i doświadczenia wskazane jest promowanie postaw i wartości humanistycznych.

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju realizuje następujące cele:

1. Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.

2. Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.

3. Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

Realizacja wyżej wymienionych celów wymaga:

1. Uznania, iż edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków realizacji Polityki Ekologicznej Państwa.

2. Wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego, respektując i wykorzystując wartości kulturowe, etyczne i religijne.

3. Zapewnienia dostępu społeczeństwa do informacji o stanie środowiska przyrodni czego i edukacji ekologicznej.

4. Uznania, że edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu społeczeństwa.

Strategia Edukacji Ekologicznej została przygotowana jako dokument, który identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Należy oczekiwać, iż Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, będący programem wykonawczym dla Strategii, wskaże zadania edukacyjne oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.

Cele zawarte w Strategii dotyczą najważniejszych kwestii i obszarów działania. Zostaną one przełożone na konkretne zadania zawarte w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej oraz programy lokalne mogące służyć szybkiej realizacji zadań edukacyjnych promujących ideę ekorozwoju przez poszczególne podmioty realizujące projekty edukacyjne.

Podstawowe cele Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej są następujące:

1. Upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również pracę i wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej.

3. Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujących propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty realizujące projekty edukacyjne dla lokalnej społeczności.

4. Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.

Zgodnie z Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej, edukację ekologiczną można prowadzić między innymi w:

- Wychowaniu przedszkolnym,

- Szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

- Szkołach wyższych.

A ponadto prowadzi się:

- Edukację dorosłych,

- Edukacja ekologiczna w samorządach.

Prowadzenie prawidłowej i skutecznej edukacji ekologicznej zależy od stopnia zaangażowania samorządów lokalnych, placówek edukacyjnych, firm działających w sektorze gospodarki odpadami. Oczekuje się także czynnego zaangażowania ekologicznych organizacji, ekologicznych centrów edukacji ekologicznej oraz organizacji społeczno-wychowawczych w przemyślną skuteczną edukację w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej mogą także uzyskiwać dofinansowanie z WFOŚiGW oraz możliwe jest pozyskiwanie sponsorów lokalnych.

# Koszty realizacji planu

W celu określenia kosztów jakie będą poniesione na realizację planu posłużono się wskaźnikami kosztów określonymi  w KPGO.

Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych dla stanu istniejącego przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18 Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych

| Typ źródła | Odpady łącznie [zł/Mg] | Koszt zbierania odpadów [zł/rok] |
| --- | --- | --- |
| Zabudowa rozproszona | 50 | 42860,0 |

Jednostkowy koszt transportu odpadów przedstawia poniższa tabela obrazująca koszt transportu 1 Mg odpadów na odległość 1 km.

# Tabela 19 Koszt transportu odpadów

| Rodzaj transportowanych odpadów | Jednostkowy koszt transportu [zł/Mg, km] |
| --- | --- |
| Transport odpadów niesegregowanych | 0,50 |

W celu określenia kosztów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych służyć będą następujące koszty.

# Tabela 20 Koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

| Rodzaj technologii | Koszt jednostkowy [zł/Mg odpadów] |
| --- | --- |
| Sortowanie frakcji suchej | 60-90 |
| Kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | 100-130 |
| Fermentacja beztlenowa | 120-150 |
| Składowanie | 30-60 |
| Termiczne przekształcanie odpadów | 250-350 |

W niżej zamieszczonej tabeli przedstawiono jednostkowe koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

Tabela 21 Koszt odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych

| Rodzaj procesu | Wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych | Wskaźnikowy koszt odzysku i unieszkodliwia-nia w obiekcie | Jednostkowy koszt zbiórki i wywozu | Sumaryczny jednostkowy koszt odzysku i unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zł/Mg przepustowości | zł/Mg | zł/Mg | zł/Mg |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych | 900 | 122 | 50 | 170 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 500 | 164 | 80 | 240 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych | 3500 | 636 | 200 | 800 |

Poniżej przedstawiono koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych wyodrębnionych z sektora odpadów komunalnych prognozowanych do wytworzenia w roku 2005 i 2010.

Tabela 22 Koszty odzysku i unieszkodliwienia odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

| Rodzaj procesu | Sumaryczny jednostkowy koszt odzysku i unieszkodliwiania | Koszt odzysku i unieszkodliwiania 2010 |
| --- | --- | --- |
|  | zł/Mg | zł/Mg |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych | 170 | 519146,0 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 240 | 339000,0 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych | 800 | 562560,0 |

## Proponowane metody organizacji zbiórki odpadów za pośrednictwem firm posiadających stosowne uzgodnienia

Podstawową zasadą przy wyborze wariantu zbiórki odpadów za pośrednictwem firmy  posiadających stosowne uzgodnienia jest objęcie selektywną zbiórką (pojemniki, worki) części lub całości powierzchni danej jednostki terytorialnej, z której dana firma wywozi odpady komunalne. Można wykorzystać następujące możliwości:

- zbiórka jest finansowana z budżetów lokalnych i źródeł zewnętrznych (WFOŚ, NFOŚiGW), np. gmina kupuje pojemniki i płaci za ich obsługę firmom wywozowym,

- zbiórka jest częściowo finansowana z budżetu gminy np. gmina kupuje pojemniki, a koszty eksploatacji ponosi firma je obsługująca,

- zbiórka nie jest finansowana przez gminę - w tym wypadku poszukuje się firm, które kupią pojemniki i będą je eksploatować na swój koszt.

Inną formą organizacji selektywnej zbiórki odpadów może być:

- współpraca innych podmiotów (np. hut) z gminami na zasadzie, że część pojemników zostaje zakupiona przez dany podmiot i przekazana gminie w formie darowizny,

- prowadzenie zbiórki tylko na bazie worków,

- wykorzystanie istniejących w dalszym ciągu punktów skupu surowców wtórnych oraz firm obrotu surowcami,

- wykorzystanie inicjatyw lokalnych (zbiórki przez parafie i szkoły),

Sukces przyjętego systemu zbierania odpadów zależeć będzie od znalezienia wiarygodnej, odpowiedzialnej i posiadającej stosowne zezwolenia firmy, która gwarantować będzie powodzenie koncepcji.

# Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami

## Informacje ogólne

Finansowanie inwestycji  z zakresu gospodarki odpadami może przyjąć formę:

- Zobowiązania finansowego (np. kredyty, pożyczki lub obligacje);

- Udziały kapitałowe (np. akcje lub udziały w spółkach komunalnych).

Źródła finansowania inwestycji dotyczących gospodarki odpadami można podzielić na:

- Źródła publiczne (fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki budżetu państwa i budżetów gmin oraz środki instytucji publicznych takich jak agencje i fundacje);

- Źródła prywatne (wydatki ze środków własnych przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych, wydatki instytucji samorządowych oraz wydatki ludności);

- Pomoc zagraniczną.

Możliwe jest łączenie środków pochodzących z różnych źródeł oraz zawieranie umów na wspólną inwestycję przez samorządy terytorialne i podmioty prywatne.

Realizacja inwestycji ekologicznych może być finansowana przez różne podmioty w zależności od statusu realizatora i można je podzielić na:

- Inwestycje publiczne-realizowane ze środków publicznych przez zakłady i jednostki budżetowe oraz spółki z kapitałem państwa lub samorządu, a także pozabudżetowe instytucje publiczne;

- Inwestycje prywatne-realizowane przez spółki prawa handlowego za pomocą środków własnych wspomaganych kredytami inwestycyjnymi np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych;

- Przedsięwzięcia publiczno-prywatne podejmowane przez spółki prawa handlowego z mieszanym publiczno-prywatnym finansowaniem.

Możliwe formy finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w zależności od źródła pochodzenia środków pieniężnych przedstawia Tabela 24.

Tabela 23 Formy finansowania przedsięwzięć

| Źródło pochodzenia środków | Forma finansowania przedsięwzięcia |
| --- | --- |
| Przedsiębiorstwa | zysk zatrzymany, wpływy z emisji akcji, obligacji, dochody z tytułu sprzedaży udziałów w obcych spółkach. |
| Banki | kredyty komercyjne ze środków własnych banku, kredyty komercyjne ze środków powierzonych, kredyty komercyjne ze środków własnych banku z dopłatą do oprocentowania od innych instytucji finansowych np. funduszy ekologicznych. |
| Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej | dotacje, niskooprocentowane pożyczki, dopłaty do kredytów preferencyjnych, umorzenie części kwoty pożyczki, kupno akcji lub udziałów w spółkach podejmujących przedsięwzięcia proekologiczne. |
| Jednostki samorządowe | wpływy z podatków, wpływy z emisji obligacji. |
| Budżet państwa | dotacje, ulgi i zwolnienia podatkowe. |
| Fundusze inwestycyjne | udziały kapitałowe w przedsięwzięciach proekologicznych |
| Zagraniczne instytucje finansowe | ekokonwersja, darowizny, pożyczki i kredyty preferencyjne, kredyty komercyjne, udziały kapitałowe w przedsięwzięciach proekologicznych. |
| Fundusze akcesyjne | Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Programy operacyjne. |

## Krótka charakterystyka dostępnych źródeł finansowania

Budżet centralny

W obowiązującej klasyfikacji budżetowej nie wyodrębniono działu ochrona środowiska. Powoduje to, że dochody i wydatki budżetowe na ten cel są rozproszone po różnych częściach i działach budżetu, takich jak środki w układzie ministerstw i urzędów centralnych, środki z rezerw celowych, inwestycje finansowanie z dotacji celowych na zadania własne gmin, środki pochodzące z ekokonwersji długów zagranicznych.

Niektóre wydatki na cele ekologiczne znajdują się w kompetencji innych ministerstw niż Ministerstwo Środowiska, a także Państwowej Agencji Atomistyki, Wyższego Urzędu Górniczego, Polskiej Akademii Nauk.

Budżety samorządowe

Na działania prowadzone w zakresie gospodarki odpadami środki finansowe mogą pochodzić z budżetu gminy. Największa część wydatków na gospodarkę odpadami mieści się w grupie wydatków ponoszonych z budżetu na gospodarkę komunalną. Źródłem tych wydatków mogą być następujące bieżące dochody gmin: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty, ceny i grzywny pobierane przez jednostki organizacyjne gminy, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, dochody z majątku gminy itp.

Innym źródłem przychodu budżetu gminy na sfinansowanie komunalnego systemu gospodarki odpadami czy innych przedsięwzięć ochrony środowiska może być emisja obligacji komunalnych. Emisja obligacji jest jednym ze sposobów zadłużania się w celu pozyskania kapitału. Obligacje powinny być emitowane wtedy, kiedy:

- dają szanse pozyskania kapitału znacznie taniej niż poprzez bankowe kredyty inwestycyjne,

- nie są dostępne pożyczki preferencyjne (np. z funduszów ochrony środowiska lub BOŚ),

- poziom zobowiązań samorządu nie pozwala na dalsze zaciąganie pożyczek lub kredytów.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

System funduszy ekologicznych ochrony środowiska obejmuje:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki będące w dyspozycji wskazanych funduszy pochodzą opłat za korzystanie z zasobów środowiska oraz kar za przekraczanie przepisów ochrony środowiska.

Podstawowym zadaniem funduszy jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, edukacji, itp. Zadanie to realizowane jest w różnych formach:

- pożyczek, kredytów i dotacji,

- dopłat do oprocentowania udzielonych kredytów preferencyjnych,

- umorzeń spłat pożyczek i kredytów.

Fundusze powiatowe i gminne, które nie posiadają osobowości prawnej, finansowanie ochrony środowiska realizują wyłącznie w oparciu o dotacje.

# Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa. Rokrocznie aktualizowane są priorytety ekologiczne oraz zasady udzielania pomocy finansowej ze środków funduszu.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami NFOŚiGW zgodnie z niżej wymienionymi celami szczegółowymi:

- rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko Polskie i przemysł,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z wycofywaniem z eksploatacji pojazdów samochodowych (zbieranie i odzysk olejów przepracowanych, akumulatorów, ogumienia, tworzyw sztucznych),

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym mogilników środków ochrony roślin,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym budowa zakładów odzysku odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela pożyczek i dotacji. Udzielając pożyczek Narodowy Fundusz może stosować preferencyjne oprocentowanie. Udzielona pożyczka nie może przekroczyć 50% kosztów zadania. Może zastać częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy po spełnieniu następujących warunków:

- zadanie zostało zrealizowane w terminie;

- został osiągnięty założony efekt rzeczowy i ekologiczny zadania;

- spłacono co najmniej 50% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem w terminach ustalonych w umowie;

- „pożyczkobiorca” wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Narodowego Funduszu.

Dotacje mogą być udzielane między innymi na edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych, realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów.

Zgodnie z uzyskanym pełnomocnictwem od Ministra Środowiska NFOŚiGW prowadzi obsługę umów międzyrządowych dotyczących programów i projektów finansowanych ze środków pomocy zagranicznej. Główne kierunki działania NFOŚiGW w zakresie współpracy z zagranica to:

- realizacja programów i projektów pomocowych finansowanych przez Komisję Europejską (programy PHARE oraz ISPA), Bank Światowy oraz rządy poszczególnych krajów w ramach umów dwustronnych,

- zarządzanie powierzonymi zagranicznymi funduszami partnerskimi takimi jak: Ekologiczny Fundusz Partnerski PHARE, szwedzki Ekologiczny Fundusz Partnerski SIDA, fińskie fundusze z ekokonwersji i darów żywnościowych,

- nawiązywanie utrzymywanie i rozwijanie współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (IBRD, EBI, EBOiR) oraz zagranicznymi organizacjami zainteresowanymi inwestowaniem w sektorze ochrony środowiska w Polsce.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z innymi instytucjami, w tym odpowiednimi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej uczestniczy w procedurze składania i oceny wniosków kierowanych do Funduszu Spójności w zakresie:

- kwalifikacji i oceny formalnej na etapie wstępnego wniosku,

- współpracy z beneficjentem w przygotowaniu aplikacji do Funduszu Spójności.

# Gminne Fundusze Ochrony Środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ustala przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 w/w ustawy przeznacza się na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

# Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działań analogicznych jak przeznaczonych do finansowania środkami gminnych funduszy ochrony środowiska, a ponadto:

- na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- na inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

# Fundacja EKOFUNDUSZ

EKOFUNDUSZ jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia.

EKOFUNDUSZ zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji w wymiarze łącznym wynoszącym ponad 571 mln USD i przewidzianym do wydatkowania w latach 1992 - 2010. Fundatorem EKOFUNDUSZU jest Minister Skarbu Państwa.

W Statucie Fundacji EKOFUNDUSZ pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za priorytetowe:

- w zakresie ochrony powietrza - ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji,

- w zakresie ochrony wód - ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej,

- w zakresie ochrony klimatu - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

- w zakresie ochrony przyrody - ochrona różnorodności biologicznej,

- w zakresie ochrony przed odpadami – systemy gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EKOFUNDUSZ są:

- budowa kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów niebezpiecznych.

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EKOFUNDUSZ uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Z finansowania wykluczone są projekty, które:

- mają na celu wyłącznie rozwiązanie lokalnych problemów,

- dotyczą wykonania dokumentacji technicznej lub zakupu know – how,

- obejmują obiekty i instalacje towarzyszące np. administracyjne, drogi komunikacyjne i inne,

- obejmują badania i monitoring środowiska,

- dotyczą opracowania planów, studiów i programów,

- dotyczą testowania urządzeń ,prototypowych oraz prac rozruchowych.

Zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z trzech kryteriów:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów - donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EKOFUNDUSZ udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji, a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nieinwestycyjne.

Maksymalny udział środków EKOFUNDUSZU w finansowaniu całości nakładów na dane przedsięwzięcie wynosi:

- 20% kosztów projektu – dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

- 30% kosztów projektu – dla budżetowych jednostek samorządowych oraz w szczególnych przypadkach również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

- 50% kosztów projektu – dla organizacji pozarządowych oraz w szczególnych przypadkach również dla budżetowych jednostek samorządowych,

- 80% kosztów projektu – dla budżetowych jednostek samorządowych oraz w szczególnych przypadkach również dla organizacji pozarządowych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, w których nie można liczyć na zwrot nakładów inwestycyjnych

EKOFUNDUSZ może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

Kredyty bankowe

Banki również wspierają inwestycje ekologiczne udzielając stosownych kredytów. Kredyty preferencyjne - udzielane są na sfinansowanie działań w zakresie ochrony środowiska. Warunkiem uzyskania proekologicznego kredytu preferencyjnego jest:

- udokumentowany efekt ekologiczny,

- bieżąca i prognozowana zdolność inwestora do spłaty kredytu,

- prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu,

- niezbędne decyzje inwestycyjne wymagane przy realizacji inwestycji,

- potwierdzone źródła finansowania inwestycji.

Preferencje w udzielanych kredytach wyrażają się niższym w stosunku do kredytu komercyjnego oprocentowaniem oraz karencją w jego spłacie.

Kredyty komercyjne można uzyskać zarówno w bankach krajowych jak również w zagranicznych. Po komercyjny kredyt bankowy warto sięgać jako po uzupełniające, lecz nie podstawowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych, ze względu na wyższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów preferencyjnych. Do najbardziej aktywnych kredytodawców należą m.in. Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Gdański, Polski Bank Rozwoju, S.A., a także Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

# Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska został utworzony we wrześniu 1990 r., a swoją faktyczną działalność rozpoczął na początku 1991 r. Strategicznym akcjonariuszem banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od 2002 r. szwedzka grupa kapitałowa SEB (Skandinavska Enskilda Banken). Ponadto akcjonariuszami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także przedsiębiorstwa i instytucje powiązane bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska i osoby fizyczne.

Bank Ochrony Środowiska S.A. ma statutowo przypisany obowiązek finansowania i kredytowania inwestycji ekologicznych.

Bank Ochrony Środowiska jest bankiem specjalistycznym, pełniącym rolę pośrednika w transferowaniu części środków funduszy celowych do preferowanych odbiorców. Jego głównym celem jest pozyskiwanie i gromadzenie krajowych i zagranicznych środków finansowych, a następnie kierowanie ich na obsługę przedsięwzięć niezbędnych dla zachowania i ochrony środowiska.

Specyfika działalności banku polega na udzielaniu kredytów służących ochronie środowiska na warunkach preferencyjnych. Kredyt preferencyjny banku jest możliwy dzięki pokryciu różnicy między stopą procentową kredytu komercyjnego, a stopą procentową kredytu preferencyjnego środkami funduszy ochrony środowiska. W swojej istocie kwoty odpowiadające preferencjom stanowią formę dotacji dla odbiorców wybieranych według kryteriów i procedur określanych przez fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Mimo, że środki Banku Ochrony Środowiska stanowią niewielki odsetek w strukturze finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska to zrealizowane przy współudziale kredytów preferencyjnych przyniosły dotychczas widoczne efekty w zakresie ochrony wód, oszczędnej gospodarki paliwowo – energetycznej, ochrony atmosfery, zagospodarowaniu odpadów czy rozwoju produkcji specjalistycznych urządzeń ochrony środowiska i aparatury kontrolno – pomiarowej.

Od 2002 r. oferta BOŚ wzbogacona została o nowe produkty:

- wykup wierzytelności od samorządów,

- kredyty pomostowe pozwalające sfinansować przedsięwzięcie, które ubiegać się będzie o dotację z funduszu SAPARD

Proponowane zasady i warunki udzielania kredytów pomostowych uwzględniają postanowienia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. dotyczącego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy UE.

Instytucje leasingowe

Do instytucji leasingowych, które mogą finansować ochronę środowiska w tym gospodarkę odpadami można zaliczyć:

- Towarzystwo Inwestycyjno – Leasingowe EKOLEASING S.A.,

- BEL Leasing Sp. z o.o,

- BISE Leasing S.A.,

- Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,

- Centrum Leasingu i Finasów Sp. z o.o.,

- Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Fundusze Unii Europejskiej (Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne)

Istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy strukturalnych w tym ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu Spójności. Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004—2006).

Źródła finansowania związane z odpadami zostały określone w Sektorowym Programie Operacyjnym Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna. Dokument określa kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych.

W ramach Narodowego Planu Rozwoju w zakresie gospodarki odpadami wsparcie będzie przeznaczone w pierwszej kolejności na:

- budowę, rozbudowę i modernizację składowisk odpadów komunalnych,

- system selektywnej zbiórki odpadów,

- recykling i odzysk odpadów komunalnych,

- system zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. W ramach tego sektora nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.

# Ocena zgodności z powiatowym planem gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami dla gminy Strzelce uwzględnia wytyczne dla gmin, które zostały określone w powiatowym planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kutnowskiego tj.

1.	Wykorzystanie odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych jako kompost;

2.	Stworzenie systemów zbiórki odpadów z produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności obejmujących gospodarstwa i małe przedsiębiorstwa;

3.	Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

4.	Rozpowszechnianie informacji – edukacja ekologiczna w zakresie możliwości wykorzystania odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego;

5.	Edukacja na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacja u źródła;

6.	Systemowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych ;

7.	Zwiększenie kontroli w związku z mogącymi powstać odpadami weterynaryjnymi – padłe zwierzęta;

8.	Tworzenie gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych;

9. 	Wspomaganie akcji edukacyjnych związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami ;

10.	Wspomaganie mieszkańców – posiadaczy azbestu w jego usuwaniu ;

11.	Działania podejmowane w związku z likwidacją ewentualnych „dzikich” składowisk.

Wymienione zadania (działania) są zgodne z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kutnowskiego

# Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Strzelce został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie. Wykorzystano dane i informacje z KPGO, WPGO, Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kutnowskiego oraz  wydanych uzgodnień administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

Ustawa o odpadach zakłada, że plan gospodarki odpadami powinien zawierać opis systemu monitoringu,  i oceny wdrażania zadań i celów.

Główne zadania związane z monitoringiem gospodarki odpadami  to:

- monitoring istniejących instalacji gospodarki odpadami,

- monitoringu przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), zajmujących się gospodarką odpadami,

- monitoringu instalacji nie wymagających zezwoleń,

- monitoringu przemieszczania pewnych rodzajów odpadów,

- identyfikacja nielegalnych instalacji.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami określa, że w pierwszym gminnym planie gospodarki odpadami nie zamieszcza się oceny realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami.

Z wykonania planu gospodarki odpadami wójt/burmistrz gminy musi co 2 lata sporządzić raport, który przedstawiany jest radzie gminy, przy czym plany te podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach starosta lub wojewoda może wstrzymać działalność wytwórcy odpadów, gdy wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją o wytwarzanych odpadach i sposobach postępowania z nimi.

Z kolei wójt (burmistrz, prezydent miasta) może w drodze decyzji nakazać posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji.

I tak na przykład wójt posiada uprawnienia nadzorcze, związane z nakładaniem obowiązku wykonania przez osobę fizyczną czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko.

Kontrolujący (osoba upoważniona do kontroli), wykonując kontrolę jest uprawniony do:

- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub jego części, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza,

- przeprowadzenia badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych,

- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z kontrolą.

Ponadto ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) zobowiązuje wójtów, burmistrzów lub prezydentów do prowadzenia nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, kierowników budów i zarządu dróg oraz ustanawia formy egzekucji administracyjnej. Dla utrzymania czystości i porządku w gminie ma to duże znaczenie oraz wzmacnia instrumenty restrykcyjne ustawy. W przypadku nieudokumentowania przez właściciela nieruchomości korzystania z usług zakładu będącego gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie gmina powinna przejąć jego obowiązki w trybie wykonania zastępczego. tj. gmina jest zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.

Wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,

2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, określonych przez radę gminy,

3) terminy uiszczania opłat,

4) sposób i terminy udostępniania zbiorników w celu ich opróżnienia.

W/w decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności i wydawana jest na okres 1 roku.

Decyzja ta ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Gmina nie powinna traktować tych instrumentów kontrolnych wyłącznie w charakterze prawnego zobowiązania, ale także jako możliwość nadzorowania podmiotów korzystających z zasobów środowiska na terenie gminy w zakresie wdrażania przez te podmioty priorytetów i celów określonych w programie ochrony środowiska gminy, a co za tym idzie unijnych standardów ochrony zasobów środowiska naturalnego.

Ponadto, informacje i dane gromadzone podczas działań kontrolnych, wraz z danymi uzyskiwanymi od organów Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Sanitarnej pozwolą na uaktualnienie treści planu gospodarki odpadami gminy. Główne zadania w zakresie monitoringu planu gospodarki odpadami realizowane będą również przez inspekcję ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego:

- monitoring i kontrola instalacji służących do gospodarowania odpadami,

- monitoring i kontrola instalacji nie wymagających zezwoleń,

- monitoring i kontrola przemieszczania odpadów,

- identyfikacja nielegalnych instalacji,

- inwentaryzacja dzikich składowisk odpadów, na podstawie danych z gmin, w tym także rejestracja postępów w ich likwidacji.

Podstawowym elementem systemu monitoringu zamierzonych celów „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Strzelce” będzie wojewódzka baza danych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz. U Nr 152, poz. 1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, które prowadzone będą przez Urzędy Marszałkowskie. Dostęp do baz danych między innymi posiadać będzie starosta, prezydent lub burmistrz, wójt.

System monitoringu realizacji zamierzonych celów będzie wykorzystywał informacje dostarczane cyklicznie do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami w ramach obowiązku składania zbiorczych zestawień danych przez wytwórców odpadów i zarządzających instalacjami.

Równocześnie z monitoringiem odpadów prowadzonym przez Marszałka powinien być tworzony system monitoringu zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Monitoring w zakresie gospodarki odpadami opiera się generalnie na ich ilościowej i jakościowej ewidencji prowadzonej przez posiadaczy odpadów. Wymóg ewidencjonowania odpadów, został określony w  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

W świetle obowiązujących przepisów do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, jest obowiązany każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się ich odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem. System ewidencji opiera się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w przepisie wykonawczym do ustawy – rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736)

Wyróżnia się:

- kartę ewidencji odpadu, prowadzoną dla każdego rodzaju odpadów oddzielnie, w której odnotowuje się ilość odpadów wytworzonych, przyjętych, przekazanych oraz zagospodarowanych we własnym zakresie,

- kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych, zawierającą oprócz danych ilościowych szczegółową charakterystykę jakościową osadów,

- kartę przekazania odpadów, wykorzystywaną przy ich obrocie (z potwierdzeniem przekazania i odbioru odpadów), którą wypełnia się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla przekazującego i odbiorcy odpadów.

Posiadacze odpadów, prowadzący ich ewidencję, obowiązani są do sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Szczegółowe wymagania dotyczące powyższych zestawień określa cytowana ustawa o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U,. Nr 152, poz. 1737). Zbiorcze zestawienie danych posiadacz odpadów jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Monitorowanie zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami będzie się odbywało na podstawie wydanych decyzji na wytwarzanie, zbieranie, odzyskiwanie, transport i unieszkodliwianie.

W celu prawidłowego wdrażania Planu Wójt będzie monitorował realizację Planu poprzez:

- Wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami

- Wykorzystania dobrej współpracy z ze starostwem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

- Współpracę Starosty z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, Wojewodą Łódzkim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – realizującymi zadania wynikające  z ich kompetencji służące prawidłowej gospodarce odpadami.

Podstawą do cyklicznego raportowania stopnia realizacji planu oraz aktualizacji planu jest opracowanie oceny stopnia realizacji planu. Ocena taka powinna wynikać z analizy stanu gospodarki odpadami w gminie, opracowanej na bieżąco na dzień sporządzenia raportu w odniesieniu do stanu wyjściowego przedstawionego w planie.

Proponuje się następujące wskaźniki efektywności realizacji planu.

Tabela 24 Wykaz proponowanych wskaźników efektywności realizacji planu.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy |
| --- | --- | --- |
| Odpady wytworzone w sektorze komunalnym |
|  | Ilość wytworzonych odpadów w całej gminie | 958530,11 kg [kg/rok] |
|  | Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami (ilość akcji, ilość wydawnict edukacyjnych). | Akcja „Sprzątanie Świata” jeden raz w roku Rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych np. plakatów, broszur przez cały rok |
|  | Udział procentowy mieszkańców uczestniczących w selektywnym zbieraniu odpadów (w tym odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, budowlanych). | 47 % |
|  | Ilość selektywnie zebranych odpadów: szkło, w tym: opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami, metale, w tym: opakowania z aluminium, opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej, papier, w tym: opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, w tym: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów), opakowania wielomateriałowe, odpadów wielkogabarytowych i urządzeń elektycznych i elektronicznych, odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych, zużytych opon. | 1,5 [Mg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|  | Liczba zakładów zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (w tym termicznym przekształcaniem odpadów). | 0 |
|  | Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (w %). | 0 |
|  | Udział procentowy mieszkańców objętych selektywnym zbieraniem odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym. | 0 |
|  | Udział procentowy odpadów komunalnych poddawanych procesom odzysku. | 0 |
| Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym |
|  | Udział procentowy odpadów przemysłowych poddawanych procesom odzysku. | Ok. 0 % |
| Odpady niebezpieczne |
|  | Ilość zinwentaryzowanych urządzeń i odpadów zawierających PCB. | 0 szt |
|  | Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest. | 149985 [m2] |
|  | Udział procentowy wyrobów zawierających azbest poddanych procesom unieszkodliwiania. | 0 |

# Analiza oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami na środowisko

W  Planie Gospodarki Odpadami założone cele i podstawowe kierunki działań są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Wojewódzki Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem Gospodarki odpadami dla Powiatu Kutnowskiego. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów w zakresie gospodarki odpadami.

Założenia Planu wpłyną w pierwszej kolejności na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach przede wszystkim poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Założenia Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Strzelce mają za zadanie wpłynąć na poprawę stanu środowiska i wyeliminować prowadzenie niewłaściwej gospodarki odpadami. Plan wpłynie na:

- ograniczenia degradacji gleb oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w związku z zamknięciem lun modernizacją składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

- poprawy walorów krajobrazowych poprzez z likwidację „dzikich składowisk odpadów”,

- ograniczenia stopnia eutrofizacji i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych, ograniczenie udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz segregacji odpadów które pozwoli na zmniejszenie powierzchni terenu zajmowanego pod składowanie odpadów,

- stosowanie komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, które pozwoli na pełne wykorzystanie zawartych w nich składników nawozowych,

- wprowadzenie systemu ewidencji i kontroli gospodarki odpadami, co w konsekwencji  spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami, w tym przemysłowymi, oraz zwłokami padłych zwierząt,

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych

W wyniku realizacji gminnego planu gospodarki odpadami możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy to w szczególności nie zrealizowanie celów i zadań przyjętych do realizacji w tym programie.

Z tych też względów należ zwrócić szczególną uwagę na obowiązki wójtów, burmistrzów lub prezydentów do prowadzenia nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, kierowników budów i zarządu dróg oraz ustanawia formy egzekucji administracyjnej. Dla utrzymania czystości i porządku w gminie ma to duże znaczenie oraz wzmacnia instrumenty restrykcyjne ustawy. W przypadku nieudokumentowania przez właściciela nieruchomości korzystania z usług zakładu będącego gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie gmina powinna przejąć jego obowiązki w trybie wykonania zastępczego.

Gmina nie powinna traktować tych instrumentów kontrolnych wyłącznie w charakterze prawnego zobowiązania, ale także jako możliwość nadzorowania podmiotów korzystających z zasobów środowiska na terenie gminy w zakresie wdrażania przez te podmioty priorytetów i celów określonych w programie ochrony środowiska gminy, a co za tym idzie unijnych standardów ochrony zasobów środowiska naturalnego.

Nowe ustawy wprowadzają lub utrwalają szereg nowych instrumentów i zasad prawnych, które będą miały fundamentalne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wiąże się z istotnym oddziaływaniem na środowisko. Szczególne znaczenie będzie mieć tzw. zintegrowane pozwolenie oraz obowiązek prowadzenia działalności z uwzględnieniem wymogów tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki (ang. Best Available Technique - BAT), będące konsekwencją transpozycji do polskiego prawa unijnej Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (zwanej potocznie Dyrektywą IPPC). Jednym z istotnych elementów ustalania warunków zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) jest zapobieganie powstawaniu odpadów w procesie technologicznym, a tam gdzie jest to niemożliwe minimalizowanie ich ilości i unieszkodliwianie odpadów.

# Materiały źródłowe

Zaprezentowane w opracowaniu dane uzyskano z następujących źródeł:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kutnowskiego

- Wojewódzki Urząd Statystyczny

- Starostwo Powiatowe w Kutnie

- Urząd Gminy Strzelce

Informacje dotyczą informacji zawartych w decyzjach administracyjnych

- materiały z urzędu gminy,

- opracowanie Ministerstwa Środowiska „Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelce,

- Opracowanie pt. „Inwentaryzacja złóż kopalin, punktów eksploatacji i składowisk odpadów z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska” wykonany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Zakład w Łodzi.

# Streszczenie

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Strzelce został sporządzony w sposób zgodny z Polityką Ekologiczną Państwa oraz wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach, w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami a także Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kutnowskiego. Plan stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelce.

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika, że: na terenie gminy wytwarza się rocznie ok. 958530,33 kg odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych 8574,0 kg.

Z udostępnionych materiałów, wynika że, 4 podmioty gospodarczych i jednostki organizacyjne posiada stosowne uzgodnienia na wytwarzanie odpadów, wobec ok. 157 występujących na terenie gminy. Uwzględniając fakt, że obowiązek formalnej regulacji sposobu postępowania z odpadami powstaje w przypadku wytwarzania do 100kg odpadów niebezpiecznych i/lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy ton na rok wydaje się, że stopień realizacji tego obowiązku jest wysoce niewystarczający.

Na terenie Gminy Strzelce jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów ze strumienia odpadów komunalnych typu opakowania z tworzyw sztucznych. Ponadto słabo rozwinęty jest systemu zbierania odpadów niebezpiecznych, ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że ilość odpadów z sektora komunalnego będzie się stopniowo zmniejszać. Z uwagi na zmiany w sektorze przemysłowym, trudne są do przewidzenia zmiany w zakresie ilości i jakości odpadów pochodzących z tego sektora.

Niniejszy plan zawiera również proponowany systemy gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Główne założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych;

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych;

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych;

- stworzenie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych za pośrednictwem firmy posiadającej stosowne zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych , w tym odpadów niebezpiecznych a następnie podjęcie decyzji o konieczności budowy Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,

- likwidacja ewentualnych dzikich składowisk odpadów;

Do głównych założeń systemu gospodarki odpadami przemysłowymi, który spoczywa na przedsiębiorcach, należy wprowadzanie zasad „czystszej produkcji” oraz norm ISO.

Główne założenia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów,

- organizacja systemu zbierania odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z planami wyższych szczebli zaproponowano również cele, które należy osiągnąć w poszczególnych latach wraz z niezbędnymi zadaniami do realizacji oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie oraz współpracujące i nadzorujące.

Oszacowano koszt wykonania dla niektórych zadań przewidzianych w niniejszym planie.

Monitorowanie wdrażania planu odbywać się będzie przez Wójta Gminy przy współpracy ze Starostą Kutnowskim, Marszałkiem Województwa, Wojewodą Łódzkim oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja planu przyczyni się do poprawy stanu środowiska w gminie i pozwoli wyeliminować prowadzenie niewłaściwej gospodarki odpadami.

Rysunek 1 Gmina Strzelce – mapa topograficzna z naniesioną lokalizacją miejsca odzysku odpadów

# Text boxes

Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne Hodowla Roślin Sp. z o.o. Strzelce