PRZYKŁAD

Inwestor : G M I N A STRZELCE 99-307 STRZELCE UL. LEŚNA 1

Przedsięwzięcie : ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE STRZELCE

Zadanie : BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nazwa i adres właściciela nieruchomości : JAWORSKI WŁODZIMIERZ KUTNO, ul. Puławskiego gm. Strzelce

Adres nieruchomości : SIEMIANÓW gm. Strzelce działka numer 159

Projektant : JAN PRAJS KROŚNIEWICE 99-340 ul. Toruńska 24/1

Maj   2008 rok

-1-

SPIS   ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

## I.   Część   ogólna

II.  Opis stanu istniejącego

III.  Wpływ na środowisko

IV.  Opis  technologii

V.   Zalecenia ogólne

VI.    Mapka sytuacyjna

-2-

I  .   Część  ogólna  :

Przedmiotem inwestycji  jest system odprowadzania i oczyszczania ścieków  sanitarno-bytowych  powstających  w gospodarstwie :

WŁODZIMIERZ  JAWORSKI      , zlokalizowanym w miejscowości  SIEMINAÓW    na działce  numer  159     w gminie Strzelce  , powiat  kutnowski .

Przedmiotem opracowania jest  zgłoszenie wykonania   Przydomowej Oczyszczalni Ścieków

Budowa POŚ  na przedmiotowej nieruchomości  wchodzi w zakres gospodarki  ściekowej  prowadzonej na terenie gminy Strzelce.

Koncepcja  ta  z uwagi na zbyt małą ilość nieruchomości i brakiem zwartej zabudowy ( względy ekonomiczne i techniczne )  wykluczyła możliwość budowy sieci kanalizacyjnej  dla  tego obszaru . Pozostałym rozwiązaniem  gospodarki ściekowej  dla tego terenu jest budowa zbiorników bezodpływowych  lub przydomowych oczyszczalni ścieków . Przyjęty wariant  budowy POŚ pozwoli na  rozwiązanie sprawy gospodarki ściekowej  na nieruchomości oraz  doprowadzenie jakości oczyszczonych ścieków  do wyników zgodnych z   Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z dnia 24 lipca 2006 roku .

Podstawe prawna do opracowania  dokumentacji zgłoszenia  stanowi :

-  umowa zawarta z Gminą  Strzelce

- ustawa z dnia  07.07.1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.Nr

156 z 2006   roku  poz. 1118.

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych ,

jakim   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-  przeciętne normy zużycia wody,

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  24 lipca 2006 r w sprawie

warunków ,   jakie należy   spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub

ziemi  oraz w   sprawie substancji   szkodliwych dla środowiska

wodnego

- uzgodnienia  z  Inwestorem i Użytkownikiem,

- uzgodnienia lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych  z właścicielem posesji ,

-  mapy  do celów opiniodawczych

II.  Opis  stanu istniejącego :

Gospodarstwo zasilane jest w wodę z  gminnej  sieci  wodociągowej    . Obecnie ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są  do istniejącego zbiornika, skąd

- 3 -

zgodnie z oświadczeniem  właściciela okresowo  są wywożone  wozem asenizacyjnym .

Stan techniczny istniejącego zbiornika jak i jego lokalizacja nie pozwala na   dalsze jego  użytkowanie .

Budowa  POŚ spowoduje rozwiązanie  problemu ścieków.

III. Wpływ na środowisko :

Inwestycja budowy przydomowej  oczyszczalni ścieków  nie posiada ujemnego wpływu na środowisko .

Oczyszczone  ścieki  dzięki zastosowanej technologii  w znacznej większości  zostaną odparowane i wchłonięte przez rośliny  a pozostałe ilości mogą być wykorzystane do nawadniania terenu przyległego do oczyszczalni ( bardzo korzystne zjawisko lokalnej  retencji  wód ) lub po pewnym okresie użytkowania i określeniu  ilości możliwej do odzyskania  wody do  zasilania oczka wodnego .

Jakość ścieków oczyszczonych będzie zgodna z  wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku

IV. Opis technologii

Ilość ścieków  odprowadzonych do oczyszczalni  przyjmuje się w wysokości  średniodobowego zapotrzebowania wody na cele sanitarno-bytowe.

Ilość ścieków  przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku ( Dz. U. Nr 8 z dnia 31.01.2002 roku) .

Dla  przedmiotowej nieruchomości przyjęto  0,72 m³/ ścieków  na dobę (  120 dm³/dM  x 6 osób )

Ścieki odprowadzane do POŚ-u posiadać będą zanieczyszczenia  typowe dla scieków komunalnych .

BZT5 –  500mg 02/l

ChZT-  450mg 02/l

Zaw.Ogólna - 300mg/l

Z uwagi na brak możliwości zastosowania  rozsączania  oraz możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków do odbiorników stałych  ( rowy , cieki wodne , stawy ) należy zastosować typ oczyszczalni gdzie oczyszczone ścieki zostaną  wykorzystane i zagospodarowane. Takim typem oczyszczalni są oczyszczalnie hydroponiczne.

Oczyszczalnie hydroponiczne z wymuszonym szybkim przepływem napowietrzonej cieczy pod złożem roślinnym  ( POŚ- HP)  charakteryzują  się znacznie większą efektywnością działania aniżeli dotychczasowe rozwiązania.

-4-

Podstawą działania oczyszczalni  jest zastosowanie  zintegrowanego złoża biologicznego.

W wybranej technologii zachodzi dwu etapowy proces oczyszczania .

Pierwszy etap oczyszczania zachodzi w osadniku  wstępnym. W celu zgromadzenia i przetrzymania przez kilka dni ścieków należy zastosować typowe dwukomorowe zbiorniki betonowe ,PVC  lub PE o pojemności ok 10m³. Następnie przepompowane  ścieki  do jednostki centralnej  podlegają właściwemu  oczyszczaniu  .Z uwagi na ograniczenia terenowe powierzchnia takiej jednostki nie powinna przekraczać 4 – 5  m² .

Po oczyszczeniu  będą spełniały parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  24 lipca 2006 roku  i będą mogły być wprowadzone do ziemi  jeśli nie zostały przekroczone najważniejsze dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone dla  RLM  od 2 do 9,999

BZT5 – 25 mg02/l

ChZT5 – 125mg02/l

Zawiesiny ogólne - 35 Mg02/l

Możliwość  wprowadzenia oczyszczonych ścieków do ziemi w granicach gruntu stanowiącego własność  wprowadzającego została potwierdzona wykonanymi odkrywkami oraz kontrolnym pomiarem  poziomu wody  w istniejących studniach . Stwierdzono  brak  warstw wodonośnych na głębokości < 1,5m.

W  związku z tym  nadmiar oczyszczonych ścieków ( brak możliwości odparowania lub   zagospodarowania  w oczku wodnym)  może    zostać wprowadzona do gruntu

V. Zalecenia ogólne

Osadnik wstępny  jak i  jednostkę centralną należy posadowić na podsypce piaskowej grubości ok. 10 cm .

Przewody  grawitacyjne i tłoczne należy ułożyć w wykopie  na podsypce z piasku grubości 10 cm . Po zamontowaniu rur należy ułożyć na przewodach taśmę lokalizacyjną z tworzywa sztucznego . Przewody obsypać warstwą piasku.

Realizację  budowy oczyszczalni ścieków prowadzić w oparciu o wytyczne producenta oczyszczalni  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  i normami .

/-/       JAN  PRAJS

..................................................................

opracował