Uchwała Nr XV/80/08

RADY Gminy Strzelce

z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zgórze - działki nr 40/3 i 38/3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z  2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,   Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218),  art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947; z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399, Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 82, poz. 556) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Strzelce z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Zgórze ( działki nr 40/3 i 38/3 )  Rada Gminy Strzelce  uchwala :

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zgórze - działki nr 40/3 i 38/3  zwany dalej „Planem”

Rozdział I

Zakres obowiązywania planu

§ 1.1. Plan obejmuje tereny działek Nr ewid. 40/3 i 38/3  o powierzchni ok. 8,5ha położonych we wsi Zgórze.

2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu, są to jednocześnie granice potencjalnego  terenu górniczego.

§ 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i wyposażenia obszaru w urządzenia infrastruktury technicznej;

7)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych.

2. Plan nie określa:

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy;

2) granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 3.1. Załącznikami do Uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały – Zał. Nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – Zał. Nr 2;

3) stwierdzenie zgodności z ustaleniami „Studium” – Zał. Nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – Zał. Nr 4.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice ustaleń planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania;

3) stanowisko archeologiczne;

4) przeznaczenie terenu;

5) klasy techniczne dróg.

§ 4.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą;

2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

3) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;

4) uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp.;

5) pas ochronny -  pas terenu położony pomiędzy górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska, a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część filara ochronnego.

Rozdział II

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Plan ustala podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu: teren eksploatacji kopalin pospolitych oznaczony symbolem PG – potencjalny teren górniczy,

§ 6.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- przeprowadzenie prac rekultywacyjnych  zgodnie z dokumentacją geologiczną po zaprzestaniu

działalności gospodarczej;

2) utrzymanie wyznaczonych pasów ochronnych lub zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

i krajobrazu kulturowego - ustala się następujące zasady:

1) zachowanie pasa ochronnego o szerokości 50m od rzeki Głogowianki, w którym obowiązuje:

a) zakaz zmiany ukształtowania terenu,

b) zakaz składowania materiałów  niebezpiecznych

- rzędna dna wyrobiska poeksploatacyjnego, już po wykonaniu prac wydobywczych  nie powinna zejść poniżej rzędnej ustalonej w dokumentacji geologicznej na etapie rozpoznania złoża,

- kierunek rekultywacji: rolniczy polegający na wykorzystaniu retencyjnym lub jako stawy hodowlane  powstałych zbiorników wodnych (pozostawienie nieregularnej linii brzegowej z możliwości  wprowadzenia roślinności zielonej i szuwarowej)  oraz leśny polegający na zadrzewianiu korony skarp wyrobiska poeksploatacyjnego i pasów ochronnych,

- usuniętą warstwę humusu na nadkład wykorzystać do prac rekultywacyjnych skarp wyrobiska.

§ 8.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.

W północnej części działki nr ewid. 38/3  występuje  stanowisko archeologiczne, dla

którego ustala się:

1) strefę ochrony konserwatorskiej  w promieniu 150m od granic stanowiska;

2) realizacja inwestycji wymagająca  prac ziemnych na stanowisku musi być poprzedzona ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi;

3) realizacja inwestycji wymagająca prac ziemnych w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego wymaga sprawowania nadzoru archeologicznego.

§ 9.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
   i komunikacji

1. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących liniowych systemów infrastruktury  technicznej;

2) w stosunku do istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów ustala się adaptację z możliwością rozbudowy, modernizacji i przebudowy w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem,

3) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo- gospodarczych i przeciwpożarowych w systemie indywidualnym lub poprzez rozbudowę systemu wodociągu wiejskiego- zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, przy pomocy sieci hydrantowej z hydrantami zewnętrznymi naziemnymi,

4) obowiązuje uporządkowana gospodarka ściekowa w systemie indywidualnym utylizacji ścieków;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego  napięcia, kablowych lub napowietrznych z przewodami izolowanymi, na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci:

- przyłącze energetyczne nn wykonać jako kablowe lub napowietrzne,

- budowę i przebudowę sieci oraz rozbudowę urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci,

- układy pomiaru energii lokalizować w szafkach pomiarowych w ogrodzeniu posesji lub na elewacji budynków,

- zapewnienie bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych poprzez zachowanie pasów ochronnych o szerokości 10m od słupów,

6)  na terenie nie występuje sieć drenarska. Zakaz zmiany kierunku odpływu wód, ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

2. Plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych

1) obsługa  komunikacyjna bezpośrednia z  drogi publicznej gminnej  w kategorii drogi dojazdowej KDD;

2) zapewnienie  dostępu do drogi publicznej dla działki Nr ewid. 41 w formie dopuszczalnej  przepisami odrębnymi,

3) zasady zagospodarowania pasa drogowego  drogi wewnętrznej na terenie działek zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) po zakończeniu eksploatacji dopuszcza się zajęcie pasa terenu o szerokości 3m na terenie przylegającym do drogi gminnej KDD na  teren drogi publicznej  w celu poprawy parametrów technicznych drogi gminnej.

5) zasady parkowania:  potrzeby w zakresie parkowania   właściciele posesji zapewniają na terenie działek.

### Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenu

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem  PG ustala się:

1) funkcję podstawową – eksploatacja kopaliny pospolitej /potencjalny teren górniczy/;

2) funkcję uzupełniającą – zabudowa gospodarcza związana z obsługą funkcji podstawowej;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla

których może być wymagane sporządzenie raportu OOŚ; uciążliwość dla środowiska

wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice

wyznaczonego terenu PG,

- drogi dojazdowe wewnętrzne powinny być prowadzone w pasach ochronnych,

- kąty skarp stałych w wyrobisku powinny być wyprofilowane do kąta ok. 22-33o  ,

- prowadzenie prac rekultywacyjnych  po rozliczeniu zasobów złoża, likwidacji terenu zakładu górniczego,

- kierunek rekultywacji zgodnie z § 7 ust.1 pkt 3,

- szerokości pasów ochronnych zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- zakaz  grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,

- możliwość prowadzenia działań ratowniczych poprzez zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

- pozostałe kierunki zagospodarowania zgodnie z założeniami do projektu zagospodarowania złoża,

- dopuszcza się zmianę przeznaczenia pasa terenu o szerokości 3m przylegającego do drogi gminnej KDD na  teren drogi publicznej  w celu poprawy parametrów technicznych drogi gminnej,

- pozostałe kierunki zagospodarowania zgodnie z założeniami do projektu zagospodarowania złoża,

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) dopuszcza się sytuowanie zabudowy gospodarczej i urządzeń towarzyszących związanej z

obsługą funkcji podstawowej oraz wykorzystanie istniejącej zabudowy zagrodowej  w tym

celu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej KDD i linii rozgraniczającej autostrady KDA,

- maksymalna wysokość nowych obiektów – 7m,

- geometria dachu – dachy dwuspadowe z uwzględnieniem spadków połaci 20-40o, dla obiektów tymczasowych dopuszcza się dachy płaskie,

- forma i skala obiektów dostosowana do potrzeb technologicznych i udokumentowana programem funkcjonalnym,

5) zasady i warunki podziału nieruchomości: dopuszcza się podział  nieruchomości zgodnie z przepisami szczególnymi po zakończeniu eksploatacji (likwidacji zakładu górniczego).

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów oznaczonych symbolem PG - dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych, prowizorycznych  w ramach zaplecza placu budowy na okres prowadzenia robót eksploatacyjnych.

§ 12. Zachodnia część terenu położona w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Głogowianki może być obszarem o potencjalnej możliwości występowania  zagrożeń powodziowych obowiązuje § 7 ust.1 pkt 1 oraz zakaz wykonywania innych robót za wyjątkiem związanych z regulacją lub utrzymaniem wód.

## Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

## § 12. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości  10%

§ 13.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/80/08

Rady Gminy Strzelce

z dnia  19 marca 2008 r.

#### Wykaz  uwag  wniesionych  do  wyłożonego  do  publicznego  wglądu

projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

dla terenów położonych w miejscowości  Zgórze -  działki Nr ewid. 40/3, 38/3

| Lp. | Data wpływu uwagi | Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi | Treść uwagi | Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga | Ustalenia projektu planu dla nierucho-mości, której dotyczy uwaga | Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi | Rozstrzygnięcie Rady Gminy Załącznik do Uchwały nr ................... z dnia ............................ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | uwaga uwzględ- niona | uwaga nie-uwzględ-niona | uwaga uwzględ- niona | uwaga nie-uwzględ-niona |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  | Nie wniesiono uwag |  |  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV/80/08

Rady Gminy Strzelce

z dnia 19 marca 2008 r.

Stwierdzenie  zgodności „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zgórze  - działki nr 40/3 i 38/3”  z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ), art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) stwierdza się:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zgórze - działki nr ewid. 40/3 i 38/3” jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce” .

UZASADNIENIE

Obszar objęty opracowaniem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zgórze  - działki nr 40/3 i 38” znajduje się w obszarze określonym  w Studium jako „ gleby klasy V i VI preferowane do prowadzenia działalności pozarolniczej”. Z powyższych ustaleń wynika możliwość wykorzystania gruntów niskich klas bonitacyjnych na cele nie związane z gospodarką rolną, w tym na cele działalności gospodarczej pozarolniczej. W związku z zaniechaniem produkcji rolnej na tych terenach (niskie walory agroekologiczne, mała opłacalność) oraz  mając na względzie  zasoby geologiczne terenu -  kopaliny pospolite oraz związany z  ich eksploatacją rozwój gospodarczy gminy, Wójt Gminy  w wyniku analizy poprzedzającej podjęcie uchwały o przystąpieniu do planu, stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), stwierdził zasadność dokonania zmiany przeznaczenia przedmiotowego terenu  biorąc pod uwagę w/w przesłanki.

#### Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/80/08

Rady Gminy Strzelce

z dnia 19 marca 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Zgórze  - działki nr 40/3 i 38/3”  inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  do zadań własnych gminy.

Na terenie objętym ustaleniami przedmiotowego planu nie przewiduje się realizacji inwestycji, które należ do  zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej