Zał. nr 5 do SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	   Nakł.	Ilość

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A)  	ROBOTY ZIEMNE

1	KNR 201 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-       		800,0000 m2

0126	humusu,za pomocą spycharek.grubość

01000-	warstwy do 15 cm.

Robocizna:                              	R-G	0,0053	4,2400

spycharka gąsienicowa 100 km            	M-G	0,0025	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KNR 201 humusowanie i obsianie przy grubości      		800,0000 m2

0510	warstwy humusu 5 cm.

01000-

Robocizna:                              	R-G	0,2464	197,1200

nasiona traw                            	kg	0,0120	9,6000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KNR 201 wykopy oraz przekopy wykonywane       		3008,8401 m3

0218	koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na

01000-	odkład. grunt kategorii i-ii

Robocizna:                              	R-G	0,0881	265,0788

koparka jednonacz.koł.0,60 m3           	M-G	0,0299	89,9643

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KNR 201 wykopy liniowe o ścianach pion.pod        		100,0000 m3

0317	fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach

04000-	such.z wydobyciem urobku łopatą lub

wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.

kat.1-2

Robocizna:                              	R-G	1,6808	168,0800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KNR 201 ręczne zasypywanie wykopów liniowych o    		100,0000 m3

0320	ścianach pionowych,głębokość wykopu do

04000-	3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt

kategorii i-ii.

Robocizna:                              	R-G	1,1556	115,5600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 201 zasypywanie wykopów spycharkami       		2615,3899 m3

0230	gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km.

01010-	przemieszczenie gruntu na odległość do

10 m. grunt kategorii i-iii

spycharka gąsienicowa 100 km            	M-G	0,0127	33,2155

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	KNR 218W podłoża z materiałów sypkich o grubości   		493,4500 m3

0511	20 cm (podsypka, obsypka i zasypka

03000-	wodociągu)

Robocizna:                              	R-G	1,8600	917,8170

pospółka - kruszywo nienormowane        	m3	1,2200	602,0090

zagęszczarka wibracyjna 50m3/h          	M-G	0,6800	335,5460

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	KNR 401 wywóz ziemi samochodami               		163,4500 m3

0108	samowyładowczymi na odległość do 1 km.

05000-	kategoria gruntu i-ii

Robocizna:                              	R-G	0,8200	134,0290

samochód samowyładowczy do 5 t          	M-G	0,5400	88,2630

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KNR 201 pełne umocnienie pionowych ścian      		1265,2500 m2

0324	wykopów liniowych o głębokości do 3,0m

01000-	palami szalunkowymi/wypraskami/w

gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką.

grunt kat.i-ii

Robocizna:                              	R-G	0,4109	519,8912

pale szalunkowe stalowe (wypraski)      	t	0,0000	0,0380

drewno iglaste okrągłe nasycone na stemp	m3	0,0001	0,1771

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KNR 218W montaż elementów konstrukcji o        		3,0000 kpl

0901	rozpiętości do 4,00 m typu lekkiego,

01000-	podwieszeń kabli telekomunikacyjnych

Robocizna:                              	R-G	2,3200	6,9600

drewno na stemple bud.okrągłe kor.16-18c	m3	0,0100	0,0300

koryta przelewowe drewniane             	szt	0,2000	0,6000

krawędziaki iglaste nasycone kl.ii 16x16	m3	0,0200	0,0600

drut stalowy okrągły miękki śred.5,0 mm 	kg	8,0000	24,0000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KNR 218W montaż elementów konstrukcji o        		1,0000 kpl

0903	rozpiętości do 4,00 m,podwieszeń

01000-	rurociągów i kanałów

Robocizna:                              	R-G	3,5400	3,5400

konstrukcje podwieszeń                  	kpl	0,0500	0,0500

śruby stalowe dokładne m-20             	kg	3,6400	3,6400

krawędziaki iglaste nasycone kl.ii 16x16	m3	0,0500	0,0500

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B)  	ROBOTY DEMONTAŻOWE

12	KNR 405 demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych.  		138,0000 SZT

0124	rurociągi z polichlorku winylu /pcw/ o

01000-	średnicach zewnętrznych do 110mm

(d90pvc-132m, d110-283m)

Robocizna:                              	R-G	0,0870	12,0060

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0030	0,4140

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KNR 405 demontaż armatury i uzbrojenia. demontaż  		5,0000 KPL

0227	hydrantu nadziemnego o średnicy

03000-	nominalnej 80 mm

Robocizna:                              	R-G	2,7950	13,9750

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,7280	3,6400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C)  	PRZECISKI

14	KNR 218W przewierty o długości do 20 m rurami o    		14,0000 m

0307	średnicy nominalnej 273x8 mm maszyną

01000-	do wierceń poziomych wp 30/60 w

gruntach kategorii i-ii

Robocizna:                              	R-G	5,6200	78,6800

rury stalowe b/s og.przezn.cz 273,0/ 8,8	m	1,0200	14,2800

odstepniki do rur d160pvc               	szt	5,0000	70,0000

elektrody st.do st.węgl.niskostop.rutylo	szt	17,0000	238,0000

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0800	1,1200

przyczepa dłuż.do sam.10,0 t            	M-G	0,0800	1,1200

żuraw samochodowy                       	M-G	1,2300	17,2200

spawarka                                	M-G	1,1800	16,5200

maszyna do wierceń poziomych            	M-G	1,1800	16,5200

Materiały inne:                         	%	3,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D)  	ROBOTY MONTAŻOWE

15	AW -1 prace przełączeniowe: przygotowanie       		1,0000 kpl

istniejących wodociagów  do przełączeń,

zrzucenie wody, odwodnienie wykopów

Robocizna:                              	R-G	24,0000	24,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	KNR 218W rurociągi ciśnieniowe z rur typu pvc o    		42,0000 m

0108	średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na

03000-	wcisk

Robocizna:                              	R-G	0,3550	14,9100

rury pvc ciśn.kiel. w  1,0 mpa  110 mm  	m	1,0200	42,8400

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0063	0,2646

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 218W rurociągi ciśnieniowe z rur typu pvc o    		2403,5000 m

0108	średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na

04000-	wcisk

Robocizna:                              	R-G	0,3670	882,0845

rury pvc ciśn.kiel. w  1,0 mpa  160 mm  	m	1,0200	2451,5700

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0083	19,9491

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KNR 219 rury ochronne /osłonowe/ stalowe o        		6,0000 m

0306	średnicach nominalnych 250 mm - pozycja

12000-	analogiczna

Robocizna:                              	R-G	0,9200	5,5200

rury stalowe b/s og.przezn.cz 273,0/ 8,8	m	1,0200	6,1200

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0300	0,1800

żuraw samochodowy                       	M-G	0,3100	1,8600

Materiały inne:                         	%	1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	KNR 218W kształtki pvc ciśnieniowe,jednokielichowe 		13,0000 szt

0122	łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej

04000-	160 mm (kolana d160pvc -11st.-3szt.,

30st.-3szt., 45st.-1szt, 90st.-6szt.)

Robocizna:                              	R-G	2,8400	36,9200

kolana pvc ciśn.kielichowe  160 mm      	szt	1,0000	13,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,0850	1,1050

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20	KNR 218W kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 		28,0000 szt

0114	o średnicy 150 mm

04000-

Robocizna:                              	R-G	0,9470	26,5160

trójniki żel.ciśn.kołn. 150x100 mm      	szt	0,0714	2,0000

trójniki żel.ciśn.kołn. 150x150 mm      	szt	0,0357	1,0000

kołnierz combi AVK dla 160 PVC          	szt.	0,8929	25,0000

uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 	szt	1,1000	30,8000

śruby stal.śrd m-16 z podkład.i nakrętka	kg	2,6930	75,4040

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,0700	1,9600

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21	KNR 218W kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 		4,0000 szt

0114	o średnicy 110 mm

03000-

Robocizna:                              	R-G	0,7080	2,8320

kołnierz combi AVK dla 110PVC           	szt	0,7500	3,0000

kołnierze żeliwne zaślepiające  100 mm  	szt	0,2500	1,0000

uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 100 	szt	1,1000	4,4000

śruby stal.śrd m-16 z podkład.i nakrętka	kg	1,3570	5,4280

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,0700	0,2800

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22	KNR 218W hydranty pożarowe nadziemne o średnicy    		7,0000 kpl

0219	80 mm

03000-

Robocizna:                              	R-G	4,6800	32,7600

hydranty nadziemne żeliwne, śr. 80 mm   	szt	0,2857	2,0000

zwężki żel.ciśn.2-kołn.  100/ 80 mm     	szt	0,1429	1,0000

zasuwy kołn.AVK 1,0 mpa śr.80 mm        	szt	0,4286	3,0000

obudowy do zasuw AVK śr.80 mm           	szt	1,0000	7,0000

skrzynki żeliwne do zasuw (uiczne)      	szt	1,0000	7,0000

kolana stopowe kołn.do hydr. 80 mm      	szt	0,4286	3,0000

trójniki żel.ciśn.kołn. 150x 80 mm      	szt	1,0000	7,0000

prostki żeliwne dwukołn.śr.80mm/500     	szt	1,0000	7,0000

uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 	szt	2,0000	14,0000

uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  80 	szt	5,0000	35,0000

śruby stal.śrd m-16 z podkład.i nakrętka	kg	2,0400	14,2800

żwir sortowany                          	m3	0,3800	2,6600

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 33	m2	0,7900	5,5300

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	1,0500	7,3500

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	KNR 218W zasuwy AVK kołnierzowe z obudową o        		7,0000 kpl

0211	średnicy 150 mm,montowane na

06000-	rurociągach pvc

Robocizna:                              	R-G	3,7700	26,3900

zasuwy kołn.AVK 1,0 mpa śr. 150 mm      	szt	1,0000	7,0000

uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 	szt	1,0000	7,0000

śruby stal.śrd m-16 z podkład.i nakrętka	kg	2,7200	19,0400

obudowy do zasuw AVK śr.150 mm          	szt	1,0000	7,0000

skrzynki żeliwne do zasuw (uiczne)      	szt	1,0000	7,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,3000	2,1000

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24	KNR 218W zasuwy AVK kołnierzowe z obudową o        		2,0000 kpl

0211	średnicy 100 mm,montowane na

04000-	rurociągach pvc

Robocizna:                              	R-G	2,7500	5,5000

zasuwy kołn.AVK 1,0 mpa śr.100 mm       	szt	1,0000	2,0000

uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 100 	szt	1,0000	2,0000

śruby stal.śrd m-14 z podkład.i nakrętka	kg	0,9500	1,9000

obudowy do zasuw AVK śr.100 mm          	szt	1,0000	2,0000

skrzynki żeliwne do zasuw (uiczne)      	szt	1,0000	2,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,2500	0,5000

Materiały inne:                         	%	1,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25	KNR 218W nawiertki NWZ montowane na            		2,0000 szt

0802	istniejących rurociągach o średnicy 110

02000-	mm pvc

Robocizna:                              	R-G	3,1400	6,2800

nawiertka NWZ AKWA D110/11/2"           	szt	1,0000	2,0000

złączka adaptacyjna do nawiertki        	szt	1,0000	2,0000

skrzynki żeliwne do zasuw (uiczne)      	szt	1,0000	2,0000

obudowy do nawiertek AKWA               	szt	1,0000	2,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,5000	1,0000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26	KNR 218W nawiertki NWZ montowane na            		5,0000 szt

0802	istniejących rurociągach o średnicy 160

03000-	mm pvc

Robocizna:                              	R-G	5,1200	25,6000

nawiertka NWZ AKWA D160/11/2"           	szt	0,8000	4,0000

nawiertka NWZ AKWA D160/2"              	szt	0,2000	1,0000

złączka adaptacyjna do nawiertki        	szt	1,0000	5,0000

obudowy do nawiertek AKWA               	szt	1,0000	5,0000

skrzynki żeliwne do zasuw (uiczne)      	szt	1,0000	5,0000

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,5000	2,5000

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27	KNR 218W wykonanie różnych elementów           		2,9400 m3

0530	betonowych 0,8x0,8x0,2 - bloki oporowe

01000-	zasuwy i kształtki

Robocizna:                              	R-G	7,7800	22,8732

beton zwykły b-15                       	m3	1,0500	3,0870

folia polietylenowa-gr.2mm              	m2	1,2300	3,6162

drewno na stemple okrągłe iglaste korowa	m3	0,0090	0,0265

deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.i	m3	0,0950	0,2793

deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm kl.i	m3	0,0175	0,0515

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,3100	0,9114

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28	KNR 218W wykonanie różnych elementów           		1,6900 m3

0530	betonowych 0,8x0,8x0,2 - bloki oporowe -

01000-	kolana pvc

Robocizna:                              	R-G	7,7800	13,1482

beton zwykły b-15                       	m3	1,0500	1,7745

folia polietylenowa-gr.2mm              	m2	1,2300	2,0787

drewno na stemple okrągłe iglaste korowa	m3	0,0090	0,0152

deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.i	m3	0,0950	0,1606

deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm kl.i	m3	0,0175	0,0296

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,3100	0,5239

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29	KNR 219 oznakowanie trasy wodociągu ułożonego     		2470,0000 m

0219	w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego -

01000-	pozycja analogiczna

Robocizna:                              	R-G	0,0075	18,5250

taśma znacznik.z metal.ścieżką-niebieska	m	1,0010	2472,4700

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	0,0011	2,7170

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30	KNR 219 oznakowanie zasuw i hydrantów         		23,0000 kpl

0134	tabliczkami - pozycja analogiczna

01000-

Robocizna:                              	R-G	0,5826	13,3998

tabliczki do znakowania armatury        	szt	1,0000	23,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31	KNR 219 oznakowanie na słupku betonowym       		14,0000 kpl

0134	uzbrojenia wodociągu - pozycja

03000-	analogiczna

Robocizna:                              	R-G	1,8050	25,2700

farba ftalowa nawierzchniowa,kremowa    	dm3	0,1000	1,4000

słupki betonowe znacznikowe             	szt	1,0000	14,0000

beton zwykły z kruszywa naturalnego b 10	m3	0,1000	1,4000

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,1900	2,6600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32	KNR 231 nawierzchnie z kostki rzędowej o      		10,5000 m2

0302	wysokości 16 cm na podsypce

02000-	cementowo-piaskowej - obudowanie

skrzynek ulicznych

Robocizna:                              	R-G	1,4785	15,5243

kostki kamienne rzędowe 16 cm           	t	0,4060	4,2630

piasek                                  	m3	0,1133	1,1897

cement portlandzki zwykły "35" b/dodatkó	t	0,0319	0,3350

woda                                    	m3	0,0875	0,9188

Materiały inne:                         	%	0,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33	KNR 218W próba wodna szczelności sieci         		1,0000 próba

0704	wodociągowych z rur typu pvc o średnicy

02000-	nominalnej 160 mm

Robocizna:                              	R-G	10,4000	10,4000

krawędziaki iglaste nasycone kl.ii      	m3	0,0300	0,0300

bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.ii	m3	0,0200	0,0200

drewno na stemple bud.okrągłe kor.12-14c	m3	0,0200	0,0200

klamry ciesielskie z prętów stal.u 10x25	kg	6,2000	6,2000

woda z rurociągu                        	m3	6,0000	6,0000

rury stalowe z/s gwintowane oc śred.50 m	m	1,5000	1,5000

króćce żel.1-kołnierz.przejśc.fw d/rur p	szt	0,1000	0,1000

tuleje z pvc dla luźnych kołnierzy stal.	szt	0,2000	0,2000

uszczelki gumowe płaskie do połączeń koł	szt	1,0000	1,0000

śruby stal.śrd m-16 z podkład.i nakrętka	kg	5,3900	5,3900

kołnierze ślepe                         	szt	0,2000	0,2000

zawory wodne przelot.z kur.spust.żel.50 	szt	0,1000	0,1000

zawory kołn.zwrotny grzyb.żel.1,6mpa 50m	szt	0,0500	0,0500

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	3,1600	3,1600

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34	KNR 218W jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,  		12,2250 200 m

0708	rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm

01000-

Robocizna:                              	R-G	0,4900	5,9903

woda z rurociągu                        	m3	1,7200	21,0270

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35	KNR 218W dezynfekcja rurociągów sieci          		12,2250 200 m

0707	wodociągowej o średnicy nominalnej do

01000-	150 mm

Robocizna:                              	R-G	4,0900	50,0003

podchloryn sodowy                       	kg	0,5000	6,1125

woda z rurociągu                        	m3	7,0600	86,3085

samochód dostaw.do 0.9t (1)             	M-G	1,5800	19,3155

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------